Foto de la máquina

Especificación técnica y precio

1. Pesador de cabeza de múltiples (10 cabezas)

Característica:

1. instantánea alcanzar del cálculo correcto de la célula de carga de alta precisión.

2. tranquila marcha, acción estable y larga vida adoptando el motor paso a paso.

3. la velocidad abierta y cierre de la tapa de la cubeta de material puede ser finamente regulada según las características del material medido para evitar estrellarse y daños.

4. pulcritud e higiene mediante el uso de acero inoxidable como el material de sus partes.

5. compatibilidad excelente y fácil de usar con otros equipos de embalaje

Aplicación

Los pellets, material de la barra, cerebro forma. Como el alimento soplado, caramelo, galleta pequeña, rebanada vegetal, tuerca, material frito, alimento de animal doméstico, pequeño hardware etc.

Especificación técnica

| Nombre | Pesador de 10 cabezas |
| --- | --- |
| Marca | High dream |
| Peso máximo | 1000g/time |
| Rango de pesado | 10-1000g |
| Precision de pesado | ±0.3-1.5g |
| Capacidad de la tolva | máximo 3000cc |
| Velocidad de pesado | máximo 60 veces/min |
| Potencia total | 220V 50Hz 1.5Kw |
| Control | 7” panel |
| Material | acero inoxidable 304 |
| FOB puerto Shanghai en USD | 10,000 |

- Alimentador sacudiendo + Elevador tipo Z + plataforma

Característica:

1. la plataforma de apoyo trabaja con empaquetadora pesaje combinado para apoyar al pesador del multihead. Material de acero inoxidable o acero carbono pintada.

2.1 se deben usar juntos el ascensor y escala de medición electrónica, circuito de control se utiliza para controlar la posición del material, realización de alimentación automática y función de parada.

2.2 el ascensor puede hacer del acero inoxidable y acero al carbono según la opción del cliente.

Aplicación

- 1. Ponga el pesador en la plataforma de apoyo

- 2. elevador de tipo Z conveniente para el levantamiento de material frangible y no frágil como rebanada de la patata, galleta de la gamba, arroz curruscante, metales y medicinas etc..

Especificación técnica

| Potencia | 220V,50/60Hz,40W |
| --- | --- |
| Velocidad de transporte | 60 bags/min |
| Material | acero inoxidable 304 |
| FOB puerto Shanghai en USD (conjunto completo) | 8.350 |

# Text boxes

Elevador tipo Z

Alimentador sacudiendo

plataforma

Sin pesador de comprobado

10 cabezas de pesado de múltiples

Garantía: Un año desde la fecha de embarque contra cualquier defecto de fabricación

Plazo de entrega: dentro de 30 días de trabajo después de recibir el depósito de 30%

Froma de pago:T/T, 30% como depósito por adelantado y el pago completo antes de la entrega

Garantía: Un año desde la fecha de embarque contra cualquier defecto de fabricación

Plazo de entrega: dentro de 20 días de trabajo después de recibir el depósito de 30%.

Forma de pago:T/T, 30% como depósito por adelantado y el pago completo antes de la entrega.

Espacio de plataforma

L1800*W1800-H1700mm

Sin máquina de embalaje

El sistema entero incluye alimentación y sistema de pesaje: USD10, 000 + USD8, 350 = USD18, 350

Sin transportador de salida