Puncionadeira JE21-63T

Dados técnicos principais

1. Força nominal：630KN

2. Curso baixo força nominal: 4.0mm

3. Curso de corrediça porta-ferramentas：120mm

4. Tempo de curso: 60 vezes/min

5. Máx. Altura de molde: 300mm

6. Ajuste de altura de molde: 80mm

7. Distância da superficie de curso até a mesa: 300mm

8. Dimensão da mesa de trabalho:

Frente para trás: 570mm

Esquerda para a direita: 760mm

9. Tamanho de orificio na mesa:

Diâmetro: 50mm

Profundidade: 80mm

10. Espessura da mesa de trabalho: 80mm

11. Distância entre colunas: 470mm

12. Potência do motor: 5.5KW

13. Dimensão: 1700 x 1550 x 2640mm

14. Peso líquido:4500kg

Características

1- Adota virabrequim colocada horizontalmente

2- Embreagem de fricção e freio pneumático tipo seco combinado

3- Ajuste de altura manual com visualização de escala

4- Válvulas de segurança duplex

5- Controlado pelo PLC de marca internacional

6- Equipado com protetor fotoelétrico para trabalho seguro. (Opcional)

III Preço

Termo de preço: FOB Shanghai

Pagamento: 30% de adiantamento por T/T, o saldo a ser pago por L/C na vista irrevocável

Tempo de entrega: em 45 dias depois de receber L/C

Preço unitário: USD 13,340

VI Garantia: um ano desde a data no B/L.