| 测试 | GOST认证项目 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 测量绝缘电阻 | п.3.1.1. | 主电路和弱电流电路之间的绝缘电阻为5 MΩ；弱电流电路和接地线之间的绝缘电阻为2 MΩ；主电路和接地线之间的绝缘电阻为2 MΩ。 拆除主电路和接地线之间的变阻器后： 主电路和弱电流电路之间的绝缘电阻为无穷大；弱电流电路和接地线之间的绝缘电阻为2 MΩ；主电路和接地线之间的绝缘电阻为无穷大。 |
| 2 测试绝缘强度 | п.3.1.2. | 主电路和弱电流之间绝缘强度为3 kV/m(参照工厂标准)；弱电流电路和接地线之间的绝缘强度-无法测（需根据工厂提供的结果，无法通过试验测量）；主电路和接地线之间的绝缘强度为2kV。 |
| 3 测量可触摸金属部分的接地线的电阻 | п.3.1.3. | 由于缺少仪器未进行测量。 |
| 4 检测变频器的运行情况 | П.3.1.4. | 所有设备均能正常工作，在测试过程中控制和显示装置未出现异常。但由于设备具有多种模式，测试时间不足，所以未能按照说明书中所列出的全部情况进行测试。 |
| 5 加热测试 | п.3.1.7. | 测试已进行。 实际上，在机身（不超过10度）和出口（不超过15度）设备没有发热。 |
| 6 测量效率 | п.3.1.8. | 由于缺少仪器未进行测量。 |
| 7高压短时接触测试 | п.3.1.9. | 在实验室里能够对变频器加压的最大值为450V，这一数值超出了工厂提出的运行范围（380V±20%）。在此电压下测试设备运行稳定。 |
| 8 测量输出电压 | п.3.1.10. | 已测 |
| 9 超负荷效果测试 | п.3.1.11. | 已测 |
| 10 测量输出电压的偏差值 | п.3.3.1. | 已测 |
| 11 测量调整交流输出电压的设定值 | п.3.3.2. | 未进行，因为设备没有调整输出电压的设定值。 |
| 12 测定输出电压的测量范围 | п.3.3.4. | 已测 |
| 13测量输出电压的频率以及测定电压频率的偏差值 | п.3.3.5. | 已测 |
| 14 测定输出电压频率的变化范围 | п.3.3.6. | 在1-100Hz范围内进行了测试。 |
| 15 测定输出电压与频率的比值 | п.3.3.7. | 已测 |
| 16 测定电压振幅调制的系数 | п.3.3.8. | 由于缺少测量仪器未能进行。 |
| 17测定输出电压的谐波分量 | п.3.3.9. | 未测量，我们不知道如何测量。 |
| 18 测定输出电压波形失真的系数 | п.3.3.10. | 未测量，我们不知道如何测量。 |
| 19 测定变频器输入电路电压的偏差 | п.3.3.11. | 未测量，我们不知道如何测量。 |
| 20 测定功率系数 | п.3.3.12. | 由于缺少测量仪器未能进行。此外，GOST认证未规定变频器需要进行该项目的测试。 |
| 21 测定三相电压不平衡的系数 | п.3.3.13. | 已测 |
| 22 有关电磁兼容的要求 | 电磁兼容 61800-3:2012 | 由于缺少测量仪器未能进行。 |