PROYECTO PARA 5 MODULOS DE 35,280.00 M² C/U

CASA SOMBRA REFORZADA CUADRICULA 9.0 x 6.0

MAREMA Y ASOCIADOS SA DE CV Y/O

SMART AGROFRESH

Navojoa, Sonora.

INDICE GENERAL

I.-

CARACTERISTICAS DE LAS ESTRUCTURAS.

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES.

Pág. 1

Pág. 2

II.-

1.  CARACTERISTICAS DE LAS ESTRUCTURAS.

REFORZADA 9.0 X 6.0

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Anchura de capillas

:

9.00 m.

6.00 m.

9.00 m x 6.00 m.

3.00 m.

4.50 m.

3.30 m.

5.00 m.

4.00 m.

3.30 m.

3.00 m.

2

Separación de tubos interiores:

Dimensión de la cuadrícula interior:

Separación de tubos exteriores en bandas:

Separación tubos frontales:

Altura en banda:

Altura en cumbrera:

Altura canal:

Altura tutoreo:

Ancho de balcones:

Puertas por modulo de acuerdo a diseño solicitado:

DIMENSIONES DE LOS  MODULOS:

Ancho total:

Largo total:

294.00 m²

120.00 m²

SUPERFICIE TOTAL DEL PROYECTO:

35,280.00 m2.  c/u

2.  DESCRIPCION DE LOS MATERIALES

•

•

Tubo redondo en bandas  de dimensiones 3.5” cal. 12 galvanizados cada 3.0 m.

Tubo redondo en frontales de dimensiones 3.5” cal 12 galvanizados cada 4.50 m.

Tubo redondo en interiores de   3.0” cal. 14 galvanizados cada 5.00 m.

Tensores al suelo de 2 ejes en bandas.

•

Esquineros con Poste cuadrado de dimensiones 4” x 4” cal 12 galvanizados.

Cordón  de 5/16” para el tensado de tirantes.

•

•

Cordón D de 5/16” en todo el perímetro de la instalación.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Trenza de ¼”. para líneas de lomeras.

Cordón  de 5/16” en líneas transversales del soporte de cultivo.

Alambre acerado cal 10 para líneas de carga de cultivo.

Cordón  de 1/4” para sujeción de poly grap en canales..

Cordón  de 3/16” para zig-zag en líneas interiores.

Retenciones de1/4 y 5/16” para unión de trenzas y cordones.

Carracas tipo tensor galvanizada de varilla de 5/8 x 1.90 de longitud

Carracas dobles en laterales, dos en los postes donde lleva el soporte de cultivo y una en el otro poste.

Carracas dobles en frontales, en los postes que van a la canal dos por cada poste y en los otros una por

cada poste.

•

10 líneas de alambre para entutorado por capilla.