DEVIS

| To: |  | Numéro de demande: | CBFI-2015-CV3000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Attn.: |  | Date： | 2015-07-08 |
| Adresse: |  | Nom: | Catherine Yang |
| Tél.: |  | Fax: | 0086-020-61933408 |
| Fax: |  | Mobile: | 0086-13922760182/ 0086-15914367205 |
| E-Mail: |  | E-Mail: | Cathy@icemakerchina.com Catherine@icemakerchina.cn |

1.Devis pour la machine à glaçons CV3000

| Fabricants | CBFI | Numéro de demande: | CBFI-2015-CV3000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mode de paiement | T/T | Validité du prix | 15 JOURS |
| Article | Nom du produit | Quantité (set) | Prix unitaire (USD) | Capacité quotidienne (kg) | Délai de livraison (days) | Montant (USD) |
| 1 | Machine à glaçons CV3000 | 1 |  | 3,000 | 30 |  |

N.B.:

1. Le prix FOB Guangzhou n’inclut pas le coût de transport. Le prix est basé sur les moules de glace en cuivre nickelé, le cadre en acier inoxydable 304 et l’alimentation 380V-50Hz-3P.

2. Le prix inclut:

|  | ◆ Machine à glaçons de 3 tonnes ◆ Tour de refroidissement ◆ Pompe d’eau de refroidissement ◆ D'autres parties essentielles pour l'installation de la machine sur les photos. N.B.: La machine est prête à utiliser, il vous suffit de connecter la puissance et l’eau, c’est une connexion simple. |
| --- | --- |

3. Mode de paiement: T/T，30% de la valeur totale est payé à l’avance; 70% doit être payé avant l’expédition.

4. Service après-vente

①. Installation & Maintenance:

★ Les instructions d’installation et d’opération seront offertes.

★ L’assistance téléphonique 7 * 24 heures de soutien technique

★ L’ingénieur est disponible à votre site pour installer la machine. Alors, le visa, les billets d’avion aller-retour, les coûts de logement, de nourriture et d'installation devraient être payés par le client.

②. Garantie:

★ 1 an pour la machine.

★ Pour tout problème de qualité durant la période de garantie, les pièces de rechange seront gratuitement envoyées au client.

2. Informations de la machine à glaçons CV3000

● Informations de base

| Informations de la machine | Nom | Machine à glaçons de 3 tonnes par jour |
| --- | --- | --- |
|  | Modèle | CV3000 |
|  | Capacité quotidienne | 3,000 kg |
|  | Quantité | 1 set |
|  | Consommation d’énergie | 75-80 kw.h par tonne de glace |

● Dimension et transport de la machine

| Délai de livraison | 30 jours après la reception de l’acompte |
| --- | --- |
| Dimension de la machine | Dimension de la machine | 1980*1630*1686mm |
|  | Après l’emballage | 2100*1820*1700mm |
|  | Volume de chargement (Incluant la tour de refroidissement) | 15 m3 |
| Poids de la machine | 1500 kg |
| Emballage | Caisse en bois de norme internationale pour la machine à glace |

● Information de rendement de la glace

| Information de la glace | Forme de la glace | Glaçon |
| --- | --- | --- |
|  | Dimension de la glace (mm) | Temps de congélation (min) | Shift de sortie de glace par jour | Poids d’un shift (kg) |
|  | 22*22*22 / 29*29*22 | 19-20 | 72 | 41.67 |
|  | Densité de glace | 500~550kg/m3 |
|  | Matériau de moule de glace | Cuivre nickelé |
|  | Quantité de moule de glace | 12 pièces |
|  | Capacité de reservoir de stockage de glace | 250 kg to 350kg |

N.B.： Deux types de dimension de glace en option. Le prix est le même.

● Paramètres du système de réfrigération

| Working Conditions | Alimentation | 380V-50Hz-3P |
| --- | --- | --- |
|  | Refrigerant | R404a |
|  | Moyen de refroidissement | Refroidissement par eau |
|  | Température ambiante Max. | +45 ℃ |
|  | Température d’eau d’entrée | 23 ℃ |
|  | Température d’évaporation | -12 ℃ |
|  | Température du condenseur | +40 ℃ |
|  | Humidité relative | 85 % |
|  | Bruit | 55dB |

| Compresseur | Marque | Bitzer |
| --- | --- | --- |
|  | Type | Semi-hermétique à piston |
|  | Modèle de produit | 4NCS-12.2Y |
|  | Puissance | 9.68 kw |
|  | Puissance frigorifique | 24.19 kw |

| Tour de refroidissement | Marque | CBFI |
| --- | --- | --- |
|  | Dimension | Φ1375*1840 mm |
|  | Puissance de la pompe de refroidissement d’eau | 1.5 kw |
|  | Puissance de ventilateur de refroidissement | 0.55 kw |
|  | Consommation d'eau de refroidissement | 0.05 m3/h |

| Pompe de circulation d'eau pour la fabrication de glace | Marque | Nanfang |
| --- | --- | --- |
|  | Puissance | 0.55 kw |

| Moteur de sortie de glace | Marque | Nord |
| --- | --- | --- |
|  | Puissance | 0.75 kw |

3. Marque des composants principaux de la machine à glaçons CV3000:

| Numéro d’article | Nom de composant | Nom de marque | Logo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Compresseur | BITZER Allemand |  |
| 2 | PLC | SIMENS Allemend |  |
| 3 | Vanne d'expansion | Denmark DANFOSS |  |
| 4 | Électrovanne d'alimentation en eau | Denmark DANFOSS |  |
| 5 | Filtre à huile | America Emerson |  |
| 6 | Manomètre de pression haute et basse | Switzerland REFCO |  |
| 7 | Composants électriques | South Korea LG (LS) |  |
| 8 | Pompe de circulation d'eau | China NanFang |  |
| 9 | Écran tactile | China MCGS |  |
| 10 | Ice Mould Matériau de moule de glace | Cuivre nickelé |
| 11 | Matériau de cadre de la machine | Acier inoxydable 304 (SUS304) |

4. Image de la machine à glaçons CV3000