## 520件8Д6.270.001-6型号的过滤盘

3.1. 产品质量要求

## 过滤盘必须附有运行文件、具有安全检查处的标志。

## 产品技术参数要求

| Q | 工作压力 | 过滤精度 | 工作流体 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l/h | Kgf/cm2 | μm |  | kg |
| 135 | 220 | 5 | 燃油 | 0.080 |

## 产品安全要求

安全要求必须符合俄罗斯国家标准（GOST）。

## 产品功能特点（消费属性）要求

专为项目组件中的燃料清理而设计。

产品规格要求

外形尺寸, mm –圆盘外径100х圆盘内径28х4.5

产品包装要求

产品应依据相应的标准、规章、强制性规范以及包装要求来进行专门包装。包装应考虑到在运输过程中需要挤压、长时间保存等因素，保证包装材料完全覆盖设备。

## 产品保修期要求

从设备运行日起保修期不低于一年。

与生产厂商所保证的使用期限一致。

## 对产品质保范围的要求

根据过滤盘的技术文件

有关所供货物验收、执行工作、所供服务（俄罗斯联邦生态、技术和原子能监察局、俄联邦自然资源监管服务机关、俄联邦消防检查局等机构）特点的要求。货物装运要求。

过滤盘必须经过安全检查处验收，具有技术维修文件、发货账单、提货单。

产品服务要求

## 在用户遵守使用规则的情况下，在质保期限内，由于产品自身原因造成故障，供货商应免费维修或更换过滤盘。

## 其他要求根据所供货物、执行工作、客户要求提供的服务来确定

## 此类型过滤盘(8Д6.270.001-6) 应用在地面试验台上，它是根据设计文件、功能和技术规范确定下来的。

每个类型的过滤盘都具有其自身的设计特点，所以它的泛函和工作原理不适用于其他类型的过滤盘。

我们正在研究1,2类型/等级过滤盘和新过滤盘的报价，新过滤盘的保存期限不超过25年(1990 -2013年发行)并且经过了安全检查处验收。