技术任务

购买1-9

1，起重液压绞车—1个

| 型号 | 牵引力（KN） | 提升速度（米/分钟） | 绳索直径（mm） | 滚筒容量（m） | 电动机 | 功率（kw） | 外形尺寸（mm） | 总重（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JM8T | 80 | 9.5 | 6*37-26 | 250 | YZR225M-8 | 22 | 700 х1615х850 | 1615 |

| * 绞刀上升速度 | 0.25 米/秒 |
| --- | --- |
| * 牵引力 | 80 KN |
| * 绳索缠绕速度 | 0.25 米/秒 |
| * 钢索直径 | 24 mm |

2，横移绞车—2个

| 型号 | 牵引力（KN） | 提升速度（米/分钟） | 绳索直径（mm） | 滚筒容量（m） | 电动机 | 外形尺寸（mm） | 总重（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 功率（kw）(kBt) | 长 | 宽 | 高 |  |
| JM3T | 30 | 15.5 | 6*37-17.5 | 150 | YZR180L-6 -6 | 11 | 1340 | 1310 | 620 | 800 |

| * 船用马达类型 | GN2-50,液压 |
| --- | --- |
| * 数量 | 2 个 |
| * 牵引力 | 80 KN |
| * 绳索缠绕速度 | 0.25 米/秒 |
| * 钢索直径 | 22 mm |
| 电气设备 |
| 生产商 | ZHEJIANG Zhengtai Electrical equipment |

3，锚绞车—2个

| 型号 | 牵引力（KN） | 提升速度（米/分钟） | 绳索直径（mm） | 滚筒容量（m） | 电动机 | 外形尺寸（mm） | 总重（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 功率（kw）(kBt) | 长 | 宽 | 高 |  |
| JM6T | 60 | 9 | 6*37-22.5 | 200 | YZR180L-6 -6 | 15 | 690 | 1355 | 850 | 1800 |

4，辅助液压泵—2个

水中生产率315立方米/小时

Лебедка становая锚绞车

Лебедка папильонажная横移绞车

Лебедка становая锚绞车

Лебедка рамоподъемная гидравлическая起重液压绞车

Лебедка папильонажная横移绞车

绞刀直径- 1500mm

Гидравлический привод вращения фрезерного рыхлителя旋转刀盘液压驱动

Гидравлическая станция, Гидравлическая система, Система фильтрации гидравлического масла. 液压站，液压系统，液压油过滤系统

Двигатель-генератор до 100 кВт电动发电机组达100kw

| 5. 刀头 |
| --- |
| 绞刀直径 | 1,5 m |
| 驱动功率 kw | 35 |
| 旋转速度 | 0-35 转/分钟 |
| 6. 旋转刀盘液压驱动 |
| 生产商 | ZHEJIANG Marine Hydraulic equipment |
| 型号 | XHS7C8 |
| 压力 | 16 MPa |

所有单元都必须连接到一个单一的液压分配器，由操纵室内控制面板控制。

7.

柴油发电机 100kw

双制冷系统

可以使用海水

8，水电站 (液压泵站)

一般技术规格 :

泵排量– ? см3 (推荐)

额定压力 – 16 MPa

额定送料– ? 升/分钟(推荐)

油箱容积 – ? 升 (推荐)

驱动电机功率– 22 kw, 1500 转./分钟

电源 - 三相电流，电压380V, 50HZ

液压分配器 (操纵室内控制面板控制)

- 8吨起重绞车 (单独, 操纵杆) 1个

* 在操作台上启用主泥泵的开关来抽取，位于松土器框架上。（这个泵有单独的驱动电机）。

-5吨锚绞车（每个单独的，操纵杆） 2个

-3吨横移绞车（每个单独的在运行位置转换《左-右》，操纵杆） 2个

-旋转刀盘液压驱动 （单独按钮） 1个

-辅助液压泵（每个有单独按钮） 2个

-水电站润滑油（推荐） 1个

9，控制系统