ОФИЦИАЛЬНАЯ КОТИРОВКА

Для:                                       Номер счёта: FYVV15071001

#### Дата: 10, июля, 2015г

Продавец:	ZHEJIANG FEIYUN TECHNOLOGY CO., LTD

Адрес: NO.281 YANJIANG WEST ROAD, RUIAN, ZHEJIANG, 325200 CHINA

Тел.: 86-577-65676922 	 Факс: 86-577-65068766

Моб.: 86-13958850611

Представитель: Vivian

Мы подтверждаем, что продали вам следующие товары на условиях, предусмотренных ниже:

| Описание и характеристика | Количество | Цена за единицу ФОБ (USD) | Общая сумма ФОБ (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Машина для наполнения капсул NJP-1200 (в том числе один набор матрицы, коллектор пыли, PLC и сенсорный экран, водяной вакуумный насос) | 1 комплект | 28000.00 | 28000.00 |
| Вакуумный питатель | 1 комплект | 3000.00 | 3000.00 |
| Машина для сортировки и полировки капсул JFP-110 | 1 комплект | 3000 | 3000.00 |
| Фармацевтический металлодетектор | 1 комплект | 10800.00 | 10800.00 |
| Итог:USD |

Другие условия:

1. Термины цены: ФОБ Шанхай или Нинбо

2. Срок поставки: 58 рабочих дней после подтверждения пресс-формы и получения предоплаты.

3. Порт погрузки: порт Шанхай или Нинбо

4. Установка и ввод в эксплуатацию: Продавец отправить специалист к пользователю на 7-10 дней. Покупатель будет нести ответственность на расходы авиабилета и проживания специалиста. Покупатель должен оплатить наш техник 50 $ каждый день.

5. Оплата: 30% депозит, 70% оплата перед отправкой машины.

6. Срок действия цены: 2 месяца

Предоставлю вышеуказанное предложение вметсте с заказом на товары.

Ждём вашего ответа.

Vivian  / персонал продавца зарубежного отдела

E-mail: sales4@feiyun.com  Моб.: 0086-13958850611

Полноавтоматическая машина для наполнения капсул NJP-1200C

- Краткое изложение

Машина для наполнения капсул NJP-1200 представляет собой полностью автоматическую машину закрытого типа, выполняющую процесс наполнения капсул прерывистыми механическими движениями с паузой между каждым отдельным процессом. Машина оснащена несколькими рабочими устройствами для одновременного наполнения нескольких капсул. Машина полностью автоматически выполняет весь процесс наполнения капсул,  включая подачу пустых капсул, заполнение капсул, отвод капсул, закрытие и отгрузку готовых капсул, а также выбраковывание дефектных капсул. Машина для наполнения капсул характеризуется следующими преимуществами: точность позиционирования капсулы, свободно регулируемая дозировка и высокая производительность. Машина прошла областную техническую экспертизу и соответствует стандартам GMP.

- Производительность и характеристика

1). Производительность: 72000 капсул / час
2). Контроль SIMENS PLC и система слеживания SIMENS

3). Свободнонесущий сенсорный экран
4). Детектор за отсутствие материала и капсулы

5). Машина оснащена новейшим закрытым поворотным столом и дозатором.

6). Простое управление, лёгкая очистка, и лёгкий обмен матрицы.

7). Высокоточные градуатори энергоустановка.

8). Все камерой азотируют, увеличивая твердость поверхности.

9). Полностью соответствует требованиям GMP и сертификат CE.

10). Он принял провинциальную техническую экспертизу.

11). На основе модели NJP-1200B, модель NJP-1200C оснащенна с сенсорным экраном, PLC, интеллектуальным модулем, оптоволоконным датчиком и импортными компонентами: 	двигатель-редуктор, вакуумный насос, градуатор идвигатель механизма подачи. Поэтому он имеет преимущества удобной работы, высокой автоматизации и стабильной работы.

- Технические характеристики:

| Производительность | 1200 шт./мин |
| --- | --- |
| Размер капсул | 00#-5# |
| Степень наполнения капсул | ≥ 99.8% |
| Ошибки дозирования | < 4% |
| Источник электрической мощности | 380 В 50 Гц 3-фазный 4-жильный |
| Общая мощность | 5.8кВт |
| Источник подачи воды | Вода подается посредством коробки циркулирующей воды. Также возможно подсоединение внешнего источника подачи воды (например, водопроводного крана). Поток воды должен быть 250 л/час, с давлением 0.4 МПа |
| Коллектор пыли | Производительность 210м3/ч |
| Внешние размеры | 970X800X1870(+250) мм |
| Вес | 1200кг |
| Эксплуатационный режим | Температура окружающей среды: 20-25 ℃ Относительная влажность:40-50% Гранулярность порошка: 40-80 меш Гранулярность гранулы: 10-15 меш |

# Список ключевых частей NJP-1200C

（PLC и установка с программным управлением сделаны Siemens Co.）

| Название | Модель | Производитель |
| --- | --- | --- |
| Сенсорный экран | Smart 300 | Siemens, Германия |
| Программируемый контроллер | 6ES7214-1BD21-0XB0 | Siemens, Германия |
| Интеллектуальный модуль |  | Siemens, Германия |
| Инвертор | MMV150/3 | Siemens, Германия |
| Источник питания | 6EP1331-1SH01 | Siemens, Германия |
| Линейный подшипник |  | Корея, Япония |
| Катковый подшипник |  | Корея, Япония |
| Линейный самосмазывающийся подшипник |  | Германия |
| Водокольцевой вакуум-насос | 060 | Совместное предприятие |
| Главный двигатель | 1HPX4P, 0.75кВт | Тайвань |
| Периодический градуатор | RU-83DS-06-120-2R-V RU-83DS-12-120-2R-V | Тайвань |
| Модельl K-TP178 PLC (человеко-машинный интерфейс)， <Программное обеспечение сделало Siemens> | Siemens, Германия |