汇流排（母线）加工机   BM303-S-8P

功能与用途

该设备集冲、剪、折三功能于一体，是汇流排（母线）加工专用组合机，本机器设有双工作台，三工位可同时操作，互不影响，本机设有定位标尺，使工件定位方便、准确。是电气行业不可缺少的理想设备。

- 本机特点：

1.折弯角度数控，使难以掌握的折弯角度非常轻松方便，精度高,具备记忆功能可随时调出以前加工工件的数据，是传统方式不能相比的突出优点。触摸屏具有工件图形角度计算功能（即输入图形边长，自动生成折弯角度）.通过更换模具，可对汇流排进行折平弯、立弯等。

2.冲孔单元采用转塔式模具库,冲头与精密导套相对滑动，同轴度高，模具耐用。可同时存放八套冲孔模具。冲孔、剪切油缸为125mm，.压力为35吨。

3.剪断采取冲剪或平剪（剪切无废料）方式。断口平整，断面垂直度得到保证。

4.PLC控制，自动加、放油，具有散热功能。高性能的液压系统，进口液压原件，Φ10mm大通径电磁阀，嗓音低，性能稳定可靠。

机器配置：

| 工作台尺寸(mm) | 机器重量(Kg) | 电机数量 | 电机总功率(KW) | 工作电压(V) | 液压站数量及规格(Mpa) | 控制方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层：1500X1200 二层：840X370 | 1460 | 4 | 11.37 | 380 | 3 X31.5 | PLC+折弯角度数控 |

主要技术参数：

| 冲孔单元： |
| --- |
| 名目 | 单位 | 材料 | 厚度 | 最大冲孔 |
| 冲孔能力 | mm | 铜/铝 | 15/15 | ф32 |
| 最大冲裁力 | KN | 350 |
| 油缸行程 | mm | 50 |
| 剪切单元： |
| 名目 | 单位 | 材料 | 厚度 | 宽度 |
| 剪切能力 | mm | 铜/铝 | 15/15 | 160/160 |
| 最大压力 | KN | 350 |
| 油缸行程 | mm | 50 |
| 折弯能力： |
| 名目 | 单位 | 材料 | 厚度 | 宽度 | 折弯精度 |
| 折弯能力 | mm | 铜/铝 | 15/15 | 160/160 | ±0.5° |
| 最大折力 | KN | 350 | 注：立弯最大加工尺寸： 宽度*厚度=120*12mm |
| 油缸行程 | mm | 240 |  |

随机模具：

- 冲孔模：ф7、ф9、ф11、ф13、ф17、ф19 、11*16、ф13*18  共8套；(2)剪刀   1付；(3)平弯模（双头凹模 R4  R8）2付； (4)立弯模  1付（3件）；（5)压花模  1套；(6) 密封件  1套； （7）随机工具  1套