汇流排（母线）加工机   BM303-S-8P

Машина для обработки сборных шин BM303-S-8P

Функция и назначение

Данное оборудование складывает три функции вырезки, резки, изгиба в одном， является профессиональной комбинированной машиной для обработки сборных шин. Два рабочие стола обеспечивают одновременную работу трех рабочих станций, не мешая друг другу. Данная машина имеет рейку локации, для лёгкой и точной локации деталей. Она является необходимым идеальным оборудованием в электротехнической промышленности.

Характеристика машины：

- Числовое программное управление углом изгиба позволяет процессу изгиба быть более удобным, легким и точным. Эта технология обладается функцией памяти, может хранить данные предыдущих обрабатываемых деталей. Это является выдающимся преимуществом по сравнению с традиционным способом. Данный станок характеризуется функцией расчета графического угла заготовки(то есть, после входа длины стороны, можно автоматически генерировать угол изгиба). Путем изменения штампов реализуется вертикальная гибка и горизонтальная гибка и другие виды гибка токоведущих шин.

2. Матричная станция координатно-револьверного пресса с ЧПУ может сохранять до 8 матриц для перфорирования. Направляющая втулка и головка для пробивания отверстий скользят друг против друга, обеспечивая высокую соосность и долгий срок службы матриц. Гидроцилиндр пробивания и разрезания 125мм, давление 35 тонн.

3. Два варианта резки (на выбору заказчика): продавливание и одинарная резка. Про продавливании гарантируется вертикальность торцевой поверхности, отсутствие деформации заготовки и пр.

4. Управление PLC, система автоматической заправки и выпуска масла, имеет функцию охлаждения. Высококачественная гидравлическая система, импортные гидравлические элементы, электромагнитный клапани с большим проходным диаметром ф10 мм. Оборудование обеспечивает стабильную работу с небольшим уровнем шума.

Конфигурация машины:

| Габариты рабочего стола(мм) | Масса станка(кг) | Количество двигателей | Общая мощность двигателя(кВт) | Рабочее напряжение(В) | Количество × спецификация гидравлических станций (МПа) | Метод управления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый уровень：1500X1200 Второй уровень：840X370 | 1460 | 4 | 11.37 | 380 | 3 X31.5 | ПЛК+ЧПУ |

Основные технические параметры：

| Перфорирующий блок： |
| --- |
| Наименование | Ед.изм. | Материал | Толщина | Макс. диаметр пробиваемого отверстия |
| Производительность | мм | медь/алюминий | 15/15 | ф32 |
| Макс. усилие | кН | 350 |
| Ход цилиндра | мм | 50 |
| Режущий блок： |
| Наименование | Ед.изм. | Материал | Толщина | Ширина |
| Производительность | мм | медь/алюминий | 15/15 | 160/160 |
| Макс. усилие | кН | 350 |
| Ход цилиндра | мм | 50 |
| Загибочный блок(числовое регулирование угла изгиба)： |
| Наименование | Ед.изм. | Материал | Толщина | Ширина | Точность |
| Производительность | мм | медь/алюминий | 15/15 | 160/160 | ±0.5° |
| Макс. усилие | кН | 350 | Макс. размер обработки при вертикальном изгибе: 120ммX12мм(ширинаXтолщина) |
| Ход цилиндра | мм | 240 |  |

Комплектация системы инструментов：

- Штамп перфорирования：ф7、ф9、ф11、ф13、ф17、ф19 、11*16、ф13*18 , 8 наборов; (2) Одни ножницы; (3) Штамп горизонтальной гибки（двуголовая вогнутая матрица R4 R8）2 набора; (4) Штамп вертикальной гибки 1 набор(3 штуки); (5)Давильный штамп 1 набор; (6) Уплотняющая деталь 1 набор; (7) бортинструмент 1 набор