Máquina de soplado de película de cremallera SJ50B

Uso:

1. Esta máquina de film soplado está especialmente diseñada para la película del golpe zip lock bolso.

2. Se adopta los cabezales de terrajas de espiral para soplar la película y la tira de la cremallera al mismo tiempo;

3. Esta extrusora puede volar nuestros diferentes tipos de film de bolsas zip lock debido a diverso diseño de los cabezales de terrajas, tales como zip normal bloqueo película, slider zip lock película y película de doble cremallera, doble pista cremallera película, película del bolso canguro, película del bolso de sillín etc. Todos ellos se pueden hacer según los requisitos de clientes.

Características:

1. Esta máquina adopta el cabezal de terrajas de espiral (los cabezales de terrajas son diseñados por nuestra empresa, que han obtenido patentes nacionales).

2. Su carga el cañón y el tornillo se hacen del acero de aleación de alta calidad y cromados, teniendo las características de resistencia abrasiva fuerte, resistencia al calor de resistencia y deformación.

3. Esta máquina adopta el regulador automático, que facilita el control tamaño y grosor de la película tubo.

4. El marco de la cola de esta máquina adopta el par motor solo devanadora, que supera la deficiencia de la longitud de la máquina, reduce la superficie de la máquina y disminuye la cantidad de producto de desecho.

5. Se caracteriza por la estructura simple, operación fácil, atractiva apariencia, alta automatización y control de buen desempeño.

Configuración principal

1. Su reductor de velocidad duro-diente-hechos frente duro es marca de fábrica famosa en China

2. Su motor principal adopta el convertidor de frecuencia de Panasonic

3. Su vicio motor adopta el convertidor de frecuencia de Panasonic

4. Su motor eléctrico principal: banda famosa en China especialmente hecho según su requisito especial tensión.

5. La electricidad y el interruptor en el regulador adoptan la marca Schneider

6. El regulador de temperatura adopta Omron.

7. Su línea de conexión externa adopta el tanque de cable plano de la totalidad

8. Su escalera y barandilla han sido ampliados y espeso y reforzar la parte inferior de la alta estructura de la máquina.

9. Sus usos externos de la alta calidad Aerosol pintura.

10. La banda del calentador del tornillo adopta porcelana calefacción círculo

11. Su ventilador y motor de la bobina parte están controlados por la conversión de frecuencia.

Dotas técnicos principales

| Modelo | SJ-50B |
| --- | --- |
| Material | LDPE |
| Velocidad | 7-11m/min |
| Ancho de bolsa | 80-400mm |
| Espesor de la película | 0.03 – 0.22 mm |
| Diámetro de tornillo | 50 mm |
| Proporción de tornillo | 30:1 |
| Calentador | 10 kw |
| Potencia | 15 kw |
| Motor principal | 7.5kw |
| Dimensión (L-W-H) | 5200 x 1600 x 4200(*5200) mm |
| Salida | 5-15kgs/hr |

Wenzhou Xinda Zip Lock Bag Making Equipment CO.,LTD

555 the second road ruian economic development zone,wenzhou city,zhejiang province,China.

Tel: 86-577-65155000     Fax:86-577-65155080  Mob:86-15888200169

Email: nora1176@xindamachine.com

Skype: norashao1

ADD：555 the second road ruian economic development zone,wenzhou city,zhejiang province,China    http://www.xindamachine.cn

TEL：86-577-65155000　65155077   FAX：86-577-65155080           E-mail：nora1176@xindamachine.com