Folha de Cotação

No. de cotação: SN20150723-BR-17                                           Data: 23 de Julho, 2015

# Para: Edivan José da Silva

Assunto: Fornecimento da máquina de gelo em escama com sistema de refrigeração completo 1000kgs/dia

Caro Senhor,

De acordo com seu requisito, gostaria de lhe oferecer nossa melhor oferta como se segue. Espero que cumpra com sua demanda. Qualquer mais informação, não hesite em contatar-nos.

Aguardo sua resposta.

Atenciosamente,

Ivan Lin (Gerente regional)

FUJIAN SNOWMAN CO., LTD

Especificação Técnica & Preço

Item     Mercadoria & Descrição            Qtd.            Preço

1.  Máquina de gelo em escama completa ( F10A)    1 unidade         USD 5,902.00

- capacidade: 1000kgs/day

- potência instalada: 4.0kw

- consumo de energia: 3.9kw

- consumo de água: 0.042m³/hr

- refrigerante: R507A

- espessura de gelo em escama: 1.5-2.2mm

- dimensão geral: 1200x735x825mm

- peso líquido: aprox. 250kgs

TOTAL (FOB FUZHOU)    USD 5,902.00

TOTAL    US CINCO MIL NOVECENTOS E DOIS

# * A validade de preço é um mês, a taxa de câmbio do preço é: usd=6.15rmb. Está sujeito a alterações se varia a taxa de câmbio.

Dados Técnicos:

| 1. | 1 Set | Unidade de compressor de pistão hermético |
| --- | --- | --- |
|  |  | Compressor Capacidade de refrigerante Temperatura de evaporação Temperatura de condensação Fonte de alimentação Refrigerante | Copeland 6.27 -20 40 3Ph, 380V, 60Hz R507A | ZB38KQE-TFD kw ℃ ℃ |
| 2. | 1 Set | Evaporador de gelo em escama (água doce filtrada) | F10S Snowkey |
|  |  | A água proveniente de fonte externa flui para o tanque de água onde há uma válvula de flutuador para controlar o nível da água no interior. Depois a água é direcionada para a parte superior da máquina de fazer gelo através da linha por uma bomba de tanque de água, carregada numa bandeja de distribuição de água através da abertura de abastecimento na parte superior e é pulverizada uniformemente na parede interna do evaporador por uma bandeja de distribuição. A água que não congela na parede interna, cai no prato de ligação de água, e depois flui para o tanque de água para a recirculação. Evaporador: Aço carbono de baixa temperatura cromado Lâmina de gelo: SUS304, lâmina de gelo com parafuso patentada, baixo ruido, não quebra o gelo Rolamento: Rolamento e acessórios de selagem industriais Tampa superior e inferior: Liga de aluminio, tratamento anticorrositvo de superficie Isolamento: Espuma de poliuretano ao redor do tambor Tampa exterior: Revestido com chapa de aço inoxidável Caixa de engranagens: Boa qualidade, estável e confiável Motor: Propósito industrial, nivel de proteção IP54 Bomba de água: Bomba de água vertical, com lâmina de aço inoxidável Tanque de água: Aço inoxidável com válvula de flotador, etc. |
| 3. | 1 Set | Condensador refrigerado por ar | Greenhalgh (Austrália) |
| 4. | 1 Set | Reservatório (acessórios necessários incluidos) |
| 5. | 1 Lot | Válvula de refrigeração |
|  |  | Inclui todas peças de refrigeração necessárias, tais como válvula de retenção, medidor de pressão, controlador de pressão (alta pressão, baixa pressão, dupla pressão), visor de líquido, filtro, válvula eletromagnética e válvula solenoide, etc. |
| 6. | 1 Lot | Conexão de tubo de refrigeração |
|  |  | Inclui todos tubos necessários, tais como tubo de escape de gás, tubo de retorno de gás, tubo de óleo, tubo isolado, tubo de água e tubo com pintura regulada. |
| 7. | 1 Lot | Óleo de compressor e refrigerante |
|  |  | Todos óleos do compressor e refrigerantes do sistema serão preenchidos no sistema depois de ser testado e aceito. (o gás refrigerante é fornecido pelo cliente) |
| 8. | 1 Set | Caixa elétrica e sistema de controle |
|  |  | Inclui o disjuntor e contator de Schneider, relé intermediário de Omron, PLC de Siemens, etc. |
| 9. | 1 Set | Estrutura de suporte de base |

# Termos e Condições:

- Embalagem: Embalagem de exportação adequada para o transporte de container.

- Termos de pagamento: 30% de depósito por T/T, o saldo de 70% a ser pago por T/T antes do embarque.

(3) Tempo de entrega: Pronto para envio no prazo de 45 dias depois de receber o depósito.

(4) Inspeção pré-embarque: A inspecção pré-embarque do fornecedor é o final; O custo da inspecção pré-embarque por terceira parte corre por conta do comprador.

(5) Garantia: Um ano após o comissionamento ou 18 meses a partir da data de embarque, sujeito a caducidade antecipada.