报价单

| 客户: محمد الحسين |  | 供应商: 山东格瑞德集团 |
| --- | --- | --- |
| 手机: |  | 地址:中国山东德州市德城区天衢工业园格瑞德路6号 |
| 电话: |  | 报价人: Ms. Alexandra Zhu |
| 传真: |  | 电话: 0086 534 2730845 |
| 邮箱: hilal.afridi@hotmail.com |  | 传真: 0086 534 2730191 |
| 日期: 星期一, 27th 7月, 2015 |  | 手机: 0086 155 0534 7810 |
| 产品名称 | 型号 | 单价(USD) | 数量 | 单位 | 金额(USD) |
| 风冷螺杆主机 | LSAD110 | 32, 287 | 1 | 台 | 32,287 |
| 总额 | 32,287 |
| 备注 | 1. 价格是FOB 青岛价格. 2. 交货期为收到预付款后45天. 3. T/T 付款: 30% 预付，发货前付尾款. 4. 保质期12个月. 5. 此报价不含安装费, 如客户需要，我们可以派工程师指导安装，客户支付相关费用. 6. 报价有效期：30 天. |

表 1:技术参数表

| 型号 | LSA070 |
| --- | --- |
| 制冷量 | kW | 273 |
|  | 功率 | 81.4 |
| 制热量 | kw | 312 |
|  | 功率 | 78.5 |
| 压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆式 |
|  | 数量 (台) | 1 |
|  | 能量控制 | 12.5%-100% |
| 蒸发器 | 水管直径 | DN100 |
|  | 型式 | 壳管式 |
|  | 冷冻水流量 (m3/h) | 47 |
|  | 热水流量(m3/h) | 53.7 |
|  | 水阻力 ( kPa) | 70 |
|  | 污垢系数㎡℃/kw | 0.086 |
| 冷凝风扇 | 数量 | 8 |
|  | 类型 | 轴流式 |
|  | 风量 (m3/h) | 104000 |
|  | 输入功率 ( kw) | 8*1.5 |
| 保护装置 | 过高或低电压保护, 电流过载保护,防冻保护 |
| 冷凝器 | 铜管铝翅片式 |
| 外形尺寸 | 长 mm | 4100 |
|  | 宽 mm | 2250 |
|  | 高 mm | 2240 |
| 冷媒 | R134A |
| 机组重量 | kg | 3000 |
| 运行重量 | kg | 3600 |
| 噪音 | db | 79 |

备注：

- 标准工况：冷冻水进水温度12℃, 出水温度7℃.

- 输入功率: 3P-380V-50Hz, 允许浮动电压: ±10%.