عرض السعر

| الزبون: محمد الحسين |  | شركة مزودة: SHANDONG GRAD GROUP |
| --- | --- | --- |
| المحمول: |  | العنوان: 中国山东德州市德城区天衢工业园格瑞德路6号 |
| الهاتف: |  | شخص تقديم السعر: Ms. Alexandra Zhu |
| الفاكس: |  | الهاتف: 0086 534 2730845 |
| البريد الإلكتروني: hilal.afridi@hotmail.com |  | الفاكس: 0086 534 2730191 |
| التاريخ: يوم الاثنين، 27 يوليو، عام2015 |  | المحمول: 0086 155 0534 7810 |
| اسم المنتج | الموديل | سعر وحدة (USD) | عدد | وحدة | المبلغ (USD) |
| مبرد لولبي بالهواء | LSAD110 | 32, 287 | 1 | قطعة | 32,287 |
| سعر كامل | 32,287 |
| ملاحظة | 1. سعر FOB Qingdao 2. مدة التسليم: 45 يوما بعد استلام الدفعة المسبقة. 3. دفع بـ T/T، الدفعة المسبقة 30%، دفع المبلغ الباقي قبل شحن البضائع. 4. مدة الضمان: 12 أشهر 5. عرض السعر لا يشمل تكلفة التركيب. إذا كانت حاجة، فيمكننا أن نرسل المهندس لإرشاد على التركيب، والتكاليف المتعلقة على حساب الزبون. 6. صلاحية السعر: 30 يوما |

المواصفات

| الموديل | LSA070 |
| --- | --- |
| كمية التبريد | kW | 273 |
|  | الطاقة | 81.4 |
| كمية التسخين | kw | 312 |
|  | الطاقة | 78.5 |
| آلة الضغط | نوع | نوع لولبي شبه مغلق |
|  | عدد ( آلة) | 1 |
|  | تحكم في الطاقة | 12.5%-100% |
| المبخر | قطر الأنبوب | DN100 |
|  | نوع | نوع الغلاف والأنبوب |
|  | كمية المياه المبردة (m3/h) | 47 |
|  | تدفق المياه الساخنة (m3/h) | 53.7 |
|  | مقاومة المياه ( kPa) | 70 |
|  | معامل الأقذار ㎡℃/kw | 0.086 |
| مروحة التكثيف | عدد | 8 |
|  | نوع | التدفق المحوري |
|  | كمية الرياح (m3/h) | 104000 |
|  | طاقة الادخال ( kw) | 8*1.5 |
| جهاز الحماية | حماية من الفلطية العالية الزائدة والمنخفضة الزائدة، حماية من الحمل الزائد للتيار، مقاومة للبرودة |
| المكثف | نوع ريش الألمنيوم والأنبوب النحاسي |
| الأبعاد | طول mm | 4100 |
|  | عرض mm | 2250 |
|  | ارتفاع mm | 2240 |
| المبرد | R134A |
| وزن الآلة | kg | 3000 |
| وزن التشغيل | kg | 3600 |
| الضوضاء | db | 79 |

الملاحظة:
1. حالة العمل المعيارية: درجة الحرارة لادخال المياه المبردة بـ 12℃، درجة الحرارة لاخراج المياه بـ7℃
2.  طاقة الادخال: 3P-380V-50Hz ، الفلطية المسموحة للتغير: ±10%