内加热陶瓷锌锅方案及报价

锌锅技术参数及要求：

- 锅体内部尺寸：2000×600×800㎜（长×宽×深）；

- 锌锅外形尺寸：3400×2000×1400㎜（长×宽×高）；

- 锌液使用温度范围：450 ~ 540℃；

- 容锌量：约6吨；

- 锌锅加热功率：120千瓦（两侧加热，共计30套陶瓷加热器，单支功率4千瓦）；

- 理论产能：0.4 ~ 0.6吨/小时；

- 设备构成及报价：

| 序号 | 设备名称 | 报价依据 | 数量 | 单价/元 | 价格/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锌锅锅体 | 锅体钢结构框架及钢板焊接制作，内衬耐火陶瓷浇注料及保温层，锌锅重约13吨 | 1套 | 58,500 | 58,500 |
| 2 | 陶瓷管外套 | 100*110*630mm | 30支 | 1500 | 45,000 |
| 3 | 石英加热器 | 含接线保护管，单支4千瓦 | 30套 | 300 | 9,000 |
| 4 | 加热器底座 |  | 30套 | 200 | 6,000 |
| 5 | 加热器固定压条 | 碳钢压条及固定螺栓 | 30件 | 100 | 3,000 |
| 6 | 接线铜排及端子 | 高铝陶瓷接线瓷块及铜排 | 1套 | 2,000 | 2,000 |
| 7 | 耐锌蚀热电偶 | K型1米，材质：稀土合金 | 1套 | 4,000 | 4,000 |
| 8 | 电控温控系统 | 电力调整器控制，平滑启停 | 1台 | 25,000 | 25,000 |
| 9 | 耐高温导线 | 4mm²-500℃，5米以内超出自购 | 6盘 | 600 | 3,600 |
| 10 | 安装调试费 | 预计20天，指导安装调试，500元/人·天 | 10,000 |
| 11 | 吊装及运输费用 | 含包装费用，运至天津港 | 6,000 |
| 12 | FOB报关费用 |  | 5,000 |
| 合计 | 壹拾柒万柒仟壹佰圆整，177,100元（人民币） 最终优惠价格为：壹拾柒万圆整，170,000（人民币） |

注：1、本报价有效期30天；

2、设备制作工期45天；

3、本报价不包含我司调试人员往返机票费用及当地食宿费用；

4、本报价不包含海运费及离岸后的任何运输及吊装费用；

5、本报价不包含清单以外的任何辅助设备；

6、付款方式：预付40%，提货前55%，调试完5%。