Проект и предложение керамических котлов горячего цинкования погружением

Технические параметры и требования ванны цинкования:

- Внутренний размер ванны цинкования：2000×600×800 мм（длина×ширина×глубина）；

- Габарит ванны цинкования：3400×2000×1400 мм（длина×ширина×высота）；

- Диапазон температуры использования цинкового раствора：450 ~ 540℃；

- Ёмкость цинка：около 6 тонн；

- Нагревательная мощность ванны цинкования：120 кВт（Двухсторонний нагрев，всего 30 комплектов керамических нагревателей，единичная мощность 4 кВт）；

- Теоретическая производительность：0.4 ~ 0.6 т/ч；

- Композиция и предложение оборудования：

| Номер | Название оборудования | Основание предложения | Количество | Цена за единицу / юань | Цена / юань |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус ванны цинкования | Стальная конституивная рама ванны цинкования, листовая сталь изготовленна сваркой，футеровка-огнеупорная керамическая разливка и термозащитный слой. Вес ванны цинкования около 13 тонн. | 1 комп | 58,500 | 58,500 |
| 2 | Кожух керамической трубы | 100*110*630 мм | 30 шт | 1500 | 45,000 |
| 3 | Кварцевый нагреватель | Включает ограждающую трубу электропроводки, 4 кВт / единица. | 30 комп | 300 | 9,000 |
| 4 | Основание нагревателя |  | 30 комп | 200 | 6,000 |
| 5 | Крепежная пережимка нагревателя | Пережимка углеродистой сталью и установочный болт. | 30 шт | 100 | 3,000 |
| 6 | Медь в концах и бухтах электропроводки и зажим | Присоединительный фарфоровый кусок высокоглиноземистой керамикой и медь в концах и бухтах. | 1 комп | 2,000 | 2,000 |
| 7 | Термопара коррозиестойким цинком | Модель K, 1 м，материал：редкоземельный сплав | 1 комп | 4,000 | 4,000 |
| 8 | Электрическая система контроля температуры | Регулятор электричества управляет, плавный пуск и стоп. | 1 стол | 25,000 | 25,000 |
| 9 | Высокотермостойкий провод | 4мм²-500℃， больше чем 5 метров нужно купить их самостоятельно. | 6 мотков | 600 | 3,600 |
| 10 | Цена монтажа и пуско-наладки | Предварительно 20 дней， обучение, монтаж и пуско-наладка，500 юаней/день для каждого работника. | 10,000 |
| 11 | Расход на перевозку и вертикальную погрузку | Включает стоимость упаковки， перевозить до порта Тяньцзинь. | 6,000 |
| 12 | ФОБ Стоимость заявки в таможню |  | 5,000 |
| Итог | Сто семьдесят семь тысяч сто юаней, 177,100 юаней（китайский юань） Окончательная льготная цена：сто семьдесят тысяч，170,000（китайский юань） |

Примечания:

1, Срок действия данного предложения составляет 30 дней.

2, Срок изготовления оборудования составляет 45 дней.

3, Цена не включает расходы на авиабилеты в направлениях туда и обратно и проживание нашего работника для наладки оборудования.

4, Данное предложение не включает стоимость морской перевозки, и другие расходы на перевозку и вертикальную погрузку после отваливания.

5, Данное предложение не включает любые вспомогательные оборудования вне списка.

6, Способ оплаты: аванс 40%, 55% перед получением товара, 5% после наладки.