رد على استفسار

1. هيكل زجاج مضاد للرصاص للسيارات
مهما لاستخدام الزجاج المضاد للرصاص في أي جزء من السيارات، يمكن تشكيله بالمواد التالية:
[الزجاج + PVB] ×n + زجاج + PU + [PC+PU] ×i + PC (n=2~4، i=0~2)
المذكورة أعلاه، الزجاج ممكن بنفس السماكة، أو ليس نفس السماكة؛ وPC هو لوح بولي كربونات بالقوة العالية؛ PVB وPU هو مواد ساندويتش، يسمى طبقة وسيطة؛ وفقا لدرجات المضادة للرصاص، قيمة n وi ستكون مختلفة.
ويمكن تصنيع الزجاج المضاد للرصاص للسيارات بمواد بولي كربونات العالية القوة الكاملة ذات الطبقات المتعددة، مما يخفف الوزن.
2. إجراءات تصنيع الزجاج المضاد للرصاص للسيارات
صناعة الزجاج المضاد للرصاص للسيارات تجمع تكنولوجيا صناعة الزجاج المضاد للرصاص وتكنولوجيا صناعة زجاج السيارات، الإجراءات الرئيسية على النحو التالي:

الزجاج ← تقطيع ← معالجة الحافة ← تشكيل القوس بالحرارة ↙ ←تشذيب الحواف←طبقة ساندويتش←التصفيح الفراغي←تشكيل بالضغط العالي←الفحص لوح PC ←تقطيع←معالجة الحافة ← تشكيل القوس بالحرارة↖ ↑ ∣ طبقة وسيطة [PVB وPU] ←تقطيع↖

3. معدات إنتاج زجاج مضاد للرصاص للسيارات
وفقا لإجراءات الإنتاج أعلاه، المعدات لإنتاج الزجاج المضاد للرصاص للسيارات على النحو التالي:

| اسم المواد | اسم المعدات والإجراءات |
| --- | --- |
|  | تقطيع① | معالجة الحافة② | تشكيل القوس بالحرارة③ | تشذيب الحواف④ |
| زجاج | آلة تقطيع الزجاج المسطح CNC | آلة طحن حافة المواد المتعددة الشكل | القالب1 + فرن التسخين1 | آلة تشذيب الحافة + القالب المعياري |
| لوح PC | آلة التقطيع الخطية CNC | آلة الطحن + آلة الصقل | القالب2 + فرن التسخين2 | ②+القالب المعياري |
| طبقة وسيطة | المقص وسكين ورق الجدار | ---- | ---- | المقص وسكين ورق الجدار |
| اسم المواد | طبقة وسيطة⑤ | التصفيح الفراغي⑥ | تشكيل بالضغط العالي⑦ | الفحص⑧ |
| زجاج | غرفة عدم الغبار بـ 100 ألف درجة نظام التحكم في درجة الحرارة المستقرة والرطوبة المستقرة منصة العمل | مضخة الفراغ أنبوب أو كيس الفراغ علبة التسخين | الأوتوكلاف، عربة المسار مسار الدليل (guide rail) خرج الأوتوكلاف نظام تبريد المياه | فحص صندوق الضوء فحص لوح القالب فحص القالب |
| لوح PC |  |  |  |  |
| طبقة وسيطة |  |  |  |  |
| معدات التنظيف | 1. تنظيف مواد اللوح المسطح: آلة التنظيف؛ 2. تنظيف المواد القوسية: القماش غير المنسوج، مياه منزوعة الأيونات، الكحول |

4. سعر معدات تصنيع الزجاج المضاد للرصاص للسيارات
سعر آلة واحدة لإنتاج الزجاج المضاد للرصاص للسيارات في السوق الصينية على النحو التالي:

| رقم | اسم المعدات | سعر وحدة (￥) | الملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | آلة تقطيع الزجاج المسطح CNC | 805000 RMB/قطعة | يمكن التشكيل وفقا للقالب المعياري، استخدام السكين لتقطيع الزجاج، واستخدام المنشار السلكي لتقطيع لوح PC |
| 2 | آلة التقطيع الخطية CNC | 345000 RMB/قطعة |  |
| 3 | آلة التقطيع بالمنشار المستقيم | 69000 RMB/قطعة | تقطيع لوح PC بخط مستقيم، المنشار الدائري |
| 4 | آلة طحن حافة المواد المتعددة الشكل | 35000 RMB/قطعة | حاجة لعجلات الطحن المتعددة إضافيا |
| 5 | آلة تنظيف الزجاج المسطح | 230000 RMB/قطعة | استخدام القماش غير المنسوج، مياه منزوعة الأيونات، الكحول لتنظيف |
| 6 | آلة تنظيف لوح PC المسطح | 299000 RMB/قطعة |  |
| 7 | فرن تسخين القوس الحراري بغرفة واحدة 1 (750℃max) | 115000 RMB/قطعة | كمية الإنتاج: عدد 4 من نفس الموديل/ ( قطعة، مرة العمل)؛ إذا كانت حاجة لكمية الإنتاج العالية، فيمكن اختيار فرن بغرفة متعددة أو فرن مستمرة |
| 8 | فرن تسخين القوس الحراري بغرفة واحدة 2 (200℃max) | 92000 RMB/قطعة |  |
| 9 | غرفة عدم الغبار بـ 100 ألف درجة | 230000 RMB/غرفة | إنها المعدات والتسهيلات اللازمة المناسبة لإنتاج ساندويتش لمواد الطبقة الوسيطة (PVB وPU) |
| 10 | نظام التحكم في درجة الحرارة المستقرة والرطوبة المستقرة | 288000 RMB/قطعة |  |
| 11 | علبة التسخين ( تشمل مضخة الفراغ) | 69000RMB/قطعة |  |
| 12 | الأوتوكلاف ( يشمل مسار الدليل الداخلي inner guide rail) | 575000RMB/قطعة |  |
| 13 | نظام مياه منزوع الأيونات | 58000RMB/قطعة | نوع راتنج التبادل الأيوني، كمية الإنتاج لمياه منزوعة الأيونات 2m3/hr |
| 14 | أخرى | 817000RMB (تقريبيا) | يشمل: قطع الغيار بالشراء مباشرا ( مثل مقص، سكين ورق الجدار، القماش غير المنسوج، الكحول، مضخة الفراغ، أنبوب الفراغ الخ)؛ جزء الصناعة بعد الشراء ( مثل آلة الطحن باليد، آلة الصقل باليد، آلة تشذيب الحافة، القالب، لوح القالب، منصة العمل، فحص علبة الضوء، عربة المسار، مسار الدليل (guide rail) خرج الأوتوكلاف، نظام تبريد المياه الخ)؛ إنه لنوع سيارة واحد فقط، إذا كانت إضافة نوع السيارة، ستكون تكلفة إضافية أيضا. |
| الملاحظة: إن عدد المعدات يعتمد على كمية الإنتاج المطلوبة ومرات العمل وأهلية الموظفين. |

5. كمية الإنتاج للزجاج المضاد للرصاص للسيارات وعدد عمال الإنتاج
تحت حالة تجهيز المعدات الكافية، والعمال ذات الخبرات الغنية في المجال، كمية الإنتاج اليومية يمكن بلوغ 20 - 40 قطعة ( اعتماد على درجة المضادة للرصاص، شكل الزجاج، جودة الحافة والمظهر، دقة التركيب الخ)، حاجة لـ 40 شخص لتصنيع الزجاج المضاد للرصاص للسيارات، بعض الناس منهم يعملون في الليل ( التقويس بالحرارة وتشكيل بالأوتوكلاف). مدة التشكيل لنوع جديد من زجاج السيارة بدرجة عالية المضادة للرصاص (مثل B6)، من التصميم والتطوير إلى حصول على الرخصة، سيستغرق 6 شهرا في الصين.
6. الأخرى
الزبائن لشراء الزجاج المضاد للرصاص للسيارات عادة مصانع السيارات المضادة للرصاص أو شركات تعديل السيارات المضادة للرصاص، لذا يمكن حصول على أكثر معلومات عن متطلبات الزجاج المضاد للرصاص للسيارات منهم. يرجي اتصال بهم لمزيد من المعلومات عن الزجاج المضاد لرصاص للسيارات، مثل درجة المضادة للرصاص، وزن القطعة الواحدة، جودة المنتج ( حافة ومظهر)، دقة التركيب، كمية التزويد اليومية ( كمية الإنتاج) الخ. مع هذه المعلومات المفصلة، فيمكن تحديد مكونات الزجاج المضاد للرصاص للسيارات، مما يمكن تأكيد نوع معدات الإنتاج، عدد المعدات، عدد العامل، وتخطيط الورشة.