Machine d'impression en demi-teintes de levage horizontal 1280II

Devis:13000USD,Fob,Ningbo

Lien de vidéo: http://v.youku.com/v_show/id_XNzM0MzYzMTYw.html

Champ d'application:

La machine est conçue pour les matériaux d’impression qui son difficiles à se déformer. La gamme d’impression est très large, et elle peut être utilisée pour la sérigraphie pour le papier, le plastique, le verre, le céramique, le métal, le textile, le cuir, etc. Elle est particulièrement adaptée à imprimer sur PCB de l’industrie électronique, PCB doux, l’adhésif sensible à la liquide de PCB, la pâte à braser SMT.

Caractéristiques de la machine：

1. La tête d'impression monte et descend verticalement le long de la partie principale arrière. Elle est facilement opérée et elle occupe peu de superficie. Le moteur de réducteur de turbine à transmission par conversion de fréquence assure qu’elle monte et descend rapidement avec stabilité ; Le rail de guidage linéaire pré-chargé à haute précision est utilisé avec la bande synchronique “ITALY MEGADYNE”, la conversion de fréquence entraîne le moteur démultiplié, ce qui rend l'ensemble de la machine plus stable et fiable et peut obtenir la précision de mouvement plus élevée;
2, La table d'impression est fixé dans le cadre de la machine par une table de support. La distance entre le cadre d'écran et la table est réalisé en ajustant la hauteur du bras d'impression principal. Sa stabilité est meilleure que celui des autres modèles. La surface de la table est faite d'acier inoxydable et il est difficile à rayer et de déformer. Le degré d’égalité de la table de travail de travail est inférieure à 0,20 mm, qui assurent le motif d'impression beaucoup plus uniforme et plus claire;

3. Le dispositif de réglage précis et le dispositif de verrouillage de la table est séparés. Ça élimine l'erreur causée par le blocage de la table.

4. Deux cylindres contrôlent séparément le mouvement de la raclette et de la lame de récupération d'encre. La pression est grande et uniforme et peut être continûment séparément réglée, ce qui augmente la durée de vie de la demi-teinte et la qualité d'impression.

5, Le contrôle de processus d'impression adopte le commutateur inductif, qui peut se déplacer rapidement et localiser la ligne de guidage. Le mécanisme de fixation du cadre peut également être rapidement ajusté, ce qui réduit le temps de change de cadre et d'impression et augmente l'efficacité du travail;

6. Il y a un dispositif snap-off, la hauteur de snap-off peut être ajustée, qui assure la précision d'impression et la qualité des produits;
7. Le fonctionnement de la machine entière est contrôlé par PLC. Le temps d'impression et le retard d'impression peuvent être instantanément ajustés et montrés. La vitesse d'impression et de renvoi d'encre peut être rapidement ajustés ; Il y a un système de sécurité pour remonter en urgence qui protège la sécurité du travailleur.

Paramètres techniques:

| Modèle | 1280II |
| --- | --- |
| Dimension maximale d’impression（mm） | 800*1200 |
| Dimension maximale de cadre（mm） | 1100×1580 |
| Dimension de table（mm） | 900×1400 |
| Vitesse maximale d’impression（t/h） | 900 |
| Précision de surimpression（mm） | ≤ 0.10 |
| Épaisseur de papier（mm） | ～ 40 |
| Hauteur instantanée snap-off（mm） | 0 ～ 20 |
| Puissance | 3P 380V 2.45KW |
| Poids total （Kg） | 900 |
| Dimension hors-tout（mm） | 2000×1280×1700 |

Liste de configuration:

| N° | Nom | Qté | Fabricant | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC | 1 | Japan Omron |  |
| 2 | onduleur | 1 | Japan MITSUBISHI | Impression |
| 3 | onduleur | 1 | MITSUBISHI | montée et descente |
| 4 | échappement | 1 | Qiangli Motor |  |
| 5 | décélérateur | 1 | Ziguang | Impression |
| 6 | décélérateur | 1 | Taiwan Liming | montée et descente |
| 7 | Retardement de temps | 1 | Japan Omron |  |
| 8 | compteur | 1 | Japan Omron |  |
| 9 | Hot relay | 1 | France Sehneider |  |
| 10 | AC relay | 1 | Sehneider |  |
| 11 | Micro-relay | 5 | Sehneider |  |
| 12 | disjoncteur | 3 | Sehneider |  |
| 13 | Bouton à presser/ tourner | 6 | Sehneider |  |
| 13 | interrupteur Jiggle | 4 | Sehneider | Remontée |
| 14 | Interrupteur d'arrêt d'urgence | 1 | Hongbo |  |
| 15 | petit bouton | 6 | Hongbo |  |
| 16 | On-off power | 1 | Taiwan Mingwei |  |
| 17 | interrupteur inductif | 4 | H.W.L | impression |
| 18 | Photoélectricité de forme de slot | 6 | Japan Omron | échappement de haut et bas |
| 19 | cylindre | 1 | Japan SMC | Snap-off |
| 20 | cylindre | 1 | Japan SMC | Montée de blade |
| 21 | cylindre | 2 | Japan SMC | Impression et recuperation d’encre |
| 22 | Electromagnétisme | 1 | Japan SMC | échappement |
| 23 | Electromagnétisme | 3 | Japan SMC | Impression/recuperation d’encre Snap–off |
| 24 | Changeur de gaz et liquide | 1 | Japan SMC |  |
| 25 | bielle d'accouplement | 1 | Japan SMC |  |
| 26 | Rail de guidage | 2 | Taiwan ABBA | Impression |
| 27 | Courroie synchronique | 1 | Italy MEGADYNE |  |