Quanzhou Huaxun Machinery Making Co., LTD

Address: NO.3,Qipei Street, Gudian Community jinlong Sub-district, Licheng District, Quanzhou City, Fujian Province, China

Post code:362000

Tel ：+86-0595-22422828      Fax：+86-0595-22422727

Email:christine@papermachine.cc Skype:christine08281

TradeManager:cn1001130452  QQ:1811989902

Website：http://www.papermachine.cc  http://huaxun.en.alibaba.com/

Price Expiry Date:October 30th, 2015.

| FOTOS DEL EQUIPO | PARÁMETROS TÉCNICOS PRINCIPALES | PRECIO UNITARIO (precio FOB) |
| --- | --- | --- |
| Máquina de rebobinado y perforado de papel higiénico automática HX-1575B | 1.Velocidad de producción:100~200 m/min, 2.Diámetro del producto：≦130mm; 3.Diámetro del rollo de papel: ≤1200mm; 4.Ancho del rollo de papel:≤1200mm; 5. La distancia entre la línea de perforada : 100-150mm; 6. Potencia de la máquina: 4.5KW (380V 50HZ, 3 fases) 7.Tamaño del equipo (L×W×H):5.3*2.25*1.55M 8. Aproximadamente 4 Tons 9.Ancho de rollos de papel higiénico cortado: 90-120 mm 10.Requisitos de papel: tipo doble capas es de 13-20 g/m² ; tipo de simple capa es de 20-40 g/m². | USD 15，800 （ con una unidad de gofrado ,sin impresión） RE:USD3,500 para la impresión de un color |
| Máquina cortadora de rollos de papel automática HX-Z200 | 1. Ancho de rollos jumbo: 1500-2000 mm (se depende de la longitud de los rodillos enormes proporcionada por los clientes); 2. Diámetro de rollos de jumbo: φ100~φ120mm (se puede personalizarlo); 3. Velocidad de producción: cortado 80~100 tiempos / minuto×2 rollos / tiempo; 4. Potencia de máquina: 6.77KW（380V 50HZ） 5. Tamaño de cortado de cinta(L*W*H): 7080×1750×1920MM 6. Peso: aproximadamente 2 tons | USD 23,000(largo de rollos de papel:≤1800mm |
| Máquina empacadora de rollos de papel higiénico automática HX-30 | 1.Especificación de empacado: 4， 6， 8， 10 rollos de papel higiénico /bolsa o 2,4 rollos de toallas de cocina /bolsa 2. Velocidad de producción: 10-15 bolsa/min (8 rollos de empacado) 3. Fuente de alimentación:380V,50HZ, 3 fases 4. Potencia de la máquina: aproximadamente 5.9KW 5. Tamaño de la máquina(L*W*H):7800 ×1600 × 1750 mm. 6. Peso de la máquina： aproximadamente 2 tons; | USD25,000 |
| Máquina de núcleo de papel HX-ZJJ-A | 1.Velocidad de producción : 8~18m/min; 2. Diámetro del núcleo interior :25-80mm(el cliente puede decidir dos tamaños entre este ámbito.) 3. Número de capas de papel de rodillo .:2-4 capas 4.Ancho de papel : 70-80mm 5.Diámetro de papel : 700-800mm 6.Potencia de equipo:3.4W(380V 50HZ, 3 fases) 7.Tamaño del equipo(LxWxH):2800*900*1600mm 8. Aproximadamente 1.2T 9. Rango de longitud de corte :300-3000mm. | USD 7,500 |

COMENTARIO:

1、Precio FOB;

2、Garantía del equipo：Uno año. Las piezas de repuesto se reemplazará libremente por el vendedor dentro de un año (excluye piezas de desgaste). El coste expreso de las partes debe ser pagado por el comprador. Después de un año, el vendedor llevará en el seguimiento de la tecnología y calidad. El vendedor va a ofrecer al comprador con partes usando que la calidad buena y el precio favorable en un tiempo largo

3、Empaque：bandeja de madera y película de plástico.

4、Forma de pago：el pago por T/T antes de la producción un 30%, entonces balance de T/T antes de salir de las máquinas fuera de la compañía del vendedor. Después de que el vendedor recibe todo lo relacionado con equilibrio, entonces el vendedor comenzará a enviar mercancías al puerto. La producción de la máquina necesitará cerca de 120 días hábiles.

5. Instalación y puesta en marcha: el vendedor le enviará a técnico a la fábrica del comprador a instalar y ajustar la máquina si el comprador solicita esto. Todos los gastos del técnico incluyendo dos tiquetes, alojamiento (comida y habitación), transporte (tarifa de autobús, etc.) y salario (salario es USD85/día para cada técnico) debe ser pagado por el comprador. El comprador debe hacer listo para taller, energía, materias primas por adelantado, entonces el período de instalación y ajuste y formación será totalmente dentro de unos 20 días hábiles.

Unas fotos sobre el empaque