DEVIS ICESTA

POUR LA MACHINE À GLACE EN GLACE 2T

- Détails de client

Société:

Personne à contacter:

Email:

Tél:

- Numéro de devis ICESTA: ICT-MDG -150812-01

- Ce qui est inclus dans le devis

  - Une machine à glace en glace 1T/24H

- Fiche technique détaillée

Paramètres de la machine à glace en barre 1T

| N° | Paramètre | IB1T-R2W |
| --- | --- | --- |
| 01 | Capacité de glace | 1t/24h |
| 02 | Compresseur | Bitzer |
| 03 | Capacité de réfrigération (KW) | 18 |
| 04 | Température d’évaporation (℃) | -15 |
| 05 | Température de condensation (℃) | 40 |
| 06 | Puissance(KW) | 6.77 |
| 07 | Puissance d’entrée de compresseur (KW) | 4.74 |
| 08 | Puissance de moteur de tour de refroidissement (KW) | 0.18 |
| 09 | Puissance de pompe de refroidissement d’eau (KW) | 0.75 |
| 10 | Pompe pour évaporateur | 1.1 |
| 11 | Alimentation | 3P/ 380V/ 50Hz |
| 12 | Réfrigérant | R22(or R404) |
| 13 | Cycle de congélation | 8 heures |
| 14 | Nombre de fois de congélation/ jour | 2 |
| 15 | Température ambiante standard (℃) | 30 |
| 16 | Température ambiante Max. (℃) | 40 |
| 17 | Température de l'eau standard (℃) | 20 |
| 18 | Température de glace (℃) | -10 |
| 19 | Moule de glace (unité) | 20 |
| 20 | Poids de bloc de glace (KG) | 25kg |
| 21 | Dimension de glace (mm) | 390*120*600 |

N.B.: Les données ci-dessus sont pour votre référence et est soumis à la conception finale.

窗体顶端

- Liste de composants principaux

Détails de la machine à glace en bloc 1T

| N° | Composant | Qté(PC) | Marque | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Compresseur | 1 | Bitzer/ (Ou Bock) |  |
| 02 | Électrovanne | 1 | Danfoss |  |
| 03 | Réservoir d'eau de saumure | 1 | ICESTA |  |
| 04 | Tableau électrique avec le contrôleur Simens PLC et la surveillance de l'écran tactile | 1 | ICESTA |  |
| 05 | Moules de glace | 20 | ICESTA |  |
| 06 | Détendeur | 1 | Danfoss |  |
| 07 | Contrôle de pression | 2 | Danfoss |  |
| 08 | Disjoncteur | 1 | Schneider |  |
| 09 | Contacteur | 3 | Schneider |  |
| 10 | Relais thermique | 3 | Schneider |  |
| 11 | Filtre à huile | 1 | Fasike |  |
| 12 | Condenseur | 1 | YiLian (Chine) |  |
| 13 | Vanne à bille | 1 | Danfoss |  |
| 14 | Filtre Sécheur | 1 | Danfoss |  |
| 15 | Tour de refroidissement | 1 | Lingdian(Chine) |  |

- Photo- machine à glace en bloc 2T                           machine à glace en écailles

Photo de glace                                                                machine à glace en bloc

L’unité de la machine à glace en bloc comprend (pièces nécessaires principales):

- Unité de réfrigération Bitzer et système de contrôle électrique.

- Réservoir de saumure

- Moules de glace / réservoir de glace

- La tour de refroidissement et la pompe à eau fournies pour le modèle de refroidissement par eau.

Organigramme de la machine à glace en bloc: 1, Alimenter les moules de glace en eau à l’intérieur du reservoir de saumure. 2, L'eau salée dans le réservoir de saumure refroidie par le fonctionnement du système de réfrigération et l’eau salée circule, ce qui rend l'eau dans des moules de glace gelée 3, Retirer / récolter la glace.

- CIF TAMATAVE,MADAGASCAR Prix en USD

| ARTICLE | Modèle | Capacité | PRIX UNITAIRE | QTÉ | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Usine à glace en bloc | IB1T-R2W | 1t/jour | US $ 5,900 | 1 | US $5,900 |
| Fret maritime et assurance | US $1,800 |
| Montant en USD | US $7,700 |
| FOB SHENZHEN en USD Sept Mille Sept Cent seulement. |

- Termes commerciales

    - Le prépaiement de 30% est payé dès la confirmation de la commande comme l’acompte; le solde 70% est payé avant l’expédition des merchandises.

    - Délai de livraison: 25-30 jours dès l’arrivée de l’acompte.

    - Garantie: 12 mois à compter de la date du connaissement

    - Documents nécessaires: Original de facture commerciale signée, liste de colisage, original de connaissement, et certificat d’origine.

    - Temps de transport: arrivée sous 23-25 jours en transport FCL.

- Cas exposés de la société

Merci pour votre lecture et pour consacrer votre temps.

Bienvenu à nous rendre visite à tout moment.

Cordialement