El cálculo de costes de pañales de PP con manguito de pierna

Material de pañales para bebés

| No. | Nombre del material | Especificación del material | Precio（usd/ton） | Cantidad necesaria por pieza de pañales para bebés:（g/usd） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S# 380×280 mm | M# 450×310 mm | L# 500×310 mm | XL# 530×310 mm |
| 1 | Sin tratamiento Pulpa de madera | Utilizado en pañales | 810/ton | 11.5g/ 0.00932 | 12g/ 0.00972 | 12.5g/ 0.01013 | 13.8g/ 0.01118 |
| 2 | SAP (Polímeros superabsorbentes) | Utilizado en pañales | 2600/ton | 3g/ 0.0078 | 4g/ 0.0104 | 5g/ 0.013 | 6g/ 0.0156 |
| 3 | Envoltura no tejido | 245mm 13g/m2 | 2260/ton | 0.9874g/ 0.00223 | 1.1466g/ 0.00259 | 1.3059g/ 0.00295 | 1.4333g/ 0.00324 |
| 4 | Lamina superior No tejido | 160mm 18g/m2 | 2590/ton | 1.0944g/ 0.00283 | 1.2960g/ 0.00336 | 1.44g/ 0.00373 | 1.5264g/ 0.00395 |
| 5 | Tela no tejida hidrofóbica | S#245 | 15g/m2 | 2390/ton | 1.3965g/ 0.00334 | 1.9575g/ 0.00468 | 2.1750g/ 0.0052 | 2.3055g/ 0.00551 |
|  |  | M#290 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L#290 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | XL#290 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Película PE | S#275 | 22g/m2 | 2400/ton | 2.299g/ 0.00552 | 3.069g/ 0.00737 | 3.41g/ 0.00818 | 3.6146g/ 0.00868 |
|  |  | M#310 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L#310 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | XL#310 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cinta frontal | S#190 | 3000m/（roll） | 0.108/m2 | 0.19g/ 0.00082 | 0.21g/ 0.00091 | 0.21g/ 0.00091 | 0.21g/ 0.00091 |
|  |  | M#210 |  | 0.108/m2 |  |  |  |  |
|  |  | L#210 |  | 0.108/m2 |  |  |  |  |
|  |  | XL#210 |  | 0.108/m2 |  |  |  |  |
| 8 | Cinta lateral | 62 | 600m/（roll） | 0.95/m2 | 0.496g/ 0.00295 | 0.496g/ 0.00295 | 0.496g/ 0.00295 | 0.496g/ 0.00295 |
| 9 | Caucho | 620 dtex | 16000m/（roll） | 8500/ton | 0.1064g/ 0.0009 | 0.1456g/ 0.00124 | 0.1568g/ 0.00133 | 0.1904g/ 0.00162 |
| 10 | Adhesivo para la construccion | Utilizado en pañales | 3440/ton | 1.2g/ 0.00413 | 1.4g/ 0.00482 | 1.6g/ 0.0055 | 1.8g/ 0.00619 |
| 11 | Cadena de caucho adhesivo | Utilizado en pañales | 4060/ton | 0.22g/ 0.00089 | 0.24g/ 0.00097 | 0.26g/ 0.00106 | 0.28g/ 0.00114 |
| 12 | Otros costos incluyen embalaje, costo de electricidad, salarios, impuestos, depreciación y taller de alquiler y así sucesivamente | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| Peso de cada pieza de pañales para bebés (g) |  |  |  | 22 | 25 | 28 | 31 |
| Precio unitario de cada pieza de pañales para bebés (usd) |  |  |  | 0.0437 | 0.052 | 0.0579 | 0.064 |
| Nota: usted necesita gastar USD 0.003 más en cada pieza del pañal del bebé si usted quiere añadir pretina en pañal del bebé. |

Comentario: Puesto que los precios de las materias primas no son fijos, los precios en esta tabla están apenas para su referencia. Se puede calcular el costo del pañal del bebé basado en el método de calcular en esta tabla.