Impresora serigráfica automática para textiles SPE156/10

Cotización: 31000USD(FOB Ningbo) 6 colores y 2 secadores/10 bandejas.

Link para el vídeo: http://v.youku.com/v_show/id_XMzE2Njc1NDky.html

Introducción breve:

La serie SPE es las impresoras serigráficas multifuncional automática. Esta serie de equipos es conveniente para la impresión en todo tipo de productos textiles como camiseta, tela, calcetines, paraguas, placa del PVC, etiqueta, bolsos y así sucesivamente.

Con micro procesador inteligente, táctil pantalla y servo motor conducido equipado, trae a la alta estabilidad de impresión y colores tolerancia de registro hasta to±0.05 mm. Todas las partes del cuerpo de la máquina son probadas precisamente antes de la instalación, garantizando un mínimo de mantenimiento y operación fácil. La impresora SPE serie automática de la serigráfica que debe ser la impresora ideal en la industria de impresión.

Caracteristicas:

1, Servomotor conducido y alta tecnología sistema construido

2, Placa giratoria gira libremente para registro buen posicionamiento alta.

3, Velocidad de impresión/entintado ajustada eléctricamente

4, Presión de la impresión, imprimir trazos y ángulo es ajustable.

5, Secador movible se puede poner dentro de las estaciones de impresiónsegún sea necesario

Ventajas:

1．Resistente estructura de acero y sistema de abrazaderas resistentes para mantener la estructura constante ángulos sobre la horizontal y la vertical durante la impresión

2．Centro de control de pantalla táctil y sistema de control de membrana versátil independiente en las cabezas de cada impresión

3．Tabla impulsada por servo motor, eléctrico cabezal de impresión y micro registro color a color sistema en funcionamiento con +-0,02 mm de espacio de la vuelta.

4．Datos de producción en tiempo real y el self-sistema de alarmante.

5．Carga y flash de curado tiempo de control, alta producción y operación fácil.

6．Velocidad de impresión/entintado y la presión calibran ajuste

7．Frontal y posterior ajuste de la longitud de carrera y la operación fácil, reduciendo la fatiga.

Parámetros técnicos principales:

| Modelo | SPE-156/10 |
| --- | --- |
| Color/estación de impresión | 6/10 |
| Área de impression máxima | 400×600/mm |
| Tamaño de la bandeja | 500×700/mm |
| Tamaño del marco | 580×880/mm |
| Aire | ≥1.0Mpa |
| Salida máxima | 700pcs/h |
| Potencia | 2.0Kw |
| Potencia de la unidad de secado | 13.5Kw |
| Tamaño | φ4000×1850/mm |
| Peso | 2400Kg |

Lista de configuración:

| 名称(Nombre) | SPE品牌(Marca) |
| --- | --- |
| 触摸屏(Pantalla táctil) | 台达(DELTA)（colorful) |
| 伺服电机(Servomotor) | 南京苏强(2KW) |
| 变频器(Transductor) | 台达(DELTA)(0.75KW/220V) |
| 交流接触器 (Contactor AC) | 施耐德(SCHNEIDER) |
| 中间继电器(Relé de media) | 欧姆龙（OMRON）(24VDC) |
| 接近开关(Interruptor proxity) | 欧姆龙(OMRON) |
| 电源滤波器(Filtro de fuente de alimentación) | 埃德(AERODEV)(20A/220V) |
| 急停按钮(Interruptor de emergencia) | 施耐德(SCHNEIDER)(BE102C |
| 带锁开关(Interruptor con bloqueo) | 施耐德(SCHNEIDER)(BE101C0 |
| 旋钮开关(Interruptor de giro) | 施耐德(SCHNEIDER)(BE101C |
| 空气压力表Manómetro de aire | 日本SMC |
| 特 制 主气 缸(Cilindro especial) | 优力克（UNIQUC）(Single-head Cylinder) |
| 消 声 器(Silenciador) | 亿日（EASUN） |
| 调 压 阀(Válvula de purga de aire) | 优力克（UNIQUC） |
| 二通膜片阀(Válvula de dos vía) | 台湾纽曼（PNEUMAN） |
| 二位三通电磁阀(Válvula electromagnética) | 优力克（UNIQUC） |
| Cinta | Megadyne(Italy) |

También sugerimos otros equipos cómplice como lo siguiente:

Lo siguiente es el link para el video para el proceso antes de la impression.

Paso 1:  Estiramiento serigráfico
http://v.youku.com/v_show/id_XMjI1NDc3NjE2.html
Paso 2: Creación de imágenes
http://v.youku.com/v_show/id_XMjIzMTAwMDk2.html

Equipos de presimpresión

A. Camilla serigráfica SQ:

Parámetros

| Modelo | SQ |
| --- | --- |
| Presión de aire | 0.3-0.6Mpa |
| Área de tramo máxima | 1200×900/mm |
| Número de abrazaderas serigráficas | 14 |
| Especificación del cilindro | ∮50×60/L |
| Peso | 280Kg |

B. Máquina de la exposición serie SBW1400

# Características estándares

1,  Automáticas luces apagar el tiempo pueden ser fijadas previamente por los operadores

# 2,  Construcción resistente pero fácil de montar / desmontar

3,  Fuente de luz halógena de alta potencia punto ofrece más rápido pero más resultado de la excelente exposición

4,  Reflector de luz incorporado maximiza la resolución de imagen

5,  El diseño único del gabinete e interfaz de la mesa de operación permiten su unidad caber a través de una puerta estándar

6,  Sistema de descarga de gas dejó el poping de marco manta arriba/abajo siendo un placer

7,  LED temporizador y aire manómetro externo pantalla del sistema permite la lectura fácil información clara

# 8,  Están disponibles todos los materiales de emulsión: directa e indirecta y capilar

9,  Dos características de lámparas amarilla de seguridad para visualización y configuración indicador

10, Medio ambiente vacío superior ofrece un puro contacto íntimo entre manta y la pantalla.

# Especificación

| Modelo | SBW-1400 |
| --- | --- |
| Área de exposición | 1300×1150mm |
| Marco | 1000×850mm |
| Potencia | 3.5kw |
| Tamaño | 1400×1250×1080/mm |
| N.W/G.W | 140/175kg |
| Tamaño de empacado | 1600* 1480* 1270MM |

C. Máquina de secado de marco serigráfico y Posicionamiento de película SHB

| Modelo | SHB |
| --- | --- |
| Tamaño de marco serigráfico | 1200*900mm(Opcional) |
| Potencia | 3.0kw 220V 50/60Hz |
| Dimensión | 1350*1000*1300/mm |
| Peso | 100kg |

D. Limpiador de marco serigráfico

# Después de la impresión

# E. Secador de cinta transportadora SCD IR

# Características estándares

1, Muy alta potencia infrarrojo de múltiples elementos de curado

2, Tres ventiladores turbo proporcionan calor flujos de circulación de aire, refrigeración, escape nocivo respectivamente

3, La cámara de curado se divide en tres zonas que pueden ser controladas de forma independiente

4, Pantalla LED de temperatura visible proporciona control de temperatura de alta precisión

5, Sistema de apagado automático con múltiples thermoldoubles ahorra más energía

6, Lleno de amianto estructura resistente al calor elimina contacto accidental y previene la migración de calor.

7, Banda de fibra de vidrio recubierto de Teflon puede ampliarse a 2000mm de ancho más amplio.

8, Altura del panel de curado infrarroja ajustable

9, Rodillos de acero anodizado tougn para seguimiento de correa positiva

10, Panel de control innovador en forma de cajón se puede hided si no utiliza

11, En la alimentación de entrada / salida están disponibles según requisitos de cliente

# Especificación:

| Modelo | SCD |
| --- | --- |
| Velocidad | 8m/min (Ajustable) |
| Ancho de la cinta | 800/mm(Opcional) |
| Temperatura | 200℃ |
| Longitud del túnel | 7000/mm(Opcional) |
| Tamaño | 5560×1520×1300/mm |
| Voltaje/Frecuencia | 3Ph 380V/50Hz |
| Potencia de calor | 27Kw |