Devis

| Réf. | ICT-FR-20150827-01 | Date: le 27 août, 2015 |
| --- | --- | --- |
| À: | BAMA | Systèmes de glace ICESTA |
| Attn: | Ms. Linda | De: Ms. Sharon |
| Email: | bama.linda@yahoo.fr | Email : sharon@icesta.com |
|  | Tèl:+86- 0755-29914211 Fax: +86-0755-29914210 |
| Sujet: | Devis pour la machine à glace en bloc de 3tonnes |

Ce programme inclut les éléments suivants:
1) Devis pour les équipements

2) Paramètre technique et liste de composants

3) Certificat CE

4) Système de commande

5) Principes de garantie et de support technique

6) Galerie de photos pour le bloc des machines à glace

7) Partenaires

1). Devis pour la machine à glace en bloc de 3tonnes

| N° d’article | Modèle | Capacité(T/24h) | Prix unitaire (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Machine à glace en bloc | IB3T-R2W | 3t/24h | 20,000.00 |
| Valeur totale FOB Shenzhen |  |  | 20,000.00 |

IB3T-R2W:

Comprenant l’unité de réfrigération, la tour de refroidissement, la pompe à eau. Connecter les tuyaux en PVC, connecter des lignes électriques. Verser de la saumure jusqu’à la division de l'échelle après avoir nettoyé le réservoir de saumure. Verser de l'eau propre à la division de l'échelle après avoir nettoyé la croûte de glace (n’incluant pas les tuyaux d'eau et des fils électrique, utiliser du sel solide en une fois)

ARTICLES COMMERCIAUX

| Remarques |  |
| --- | --- |
| Termes commerciaux | FOB Port Shenzhen |
| Modalités de paiement | transfert télégraphique. L’acompte 30% payé après la confirmation de la facture pro forma. Le solde payé avant la livraison. |
| Livraison | 25 ~ 30 jours après la réception de l’acompte, en fonction du modèle et de la quantité |
| Emballage | Emballage en bois standard |
| Validité | 30 jours |
| Période de garantie | 1 an après la date du connaissement. Toute défaillance survenue pendant la période due à notre responsabilité, nous vous fournirons gratuitement les pièces de rechange, le soutien et la consultation technique permanente toute la vie pour les machines. |
| N.B. | Certificat CE approuvé |

- . Paramètre technique de la machine à glace en bloc

Paramètres techniques de la machine à glace en bloc IB3T-R2W

| Modèle Paramètres | IB3T-R2W |
| --- | --- |
| Modèle de compresseur | 4JE-15 |
| Capacité conçue | 3000kg/24h |
| Capacité de réfrigération | 27.4kW |
| Température d’évaporation | -15℃ |
| Température de condensation | 40℃ |
| Entrée totale | 15.27 kW |
| Puissance de compresseur | 11.9kW |
| Pompe à eau de la tour de refroidissement | 1.5kW |
| Puissance de ventilateur de refroidissement | 0.37 kW |
| Entrée de la pompe à eau | 1.1kW |
| Puissance de palan électrique | 0.4kW |
| Alimentation | 380V/3P/50Hz |
| Pression d'alimentation en eau | 0.1Mpa－0.5Mpa |
| Réfrigérant | R22 |
| Température ambiante conçue | 30℃ |
| Température d’entrée d’eau conçue | 20℃ |
| empérature de glace | -10℃ |
| Poids de chaque bloc de glace | 25kg |
| Dimension de glace (MM) | 390*120*600 |
| Temps de gel (H) | 11h |
| Temps d’enlèvementde de glace (H) | 0.4h |
| Diamètre de la machine à glace (MM) | 1800*1000*1350 |
| Dimension de la tour de refroidissement (MM) | φ1165*1645 |
| Poids unitaire | 6t |
| Poids de d'exploitation de l'unité | 10t |

Liste de spécification la machine à glace en bloc IB3T-R2W

| Article Spécification | ICB3T-R2W |
| --- | --- |
| Nom | Marque | Origine | QTÉ |
| Compresseur | Bitzer | Allemagne | 1 |
| Tubes antivibratoire | Hanlisi | Corée | 1 |
| Séparateur d'huile | ALCO | USA | 1 |
| Condenseur | Lianhe | Chine | 1 |
| Tour de refroidissement | Lingdian | Chine | 1 |
| Pompe à eau de refroidissement | Yuanli | Chine | 1 |
| Pompe à eau de circulation | South Pump | Chine | 1 |
| Filtre-déshydrateur | Fasike | Chine | 1 |
| Electrovanne | Danfoss | Danemark | 1 |
| Détendeur | Danfoss | Danemark | 1 |
| Separateur liquide-gaz | Fasike | Chine | 1 |
| Régulateur de pression | Danfoss | Danemark | 2 |
| Manomètre | Xianchuang | Taiwan | 3 |
| Equipement de levage | Icesta | Chine | 1 |
| Équipement à verser de la glace | Icesta | Chine | 1 |
| Équipement d'alimentation en eau | Icesta | China | 1 |
| Contrôleur PLC | LS | Korea | 1 |
| Disjoncteur à air Switch | Schneider | France | 1 |
| Contacteur | Schneider | France | 7 |
| Relais thermique | Schneider | France | 7 |
| Écran tactile | Weinview | Taiwan | 1 |

3) Certification des systèmes de glace ICESTA

4) SYSTEME DE CONTROLE DE ICESTA (BREVET) INNOVATION UNIQUE

* État de fonctionnement montré sur l'écran tactile

* Tous les enregistrements de défaillance et solutions relatives programmés sur l’écran tactile pour plus de commodité.
* Le réglage d’heure d’arrêt à volonté

Système de contrôle ICESTA

1). Image 1 est l'écran d’affichage d’opération

Caractéristiques : 1. Affichage convivial.

2. La défaillance du système sera indiquée sur l'écran.

2) Image 2 : Affichage de défaillance
Caractéristiques: Les défaillances possibles sont programmées dans l'ordinateur, l'opérateur peut résoudre facilement la panne en suivant les instructions de systèmes.

3). Enregistrement de l'historique de défaillance

Caractéristiques: L'ordinateur enregistrera tous les enregistrements de défaillance dans son système, ce qui donnera beaucoup de commodité aux serveurs pour le contrôle et la maintenance du système.

4) Image 4: réglage de heures de fonctionnement

Caractéristiques:

A. Conception conviviale, l'opérateur peut régler les heures de travail, le système arrêtera automatiquement à l’heure programmée.

B. L’utilisateur peut décider les heures de travail lui-même, pour éviter le gaspillage de l'énergie et de réduire les coûts

5). Garantie, support technique et procédures de réclamation de défaillance

a. Tous les systèmes de glace ICESTA livrés aux clients sont soigneusement examinés et testés, avec 72 heures de fonctionnement d'essai sans problème.

b. Touts les systèmes de glace ICESTA livrés sont prêts à connecter et bien tubés.

c. Tous les systèmes de glace ICESTA ont la garantie de 1 ans à compter de la date du connaissement.

Support technique

a. ICESTA fournit un support technique et des cours de formation complètes après l'installation de l'équipement et la mise en service.

- b. l'assistance des heures 7 * 24 via téléphone pour le support technique.

Procédures de réclamation de défaillance

a. La description détaillée écrite de la défaillance est exigée à nous envoyer par fax ou par email en indiquant les informations de l'équipement et la description détaillée de la défaillance.

b. Des photos relatives sont exigées pour la confirmation de la défaillance.

c. L’équipe d’ingénieurs et de service après-vente d’ICESTA vérifiera et formera un rapport de diagnostic.

d. Des solutions seront offertes aux clients sous les 24 heures après la réception de la description écrite et des photos.

- Galerie de photos

7). Partenaires mondiaux dans de nombeuses industries

Industrie des fruits de mer

Industrie de construction et de refroidissement de béton

Industrie de traitement de la viande

Abattage de volaille

Super marché et chaînes