| Máquina granalladora |
| --- |
| Equipo |
| Nombre | Máquina granalaldora con rodillo de acero tipo H |
| Modelo | HPG2012-8 |
| Uso el equipo y lugar de instalación |
| Uso | Tratamiento de superficie con acero anti-oxidación |
| Lugar de instalación |  |
| Parámetros técnicos principales |
| Longitud total | Aprox. 31m |
| Altura total | < 6.8 metros (en el suelo de altura 0) |
| Altura de la mesa | ≤ 380mm sobre el suelo |
| Carga | ≤12T |
| Tamaño máximo (anchura * altura) | 1400×2100mm |
| Tamaño de componente máximo (longitud * anchura * altura) | 15000×1200×2000mm |
| Máquina granalladora | Lámina lineal simple |
| Cantidad | 8 unidades |
| Potencia del motor | 11kW |
| Velocidad de ejección | ≥70m/s |
| Cámara de limpieza |  |
| Cámara de fundido principal | placa de acero de 12mm de espesor, estructura soldada con cámara, cubierta protectora de hierro fundido alto en cromo. El espesor del revestimiento es de 14mm, de tipo emplame a tope. La estructura integral incluye 2 máquinas granalladoras laterales y una máquina granalladora lateral de 35, ambas permiten hacer un buen tratamiento de la superficie de la estructura de acero y la placa con nervaduras. |
| Cámara de tiro | Estructura soldada de chapa de acero de 6mm de espesor, cuerpo con cámara de acero cuyo interior mide 0.4 metros y posee una chapa resistente al desgaste NM500 de δ12mm. El interior de la cámara cuenta también con un revestimiento de goma y chapas transversales que evitan el granallado. |
| Cámara de sellado | Estructura soldada de chapa de acero de 6mm de espesor, cuerpo con cámara de acero, revestimiento interior con 4 gomas y chapas transversales que evitan el granallado. |
| Dispositivo de soplado de aire de alta presión | La cámara sellada posee un dispositivo de viento de alta presión que se usa para limpiar la superficie de la pieza de trabajo. |
| Potencia | 11kw |
| Transportador de tornillo |  |
| Reductor de engranajes helicoidales | Reductor de molinete cicloidal |
| Potencia espiral | Espiral longitudinal: 5.5kW Espiral horizontal: 3kW Espiral de elevador: 3kW |
| Volumen de recuperación | Más de 120t/h |
| Elevador de cangilones |  |
| Reductor | Reductor de molinete cicloidal |
| Potencia | 11kW |
| Dispositivo auxiliar | Dispositivo tensor |
| Material de tolva | Material resistente al desgaste |
| Capacidad de elevación | 120t/h |
| Separador de granallado |  |
| Tipo | Ventilador |
| Capacidad de procesamiento | 120t/h |
| Dispositivo auxiliar | Ajuste manual para controlar la cortina de arena |
| Sistema de controle de material | Control de cilindro, ajuste manual de flujo tapón roscado, panel de operación |
| Sistema de eliminación de polvo |  |
| Forma | Vuelta de soplo de pulso tipo cartucho |
| Volumen de aire | ≥11500～15500m3/hora |
| Potencia de ventilador | 15kw 1 kit |
| Modo de descarga | Fuera de la fábrica |
| Cámara de fundido principal y rodillo de transporte | Mesa con protección de funda resistente al desgaste de hierro fundido de alto contenido de cromo |
| Longitud de cámara de fundido principal | 1800mm |
| Anchura de cámara | 600mm |
| Longitud de cámara | 2000mm |
| Longitud de funil | 920mm |
| Diámetro de rodillo | 159mm |
| Velocidad del transportador | 0.4～4.5m/min(regulación de velocidad por conversión de frecuencia) |
| Espaciamiento de rodillo | 1040mm |
| Rodillo de transporte superior e inferior |  |
| Longitud de rodillo de alimentación | 12000mm |
| Altura de mesa | Sobre el suelo |
| Diámetro de rodillo | Φ159mm |
| Velocidad del transportador | 0.4～4.5m/min(regulación de velocidad por conversión de frecuencia) |
| Espaciamiento de rodillo | 1040mm |
| Uso de abrasivo | Diámetro de abrasivo: diámetro de 1.2 ~ 1.5mm, píldora de acero fundido: granallado de alambre de corte de acero ≥ 85:15 Adición primera y operación normal: la demanda es igual o mayor que 5T |
| Grado de desoxidación | Sa2.5 (GB8923-88, placa de acero de nivel A, B) |
| Rugosidad de la superficie | Ra30~75μm (de acuerdo con GB1031-83) |
| Potencia de la máquina entera | 140.9kw |
| Ruido de equipo | 1 metro de pared ≤ 75dB |
| Emisión de polvo | ≤80mg/m3 |
| Cotización |  |
| 40’HQ *2 contenedores 20’GQ *1 contenedores |  |
| Precio CIF total |  |

Línea de producción en las instalaciones de la parte A tras su instalación y puesta en marcha. La parte B debe proporcionar los siguientes documentos:

Layout de la granalladora                          2pzs

Diseño de fundación de la granalladora               2pzs

Diseño de reparación de piezas de desgaste            2 pzs

Manual de mantenimiento y operación de granalladora   2 pzs

Manual de granalladora                            2 pzs

Diagrama de principio de control eléctrico del equipo    2 pzs