Devis

| Réf. | ICT-BE-20150909-01 | Date: le 9 septembre, 2015 |
| --- | --- | --- |
| À: |  | ICESTA Ice Systems |
| Attn: | Ihssane | De: Ms. Sharon |
| Email: | contact.demofermaroc@gmail.com | Email : sharon@icesta.com |
|  | Tel:+86- 0755-29914211 Fax: +86-0755-29914210 |
| Sujet: | Devis pour la machine à glace en écailles de 15 tonnes |

Ce programme inclut les éléments suivants:
1) Devis pour les équipements

2) Paramètre technique et liste de composants

3) Certificat CE

4) Système de commande

5) Principes de garantie et de support technique

6) Galerie de photos pour le bloc des machines à glace en écailles

7) Partenaires

1). Devis pour la machine à glace en écailles de 15 tonnes

| N° d’article | Modèle | Capacité(T/24h) | Prix unitaire (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Machine à glace en écailles (refroidissement par air) | IF15T-R4A | 15t/24h | 47,901.00 |
| Machine à glace en écailles (refroidissement par eau) | IF15T-R4W | 15t/24h | 46,190.00 |

- La machine à glace en écailles comprend la machine à glace de refroidissement par air / par eau ICESTA, la pompe à eau, la pelle de glace, le détecteur de quantité et le support, le contrôleur électrique informatisé à écran tactile. Le bac de stockage de glace n’est pas inclus.

ARTICLES COMMERCIAUX

| Remarques |  |
| --- | --- |
| Termes commerciaux | FOB Port Shenzhen |
| Modalités de paiement | transfert télégraphique. L’acompte 30% payé après la confirmation de la facture pro forma. Le solde payé avant la livraison. |
| Livraison | 25 ~ 30 jours après la réception de l’acompte, en fonction du modèle et de la quantité |
| Emballage | Emballage en bois standard |
| Validité | 30 jours |
| Période de garantie | 1 an après la date du connaissement. Toute défaillance survenue pendant la période due à notre responsabilité, nous vous fournirons gratuitement les pièces de rechange, le soutien et la consultation technique permanente toute la vie pour les machines. |
| N.B. | Certificat CE approuvé |

2). Paramètre technique de la machine à glace en écailles

Paramètre technique de la machine à glace en écailles

| Modèle Paramètres techniques | IF15T-R4A (refroidissement par air) bitzer | IF15T-R4W (refroidissement par air) bitzer |
| --- | --- | --- |
| Modèle de compresseur | 2*40HP | 2*40HP |
| Production de glace | 15t/24h | 15t/24h |
| Capacité de réfrigération (KW) | 94 | 82.4 |
| Température d’évaporation (°C) | -20 | -20 |
| Température de condensation (°C) | 40 | 38 |
| Puissance totale (KW) | 62.9 | 53.6 |
| Puissance d’entrée de compresseur (KW) | 55 | 46 |
| Puissance de réducteur (KW) | 0.75 | 0.55 |
| Puissance de la pompe d’évaporateur (KW) | 0.75 | 0.37 |
| Puissance de la pompe de condensation (KW) | 6.4 | 5.5 |
| Puissance de ventilateur de la tour de refroidissement (KW) | / | 1.1 |
| Alimentation | 3P/380V/50Hz | 3P/380V/50Hz |
| Pression d'alimentation en eau | 0.1－0.5Mpa | 0.1Mp－0.5Mpa |
| Réfrigérant | R404a | R404a |
| Température de glace en écailles | -5℃ | -5℃ |
| Épaisseur de glace | 1.5-2.2mm | 1.5-2.2mm |
| Température ambiante standard | 25℃ | 25℃ |
| Température d’alimentation en eau standard | 20℃ | 20℃ |
| Consommation d’eau (M3/h) | 0.625 | 0.94 |
| Tube d’alimentation | 2*3/4" | 2*3/4" |
| Poids net de l’unité | 3560KG | 2160KG |
| Dimensions de l’unité (mm) | 3500*2100*2200 | 3100*1750*2200 |

Liste de spécification la machine à glace en écailles 15T

| N° | Nom | Marque | Origine | IF15T-R4A (refroidissement par air) QTÉ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ICESTA Ice System | ICESTA | Chine | 1 |
| 1 | Compresseur | Bitzer | Allemagne | 2 |
| 2 | Vanne 1 voie | Danfoss | Danemark | 2 |
| 3 | Tub anti-choc | Hanlisi | Corée | 2 |
| 4 | Séparateur d'huile | Henry | USA | 1 |
| 5 | Condenseur | Greenhalgh | Australie | 1 |
| 6 | Ventilateur de condenseur | Ziehl | French | 4 |
| 7 | Vanne à bille | Danfoss | Danemark | 1 |
| 8 | Réservoir | Fasike | Tianjin, Chine | 1 |
| 9 | Filtre-déshydrateur | Fasike | Tianjin, Chine | 1 |
| 10 | Accumulateur d’huile | Fasike | Tianjin, Chine | 1 |
| 11 | Contrôleur de montant d’huile | Fasike | Tianjin, Chine | 2 |
| 12 | Filtre à huile | Fasike | Tianjin, Chine | 1 |
| 13 | Verres d’observation | Danfoss | Danemark | 1 |
| 14 | Electrovanne | Danfoss | Danemark | 1 |
| 15 | Détendeur | Danfoss | Danemark | 4 |
| 16 | Séparateur liquide-gaz | Fasike | Tianjin,Chine | 1 |
| 17 | Régulateur de pression | Danfoss | Danemark | 4 |
| 18 | Manomètre | Xianchuang | Taiwan | 6 |
| 19 | réducteur de vitesse | Gongji | Taiwan | 1 |
| 20 | Pompe à eau | ICESTA | Chine | 1 |
| 21 | Interrupteur à eau | Fanyi | Taiwan | 1 |
| 22 | Contrôleur PLC | Siemens | Allemagne | 1 |
| 23 | Interrupeut à air | Schneider | France | 1 |
| 24 | Contacteur | Schneider | France | 6 |
| 25 | Relais thermique | Schneider | France | 6 |
| 26 | Écran tactile | Siemens | Allemagne | 1 |

| N° | Nom | Marque | Origine | IF15T-R4W (refroidissement par eau) QTY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ICESTA Ice System | ICESTA | Chine | 1 |
| 1 | Compresseur | Bitzer | Allemagne | 2 |
| 2 | Vanne 1 voie | Danfoss | Danemark | 2 |
| 3 | Tub anti-choc | Hanlisi | Corée | 2 |
| 4 | Séparateur d'huile | Henry | USA | 1 |
| 5 | Accumulateur d’huile | Fasike | Tianjin, Chine | 1 |
| 6 | Contrôleur de montant d’huile | Fasike | Tianjin, Chine | 2 |
| 7 | Filtre à huile | Fasike | Tianjin, Chine | 1 |
| 8 | Vanne à bille | Danfoss | Danemark | 1 |
| 9 | Verres d’observation | Danfoss | Danemark | 1 |
| 10 | Condenseur | Lianhe | Guangzhou,Chine | 1 |
| 11 | Filtre-déshydrateur | Fasike | Tianjin, Chine | 1 |
| 12 | Filtre d’inhalation | Fasike | Tianjin, Chine | 2 |
| 13 | Electrovanne | Danfoss | Danemark | 1 |
| 14 | Détendeur | Danfoss | Danemark | 4 |
| 15 | Séparateur liquide-gaz | Fasike | Tianjin, Chine | 1 |
| 16 | Régulateur de pression | Danfoss | Danemark | 4 |
| 17 | Manomètre | Xianchuang | Taiwan | 6 |
| 18 | Réducteur de vitesse | Gongji | Taiwan | 1 |
| 19 | Pompe à eau | Icesta | Chine | 1 |
| 20 | Interrupteur à eau | Fanyi | Taiwan | 1 |
| 21 | Tour de refroidissment | Lingdian | Chine | 1 |
| 22 | Pompe à eau de refroidissement | Yuanli | Chine | 1 |
| 23 | Contrôleur PLC | Siemens | Allemagne | 1 |
| 24 | Écran tactile | Siemens | Allemagne | 1 |
| 25 | Contacteur | Schneider | France | 8 |
| 26 | Relais thermique | Schneider | France | 8 |
| 27 | Interrupeut à air | Schneider | France | 1 |