1.

Особенности конструкции

- Литейная балка и поперечная ось обеспечивают высокую точность и стабильность.

- Станина стола и бак для воды разделены, что позволяет снизить давление на движущиеся части.

- Оси X и Y используют шарико-винтовая передача.

Система управления

Мы используем цифровой сервопривод переменного тока марки MITSUBISHI и серводвигатель переменного тока.

- Сервопривод и двигатель переменного тока от MITSUBISHI.

Основные технические параметры

-  Портального типа

-  Площадь резки（X×Y）：3100(1600 мм

3100(2100 мм

-  Ход по ост X：3000 мм

3000 мм

-  Ход по оси Y：1500 мм

2000 мм

-  Ход по оси Z：150 мм

Технические характеристики 5-осевого станка:

-  Угол наклона по оси A:±540°

-  Угол наклона по оси C:±45°

-  Стабильность позиционирования：0.02 мм

-  Скорость передвижения по осям X и Y：0-15 м/мин

-  Точность регулировки：±0.01 мм

-  Точность резки：±0.1 мм

Источник питания：380В перем. тока, 60 Гц, 3-фазная 4-проводная система

Редуктор IGB для осей A и C

(может быть разработан с учетом требований заказчика)

Система передачи

- Для гарантии высокого качества, надежности и точности мы используем ходовой винт и направляющую немецкой марки I+F.

Система защиты

- Станки обладают функцией ограничения рабочего хода.

- Новый дизайн: Используется лабиринтная система защиты. Шарико-винтовая передача и направляющие защищены от песка и воды.

Система смазки

- Автоматическая система смазки обеспечивает своевременную доставку смазочного масла к каждой точке смазки системы привода. Именно поэтому наши станки отличаются надежностью эксплуатации и простотой обслуживания.

2.

Система гидроабразивной резки состоит из абразивной режущей головки YCWJ, переключателя для воды высокого давления YCWJ, дозатора абразивов YCWJ, регулирующего клапана и бункера-питателя для подачи абразива.

Абразивная режущая головка YCWJ

Производительность резания интегрированной режущей головки YCWJ имеет самые высокие показатели в мире.

- Функция автоматической регулировки сокращает время сборки.

- Простота замены расходных деталей.

Переключатель для воды высокого давления YCWJ

- Пневматический клапан может осуществлять мгновенное открытие и закрытие потока воды высокого давления.

- С помощью ПЛК осуществляется автоматический контроль расхода воды.

- Давление блокировки можно регулировать в зависимости от ситуации. Это позволяет осуществлять сверление водой низкого давления.

Система подачи абразива YCWJ

- Динамическая подача абразива

- Ручная загрузка абразива в бункер-питатель (при работе со счетчиком расхода песка и устройством автоматической подачи может осуществлять автоматическую подачу).

Клапан контроля подачи песка DCAS-B

- Динамическая подача абразива.

- Динамический клапан пришел на место традиционного типа.

- Доступна ручная регулировка потока абразива.

- С помощью ПЛК контроль расхода абразива может осуществляться автоматически.

Бункер для абразивного песка

- Расположен с боковой стороны

- Есть специальное смотровое окно для наблюдения за расходом абразива.

- После заполнения абразивом он автоматически начинает подачу.

3. (конфигурации) Система высокого давления YCWJ-3742SS

Генератор высокого давления

- Однополюсный двухходовой усилитель плунжерного типа

- Усилитель импортируется из США (Accustream/Hypertherm)

- Трубопровод производства США

- Однорядная система фильтрации воды (5 микрон, 1 микрон, 0,45 микрон)

- Функция ручной регулировки давления

- Функция защиты и автоматической остановки при избыточном давлении

- Трехслойная защита

Инструменты

- Специальные инструменты (список 1)

Фитинги

- Дополнительные быстроизнашивающиеся детали (список 2)

Справочник

Основные технические характеристики

- Макс. давление: 420 МПа

- Макс. скорость потока: 3.7 л/мин

- Мощность: 37 кВт

- Источник питания：380В перем. тока, 50 Гц ,3-фазный

4. Система управления на основе ПЛК (ECS 905uno)

01N.1 91V024      Центральный процессор ЧПУ 905uno с сенсорным экраном диагональю 15,3”

Аппаратура

• Материнская плата KT690/mITX (BGA) DC L325 1.5 ГГц, w. 2x GB LAN,

Вкл. активный кулер - KONTRON p/n 810283-4500

• Оперативная память: SODIMM DDR2 1GB PC5300 667 МГц

•  Жесткий диск: >= 10 Гб

•  6 портов USB 2.0

•  Система ввода/вывода: полевая шина 2048 ( Ethercat )

•  Интерфейс:

•  Настраиваемая клавиатура для станка идет в комплекте

•  Клавиатура ПЛК идет отдельно

Программное обеспечение

• АППАРАТНАЯ ПЛАТФОРМА СОЗДАНА НА ОСНОВЕ ОДНО- ИЛИ ДВУХЯДЕРНОГО 64-БИТНОГО ПРОЦЕССОРА AMD С НИЗКИМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ ЭНЕРГИИ И МАКСИМАЛЬНО ВЫСОКИМИ РАБОЧИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

• ВСТРОЕННАЯ СЕТЕВАЯ КАРТА 10/100 МБИТ/С ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЧПУ К ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ

• ВОХМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ЧЕРЕЗ ПЛАТУ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

• ВСТРОЕННАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА WINDOWS XP

• ОСНОВНОЙ ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПЛК 3/”C”

•ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ, ОТЛАДКИ И ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК НЕИСПРАВНОСТЕЙ, МАКСИМАЛЬНО ПРОСТОЙ И ПОНЯТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ЧПУ

•НАБОР ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РАСШИРЕНИЯ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПЛК НА ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ C/C++

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ: ISO, GAP, EXPERT И LIPS

• СКОРОСТЬ СЧИТЫВАНИЯ: 5000 блок/сек

• ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЦИКЛА ИНТЕРПОЛЯЦИИ: 1-2 мс (ПРОГРАММИРУЕМАЯ)

• ДЛИТЕЛЬНОСТЬ БЫСТРОГО ЦИКЛА ПЛК: в зависимости от интерполятора

• ЦИКЛИЧНОСТЬ: 5-10 мс (ПРОГРАММИРУЕМАЯ)

• ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР: 2048 БЛОКОВ

• ТРЕХМЕРНАЯ ИМИТАЦИЯ

• КОЛИЧЕСТВО ОДНОВРЕМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ПЛК: 1

Языки программирования

• ISO (DIN 66024) – стандартный язык для программирования двухмерных профилей, которые имеют определенные геометрические элементы.

• GAP – это дополнение к языку ISO. Он основывается на неориентированной геометрии и позволяет определять профили, даже не зная полное определение геометрических элементов.

• EXPERT – разработан на основе ориентированной геометрии, и имеет чрезвычайно простой и понятный синтаксис. Он уменьшает размеры программы с точки зрения необходимого количества блоков и количества символов, необходимых для описания одного блока.

• LIPS – с помощью широкого спектра инструкций позволяет создавать параметрические программы (Macro), которые могут быть выведены из программной части.

• RESOURCE BUILDER (RB900 software) - это мощный визуальный редактор ресурсов. Дает возможность создавать интерфейс сенсорной панели ПО непосредственно на ПЛК или отдельно.

Интегрированный редактор ЧПУ в дополнение к стандартным функциям также может быть использован для составления параметрических макросов и групповых циклов для более легкого программирования сложных геометрических профилей через языки GAP и  EXPERT.

Интерактивные графические средства

Интегрированный редактор и графическое моделирование помимо разработки и тестирования программы обработки детали могут выполнять следующие действия:

• Графическое моделирование запрограммированной траектории инструмента с объемным изображением, увеличением и сбором данных о размерах, используя графический выбор геометрического элемента.

• Автоматическое отображение соответствующего блока в программе обработки детали путем графического выбора геометрического представления.

• Измерение расстояния между двумя различными элементами.

Отображение любых возможных столкновений в программе обработки деталей путем графического определения заготовки и любого соответствующего фиксирующего оборудования.

02 N.1  200V053  Клавиатура ECS

(ЧПУ, Отмена команды, MT клавиши, 20 клавиш по ТУ заказчика) + джойстик

03 N.1  120V029  Дополнительное ПО Gantry

04 N.2  111V085  Аналоговая 4-координатная панель (цифровой модуль 48I/32O)

05 N.1  121V046  Карта памяти USB с логотипом 8 Гб

(внутреннее ПО GHOST для резервного копирования/ восстановления жесткого диска)

5. Система автоматической подачи абразива YCWJ-A

- Она имеет функцию шлифовки песка. Высокая степень автоматизации снижает интенсивность труда.

- Емкость: 170 л

- Благодаря высокой точности работники всегда будут знать, когда необходимо засыпать абразивный песок.

6. Автоматическая система водяного охлаждения YCWJ-B

- Гарантирует, что гидравлическая система может быть использована в циркулярном режиме.

- Экономит воду

Обучение

2 Содержание

- Основные принципы работы станка для гидроабразивной резки

- Принципы работы и техническое обслуживание системы высокого давления

- Как заменить уплотнение высокого давления

- Как заменить уплотнение низкого давления

- Техническое обслуживание обратного клапана

- Регулировка давления и скорости потока в масляном насосе

- Эксплуатация системы высокого давления

- Типичные неисправности системы высокого давления и методы их устранения

- Что такое программа цифрового управления

- Техническое обслуживание стола гидроабразивной резки

- Техническое обслуживание переключателя для воды высокого давления, абразивной режущей головки и регулирующего клапана для подачи абразивного песка

- Эксплуатация NEW-CAM

- Эксплуатация системы автоматической подачи абразива

- Работ на участке и резка

- Тестирование

3. Объект

Эксплуатационный персонал, программисты и ремонтно-обслуживающий персонал

Установка и отладка

1. Установка

Подготовить установочные коэффициенты в соответствии с инструкциями, после чего инженеры смогут установить и протестировать оборудование.

- Построить помещение в соответствии с требованиями условий установки.

- Выгрузить оборудование и снять упаковку.

- Предоставить подъемное устройство и многофункциональные инструменты.

- Предоставить материалы, необходимые для установки.

- Подключить электричество, водоснабжение и воздухоснабжение, провести водопропроводные трубы к рабочей станции.

- Пригласить технических специалистов для монтажа оборудования и помощи инженеру компании YC.

- Закончить установку и отладку в течение 10 дней.

Примечание: При необходимости отправки команды отладчиков и технических специалистов на предприятие заказчика, мы готовы предложить сотрудничество на условиях оплаты принимающей стороной визы, перелёта, накладных расходов и работы из расчёта 120USD/день на одного человека.

2. Условия установки

Источник питания

- 3-фазный, 380В перем. Тока, 50 Гц

- 100 А

Воздух

- Давление сжатого воздуха: >6 кг/см2

- Скорость потока сжатого воздуха: >0.3 м3/мин

- Диаметр воздушных трубок: 8 мм

- Предоставление воздушных трубок и эжекционного пистолета для очистки деталей и обслуживания.

Вода

- Давление струи воды для резки на входе: 2-4 кг/см2, скорость подачи охлаждающей жидкости: 8 л/мин.

- Давление охлаждающей жидкости: 2-7 кг/см2, скорость подачи охлаждающей жидкости: 10-20 л/мин.

- Предоставление подающего трубопровода в соответствии со схемой.

Гидравлическое масло

- Износостойкое гидравлическое масло №46, 300 кг