技术特征-履带钻孔机

- 压缩机性能：51立方米/分钟

- 电力发动机：700马力（515kw/1458转/分，f=50hz）

- 副车架动力单元

- 单个通道深度-10.7M,标准工具最大钻入深度（管长L=10.7m）-51.8m

- 电缆系统供电。钻头力量最大可达334千牛

- 双液压马达驱动P=181 L/s 转速0-200转/分，扭距11800牛米

- 定向钻孔0-30度，螺旋距-5度

- 可以使用牙轮钻头直径215.9mm

- 驾驶室操作螺纹杆润滑系统

- 挖掘机型机壳，长-5.34m , 履带厚度-850mm

- 拥有4根长10.7米杆的内杆装载机

- 拥有由操作者控制钻头的快速指令

- 3个水平千斤顶，气缸最大升高高度-1220mm

- 操作室带有空调和电热

- 抑尘水可使用自带天牌加热器加热。油箱容量-2233L

- 带有泵和计时器的自动润滑系统

- 配有高压电接线板，高压电接线板长度达300米

- 俄语操作手册，产品册

- 产品包含:

- 钻杆-3根

- 上接头-1个

- 下接头-1个

- 牙轮钻头D-215.9mm-1个

- 钻头回收篮—1个

- 管子回复绞盘器—1个

- 2000小时的app服务套餐

- 供机床工作2000小时所需的工作液体和一套油

- 培训及知道4名操作工人。签订保修及售后服务合约