Presse à vis pour déshydratation de boues

I. Paramètres techniques：

1. Dimension de la machine principale：     31500*500*1700

2. Volume de traitement：         5m3-7m3（L’humidité est de 99.3-99.6%）

3. Puissance totale de la machine principale:         1.1 KW+0.75KW

4. Humidité de gâteau de boues après déshydratation：   72～75%

5. Taux de récupération de solide：         Supérieur à 95%

6. Type de floculant：        polyacrylamide cationique (PAM).

7. Dosage de floculant：         0.5～1g/kg pour boues sèches

8. Moteur antidéflagrant

二 。 技术说明：

叠螺污泥脱水机的主体是由相互层叠的固定环和游动环以及贯穿其中的螺旋轴组成的一种过滤装置。能通过内设的自控装置，从输送污泥，注入药液，浓缩脱水到泥饼的排出，实现24小时连续运行。

叠螺污泥脱水机是由①：固定环、活动环以及螺旋轴所形成的过滤主体，②：让污泥和絮凝剂充分搅拌混合形成矾花的絮凝混合槽，③：清洗用的喷淋装置，④：驱动螺旋轴的装置，⑤：调整脱水泥饼含水率的背压板等组成。

1．过滤主体

过滤主体是由固定环、活动环和螺旋轴组成。固定环通过不锈钢的支柱固定。活动环和固定环之间通过垫片形成滤缝。通过调节垫片的厚度，从浓缩部到脱水部，滤缝逐渐变小。

2．絮凝混合槽

絮凝槽内有加药管，槽的上方有搅拌机，污泥和絮凝剂在槽内进行充分搅拌混合。

3．喷淋装置

因叠螺主体有自我清洗的功能，无需为防止滤缝堵塞而用大量的水冲洗，但是从滤缝中被清除出来的泥会滞留在主体上，为了美观，保持主体湿润，用喷淋装置进行定期自动喷淋。喷淋装置由喷淋管及喷雾嘴组成，喷射范围应覆盖整个脱水主体，每个喷嘴可更换。冲洗装置有良好的封闭性，便于维护和清理，叠螺主体前后左右都封闭着，所以没有冲洗水飞溅打湿泥饼的可能。

4．驱动螺旋装置

驱动螺旋装置是由电机配摆线减速机传动，螺旋轴的旋转速度为一般为3转左右。

5．背压板

背压板位于脱水部末端。泥饼从背压板和脱水部留下的空隙排出。可以通过调节背压板来调整与脱水部之间的空隙，从而调节污泥的处理量和脱水泥饼的含水率。

III. Matériaux principaux

A. Presse à vis pour déshydratation de boues

Partie d'enrichissement:                                 Nylon importé 101

Partie de déshydratation                                 Acier inoxydable 304

Réservoir de dosage et de mélange de floculant:   Acier inoxydable 304

B. Système de préparation et d’alimentation de floculant

Axe de malaxage :                               Acier inoxydable 304

Vis d’alimentation de médicament：           Acier inoxydable 304

Tuyauterie de système：                          UPVC

Tous les boulons de fixation et d'ancrage :  Acier inoxydable 304

IV. Système de contrôle

Panneau d’armoire électrique

① Commutateur: Utilisé lors de démarrer et arrêter le déshydrateur et la boîte de distribution.

② Témoin d'alimentation: Lorsque la machine est mise sous tension, le témoin d'alimentation brille.

③ Témoin de surcharge: Lors de la surcharge du moteur, le témoin de défaut brille.

Dans l’armoire électrique:

① Alimentation principale: L’interrupteur qui contrôle l'alimentation totale de la machine.

② Alimentation de contrôle: L’interrupteur qui contrôle l'alimentation.

③ Alimentation de la ligne de commande: L’interrupteur qui contrôle l’alimentation de la ligne.

④ Interrupteur de pulvérisation: L’interrupteur qui contrôle la pulvérisation.

⑤ Minuteur de pulvérisation: Le minuteur qui régler le temps de pulvérisation discontinue de la presse à vis.

V. Exigences pour l’environnement d’utilisation

Site d’installation:                        dans la salle de la machine de déshydratation et d’enrichissement de boues

Température ambiante: 0 ℃ ~ 42 ℃

Température de milieu: 5 ℃ ~ 30 ℃

PH pour le milieu: 6-9

Système de travail: 24h / j

VI. Exigences de sécurité:

Alimentation: 380V 50Hz

Les dispositifs de protection sont en bon état, tels que la protection contre la surintensité, la protection contre le court-circuit, la protection de mise à la terre, la protection contre la fuite de l'électricité, etc.

Il n’y a pas d'eau à l'intérieur de la salle de machine de déshydratation, et des dispositifs de drainage sont entièrement installés.

Équipé des systèmes d'extinction d'incendie.

Équipé des dispositifs de sécurité, tels que les gants isolants, les chaussures isolantes, les outils isolant, etc.

VII. Analyse d’indice économique de fonctionnement

1. Le dosage de floculant est de 30% environ de celui de la centrifugeuse.

2. La consommation d'eau et d’électricité est de 10% environ de celle de la centrifugeuse.

3. Le coût d'entretien est de 5% environ de celui de la centrifugeuse.

4. La petite dimension permet d'économiser plus de 80% des investissements dans les infrastructures.

Liste de prix de la configuration

| N° | Nom et modèle d’équipements | Quantité | Prix unitaire（dix mille） | Prix total（dix mille） | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Presse à vis pour déshydratation de boues DL311 | 1 |  |  | Comprenant la cuve de réaction de floculation des boues, et l'armoire de commande par le changement de fréquence |
| 2 | Dispositif automatique d’alimentation de médicaments à trois boîtes PAM | 1 ensemble |  |  | Comprenant l'armoire de commande PLC, la pompe d’alimentation de médicament, le dispositif d’alimentation de poudre sèche, le mélangeur, le contrôleur de niveau de liquide, sans alarme. Le matériau est l’acier inoxydable 304. |
| 3 | Pompe à boues G35-1 | 1 unité |  |  |  |
| 4 | Convoyeur à vis LS220 | 1 unité |  |  |  |
| Montant total： |  |  |

2015-9-21