Machine de sérigraphie pour textiles automatique YH

Lien de la vidéo: http://v.youku.com/v_show/id_XNDE3NzY2OTQw.html

Le prix de YH158/12: 53000USD,FOB,NINGBO.(8Couleurs, 2 unités de séchage et 12 stations au total, la taille maximal d'impression: 500 x 700 mm, la taille maximale de palette: 600 * 800mm)

Les unités de séchage peuvent être insérées dans la station d’impression. Le prix pour une unité flash supplémentaire est de 830USD/SET.

Description:

La série YH est nos imprimantes pour textiles automatiques à haute technologie, destinée à la production plus élevés et une récupération plus rapide des investissements. Elle adopte le système de commande automatique avec la combinaison de commande mécanique, électrique et pneumatique, et est conforme au principe de sérigraphie, cela rend la qualité supérieure à l'imprimante dans tout atelier d’impression. La série YH est disponible pour les modèles de 4, 6, 8, 10, 12, 14 couleurs avec la zone maximale d’image de 500 × 700mm, qui peut imprimer sur des T-shirts, des matériaux de vêtements, des jambes de pantalon, des cartons, des plaques de verre, des cartes PVC / PU et des feuilles, tissus& sacs, etc. La série YH se caractérise par les indexeurs entraîné par un servomoteur, des têtes d’impression entraînées par un moteur AC et un système de levage à table tournante pneumatique.

Adjustable XY-coordination Pneumatic clamps hold screen frames tight and allow for quick frame loading/unloading. General benefits like independent squeegee & floodbar speed adjustments, availability for flock print, 40 degree wide range and calibrated pressure adjustments, tool-free print/flood stroke length and indexing speed control further simplify setup and reduce the unnecessary stoppage. The best aspect of YH printers include a multi-colored touch screen control center, in which all functions can be realized with easy finger-tip commands like onboard self-diagnostic and alarming system, real-time production data, job memory facility and an independent print start & print end setting that automatically stop working when reaching to the preset production data. The tool-free pop-up pneumatic pallet release and locator system means more of flexibility to the YH printers. Central off-contact adjustment on all station can be achieved synchronized through hand lever located on the control center.

Plus, the combination of safety cords and bars system eliminates risk of any trip-in accidents and the print head can be easily lift up and locked down as needed to load an flash cure or refill the ink. Two prominent skip-shirt smash buttons minimize the unnecessary print work on the empty pallet and the foot pedal switch speeds up the pallets changeover. All in all, choosing the YH series will let you achieve more unlimited opportunity.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

1. combiné avec les technologies de pointe à la maison et à l'étranger, il a une haute vitesse et une bonne apparence.

2. Le système de positionnement automatique du cadre de tamis avec des tables tournantes précises, fonctionne stable en silence, avec un positionneur excellent.

3. Chaque racloir et lame peut être opéré séparément par un couperet indépendant, et la vitesse est réglée par la fréquence, la pression d'air est faible.

4. Le système d'entraînement de servomoteur importé le permet de fonctionner en douceur, et la rotation est précise et rapide.

5. Le système central de commande de l'ordinateur a plusieurs langues à échanger.

6. Trois zones de séchage dans chaque unité de séchage peuvent être réglés indépendamment.

7. L'unité de séchage peut être installée dans le cadre d'impression, si nécessaire.

8. La capacité d'indexation double-station augmente la production.

9. L’interrupteur poussoir est pour sauter par-dessus la palette vide ou la mauvaise impression pour réduire le gaspillage.

10. L’impression à haute densité est disponible.

TOUCH SCREEN CONTROL CENTER

1, Full colored display gives a vividly visual guide

2, an independent print start & print end setting that automatically stop working when reaching to the preset production data

3, In-line self-diagnostic and alarming system

4, Multiple (1-50) print stroke capability in each print head

5, Real-time production data

6, Zero position control

7, Test print setting turns individual print heads off/on during test print cycle

8, Loading time and flash curing dwell time control

9, Three curing zones in each in-line cure unit can be settled independently

10, Built-in UBS port for future software upgrades

12, Job memory features technical parameters restoration, making repeat production a breeze

TURNTBLE/INDEXER

1, Clockwise or counterclockwise rotation

2, Double-station indexing capability increases production output

3, Servo drive combines higher print speeds with superior smoothness, consistency, and longevity

4, Central off-contact adjustment can be adjusted precisely during production, minimizing press stoppage.

5, Precise four-point pallet leveling system

6, Pneumatic and tool-free pallet locator speeds up pallet changeover

SAFETY SYSTEM

1, Safety cords between print heads and four safety bars installed on load/unload stations ambient eliminate any trip-in accident

2, Skip-shirt smash button, located on both sides of the touch screen, allows operator to avoid printing on the empty pallets as they travel

3, Hundredth of a second indexer stop trigger time offers a strong safety guarantee

PRINT FRAME

1, Pneumatic clamps hold frames tight and allow for rapid frame loading

2, Visual reference marks every 1 degree (0-40 degree range) simplify squeegee/floodbar angle adjustment

3, Easy changeover for squeegee/floodbar

4, Availability for flock print

5, Calibrated front & rear stroke length with tool-free adjustment maximizes print flexibility.

6, Print and flood speed control, pneumatic screen frame clamping, left-and-right indexing, lifting and lowing action, print and flood holders displacement are incorporated into one membrane control panel in each print head, minimizing the setup time

Technical Parameters:

| Model | YH-158/12 |
| --- | --- |
| Print Color/Station | 4-8/12 |
| Max. Image Area | 500×700/mm |
| Pallet Size | 600×800/mm |
| Frame Size | 700×1000/mm |
| Max. Air Consumption | 8P30.44L/100mm (piston move) |
| Max. Output | 900pcs/h |
| Power | 4.4Kw |
| Each Dryer Power | 13.5Kw |
| Size | ∮5500×1850/mm |
| Weight | 3300Kg |

Nous vous recommandons aussi les equipments accessoires suivants:

Flasheuse laser SLZ-660

# La flasheuse laser est particulièrement conçue pour une impression directe. Avec le traitement RIP et de différentes options de réglage d’image, il peut bien satisfaire les exigences sur la flexibilité, la sécurité, la vitesse et le coût faible. Cette série adopte le laser semi-conducteur, qui a une durée de vie de 100,000 heures. Avec la technologie de contrôle d’image, même si l’image est amplifié de 100 fois, il peut aussi garantie un bord claire à spot pointu.

# Paramètres techniques principaux：

| Modèle | SLZ-660 |
| --- | --- |
| Dimension du milieu | 660mm x illimité (26pouces x illimité) |
| Résolution | 1800DPI/3000DPI |
| Vitesse | 100m/min(1800DPI) |
| Répéatabilité | ±0.02mm |
| Alimentation électrique | 220V±10%, 50/60HZ , 50W |
| Type du milieu | Film de laser He-Ne |
| Dimension du spot | 8μm |
| Système d’opération | PC Windows |
| Mode de traitement | Film en rouleau, lavage automatique |
| Lampe d’exposition | Laser Semi-conductor |
| Dimention | 1800mm x 1050mm x 1000mm |
| Poids | 280 KG |

Tendeur d’écran SQ:

14 pinces de cylindre pneumatique,

Dimension d’étirement max.: 900*1200mm

Paramètres

| Modèle | SQ |
| --- | --- |
| Pression d’air | 0.3-0.6Mpa |
| Surface d’étirement max. | 1200×900/mm |
| Quantité des pinces d’écran | 14 |
| Specification de cylindre | ∮50×60/L |
| Poids | 280Kg |

Machine d’insolation SBW

# CARACTÉRISTIQUES STANDARD

1, Le temps d’arrête des lampes automatiques peut être prédéterminé par les opérateurs.

2, Construction imposante mais facile à monter / démonté.

3, La source de lumière de haute puissance implique un effet d’insolation plus rapide et plus efficace.

4, Le réflecteur inséré dans la lumière maximise la résolution d'image.

5, Le design du cabinet unique et l'interface opératoire de la table permettent à ses unités d’être conformes au seuil standard.

6, Le système de tremblement de gaz facilite la montée/descente du

7, La minuterie LED et Le système de visualisation de pression d’air permettent un affichage d’information facile et claire.

8, Tous les matériaux d'émulsion sont disponibles: direct, indirect et capillaire

9, Deux lampes de sécurité jaunes se caractérisent par l’indicateur de visualisation

10, L’environnement de vacuum de haut niveau entraîne un contact pur entre le couvercle et l’écran.

# SPÉCIFICATION

| Modèle | SBW-1400 |
| --- | --- |
| Surface d’insolation | 1300×1150mm |
| Bâti | 1000×850mm |
| Puissance | 3.5kw |
| Dimension | 1400×1250×1080/mm |
| Poids net/brut | 140/175kg |
| Dimension d’emballage | 1600* 1480* 1270MM |

Machine de positionnement de film & séchage de cadre SHB

Nettoyeur de cadre

Tunnel de séchage SCD

Dimension suggerée:800mm de largeur,  7000mm de longueur de tunnel，8600mm au total

DESCRIPTION

La sécheuse à infrarouge SCD est destine à l’importante phase finale du système de sérigraphie. La bande du tunnel de séchage plus large et longue permet un rendement plus élevé, et accélère votre succès sur le marché. Le remplacement des sources de chauffage au profit de l’infrarouge a été fait afin d’améliorer le dispositif de séchage et de produire plus d’énergie thermique. Les trois ventilateurs à turbine enclavées fonctionnent séparément, de même que le dispositif de circulation du courant thermique, le dispositif de refroidissement, et le dispositif d’élimination d’air. Le système de contrôle de température à haute précision combiné avec le multi thermocouple assure au tunnel de séchage de pouvoir rapidement atteindre la température prédéterminée. En outre, HG est caractérisée par ses éléments de chauffage ajustables, ses hautes tirettes, ses bandes en fibre de verre avec revêtement de téflon, ses gros rouleaux d’acier anodisés, sa construction isolée plongée dans l’asbeste, etc. Le panneau de visualisation digitale de la température et le système d’arrêt automatique permettent à HG d’être le dispositif de séchage le plus endurable et efficace dans le domaine de séchage actuel, quand la température dépasse la température prédéterminée.

SPÉCIFICATION

| Modèle | SCD |
| --- | --- |
| Vitesse | 8m/min (Ajustable) |
| Largeur de bande | 800-1200/mm(Optionnel) |
| Température maximale | 200℃ |
| Longueur du tunnel | 4000-1200/mm(Optionnel) |
| Dimension | 5560×1320×1300/mm |
| Voltage/Fréquence | 3Ph 380V/50Hz |
| Puissance thermique | 20-60Kw |