Système de déplacement sur roues

1. Fonction

Le système de déplacement sur roués est idéal pour le chargement/déchargement des conteneurs et shelters à faible vitesse. Il est principalement utilisé pour transporter des conteneurs et des shelter sur route pavée (supérieur à la Norme Nationale Chinoise de Niveau II)

2. Structure:

Un set de système de déplacement est compose de roués, d’une barre de remorquage, d’une barre de retournement, et d’une barre de direction, etc.

Paramètres standard:

● Capacité de levage nominale：12 tonnes

● Hauteur de levage nominale：420mm

● Vitesse nominale：Inférieure à 25 km/h

3. Utilisation

● Premièrement, mettre le système de déplacement à l’avant et l’arrière de l’abri. Ensuite, verrouiller la tête dans le trou de coin et le faire pivoter, finalement visser le système avec des boulons.

● Installer la barre de direction sur les roues amovibles lorsque la barre de remorquage et la barre de direction se trouvent sur la partie avant. Après la connexion, opérer le levage manuellement avec le système hydraulique jusqu’à la hauteur désirée.

3. Caractéristiques:

● Largement utilisé pour les shelters qui ont des tous sur les coins.

● L'installation et la connexion est de type bouchon. Le système dispose d’une opération commode et une liaison fiable.

● De nombreux types de modes de remorquage: Manuel ou automatique.

● Toutes les pièces du système de déplacement sur roues sont installées sur le support. Donc, il occupe une petite zone et peut se déplacer par poussée.