Cher Patricia Mouliom

C’est Jamko de Koller qui vous érit d’un fabricant de chambre froide. Merci pour votre demande sur notre produit chambre froide.

Pour stocker 1000 kg de poulet, nous vous recommandons notre chambre froide 10 m³ optimisé -18 ~ -20 ℃, voici les spécifications pour votre référence:

1. Spécification de la chambre froide

| Modèle | VCR10 |
| --- | --- |
| Dimension (L*W*H) | 2.5 x 2.0 x 2.2 m (10 m³) |
| Capacité de stockage suggérée | 2,000 ~ 2,500 kg environ |
| Température nominale | -18 ~ -20 ℃ for meat storage |
| Alimentation | 380V, 50 Hz, 3 phases |
| Compresseur | Compresseur Bitzer de l’Allemande |
| Taille de la porte | 1 pcs de porte battante (1.8 x 0.8 m) |
| Matériau de panneau | Acier Colorbond peint à deux côté sandwiché avec du polyuréthane |
| Épaisseur du panneau de la chambre isolée | 150 mm |
| Densité de panneau | 42 kg / m³ |

2. Devis de la chambre froide

Pour la chambre froide 10 m³ de -18 ~ -20 ℃, le prix FOB est de $ 4,940 USD pour un ensemble. Ce prix est base sur un ensemble de la chambre froide avec tous les accessoires necessaries.

Unité de compresseur Bitzer de l’Allemande         Chambre isolée

Refroidisseur à air Air cooler                      panneaux isolés

3. Fret

Par le transport LCL:

Le volume d’emballage de la chambre froide 10 m³ est de 9 m³, et le dernier coût de transport du Port Guangzhou au Port Douala est de 300 USD / m³.

Donc, le coût de transport total pour cette chambre froide est de $ 2,700 USD, et il faut 65 jours environ pour arriver à votre port.

Par le transport FCL:

Si vous avez besoin de toute urgence de la chambre froide ou avez des marchandises achetées auprès d'autres fournisseurs, nous vous recommandons un conteneur de 20 pieds.

Le coût de transport pour un conteneur de 20 pieds du Port de Guangzhou au Port de Douala est de $2970 USD, il faut 37 jours environ pour arriver à votre port.

4. Délai de livraison: 20 jours à compter de la réception du prépaiement.

5. Conditions de paiement : Par T/T. 50% de la valeur totale est prépayé, le solde de 50% devrait être payé avant l'expédition.

* Patricia, pourriez-vous nous dire si notre chambre froide 10 m³ de -18 ~ -20 ℃ répond à vos exigences?

Dans l’attente de votre réponse

Merci

Cordialement,

Jamko Ye (Directeur des ventes)