- DB-600S 智能高速机是我司研发设计的最新型纸杯机

- 基本技术参数

特征:

第一道卷边采用内胀式旋转成型，有利于提高纸张成型强度；第二道卷边加热成型，卷口美观，尺寸稳定。

设计杯壁，杯底粘合采用瑞士leister加热器。先送杯底到模体内加热后再送杯底，提高加热效果，保证了滚花质量

- DB-600S 可选配自动检测器（自动检测仪可由客户自己选择），该检测仪可检测出破损，污点，成型缺陷以及停机，大大节约了劳动力。每日检测的报告会自动的通过内部局域网发送到操作者的邮箱中

纵横齿轮传动，圆柱式桶形式分度凸轮，优化内部布局，保证机器传动精度，同步性能高，从而达到行程之间配合协调性，避免碰损损伤部件，弥补链条传动时抖动和传动不平衡的先天不足

- 自动送纸带能够大大节省人工成本， 相比传统的人工放纸，此设计可以保持自动供纸张持续四十分钟

- 整体设计箱体式结构， 灌油喷淋加油润滑，起到减少磨损，有效散热，使机器快递运行。

主要设备清单

完善的售后服务

- 发货时，我司会提供一份详细的说明书CD 内含详细的操作说明，调试以及保养，以便客户快速掌握机器操作

- 机器发货前， 我司会不断是调试机器至其操作完全正常后再发给客户

- 我司同样提供客户人员的机器操作方法

- 若客户有需求，我司已经安排调试人员上门安装调试，由客户提供食宿已经往返费用

- 机器若出现问题，客户可以发送传真或者邮件给我们，我们会在两个工作内及时给出答复

- 机械部分保质期是3年，电器部分保质期是1年

诚挚欢迎您到访浙江新德宝，我们真切的希望可以和每一位潜在客户建立合作关系。 若您有任何问题，还请随时联系我们通过邮箱 sale1@debaochina.come 或者致电86 18958877222