COTIZACIÓN

| Para: Meycagesal No. de cotización: 20151022 |
| --- |
| Tel: Fecha: 22 de octubre, 2015 |
| 1.Puerto de embarque: Puerto de Shanghai 2.Forma de transporte: via marítima por FCL. 3.Términos de pago: 30% de depósito por T/T, saldo de 70% por T/T antes del embarque. 4.Embarque parcial: No permitido 5.Tiempo de entrega: 30 dias después de recibir el depósito. 6. Instalación y capacitación: incluido |
| Máquina de enderezado, soldadura y ensamblado |
| Modelo: | PHJ-15 |
| Altura aplicable de alma（mm） | 200-1500 |
| Espesor aplicable de alma（mm） | 4-20 |
| Altura aplicable de brida（mm） | 100-500 |
| Espesor aplicable de brida（mm） | 5-25 |
| Longitud aplicable de viga H（mm） | 3000-12000 |
| Velocidad de funcionamiento (m/min) | 0.15-1.5 |
| Mesa de enfoque | 2600mm*3sets, sistema de barra de tracción y brazo mecánico |
| Mesa de salida | 2600mm*3sets |
| Máquina de soldadura | No incluido |
| Forma de soldadura | SAW, MIG |
| Forma de enderezado | Empuje hidráulico, enderezamiento mecánico |
| Tamaño de la máquina (después de la instalación) | 28000mm*3800mm*4500mm |
| Peso | 13500KG |
| Potencia de la máquina total | 21KW(sin máquina de soldadura) |
| Capacidad | Normal 1m/min-1.3m/min(depende del espesor de placa) |
| Cotización | USD/set, CIF Cadiz |

Podemos producir de acuerdo con su requisito.

Imágenes para su referencia.

Rango de suministro

- Cuerpo principal de máquina de soldadura automática 3 en 1, incluyendo: Marco principal y marco de pórtico, sistema de sujeción, centrado y enderezado de brida y alma, motor de accionamiento y reductor, etc.

- La mesa de enfoque incluye: 3 sets de rodillo de mesa de accionamiento de 2600mm de cada, 3 grupos de brazos mecánicos, y sistema de barra de tracción, etc.

- La mesa de salida incluye: 3 sets de rodillo de mesa de accionamiento de 2600mm de cada

- El sistema hidráulico incluye: estación de bomba de aceite, tubos de aceite de alta presión, cilindros hidráulicos, etc.

- El sistema de control eléctrico incluye: gabinete eléctrico, inversor de frecuencia AC, etc.

- El sistema de reciclaje de fludente de soldadura incluye: 2 sets de máquina de reciclaje de fludente de soldadura.