| 圆圈区域标记次数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 卷口区域 |  |  |
| 内壁区域 |  |  |
| 底部圆环区域 |  |  |
| 底面区域 |  |  |
| 滚花区域 |  |  |
| 调换相机 |  |  |
| 精度等级 |  |  |
| 设置精度 |  |  |
| 接边 | （就是杯子粘合部位） |  |
| 记录窗口 |  |  |
| 共计生产天数：1 |  |  |
| 操作员起始时间 |  |  |
| 当天班次实时时间 |  |  |
| 当天班次合计当班次品率 |  |  |
| 累计次品 |  |  |
| 累计成品 |  |  |
| 累计合计数量 |  |  |
| 累计次品率 |  |  |
| 当班次品表（1#相机检测）（2#相机检测） |  |  |
| 标示缺陷区域 |  |  |
| 纠正圆半径 |  |  |
| 卷口区域上限 |  |  |
| 卷口区域下限 |  |  |
| 找接边精度 |  |  |
| 黑点阀值 |  |  |
| 内壁渐变最大值 |  |  |
| 滚花区域标志数量 |  |  |
| 底面区域阈值 |  |  |
| 10#传感器检测到纸堆上的纸片快用完（请速加纸否则即将停机）。 |
| 1#传感器检测到包页位置无纸桶。 |
| 6#传感器检测到有杯（碗）。 |
| 5#传感器检测到2转盘与1转盘交接位置无杯（碗）。 |
| 3#传感器检测到转盘推杆位置无纸桶。 |
| 请更换润滑油（离上次更换时间、机器已运行1500万次）。 |
| 1）变频器过载（关闭电源20秒后重启）。 |
| 15#传感器检测到底纸有接头。 |
| 伺服故障（关闭电源，20秒钟后从启动）。 |
| 检测到门未关闭。 |
| 8#传感器检测到转盘模具底部无底纸。 |
| 紧急停止按钮锁定。 |
| 收杯架动作一次的时间超过范围。 |
| 检测到管道堵塞。 |
| 请联系供应商，设备将运行一段时间后停止使用。 |
| 使用期满，要继续使用，请联系供应商。谢谢！ |
| 14#传感器检测到吸下的纸片有多张重叠。 |
| 检测到管道吹杯与吸杯风泵电机过载,或此交流接触器失灵。 |
| 检测到加热器风泵电机过载,或此交流接触器失灵。 |
| 检测到卷底、滚花、卷口电机过载,或此交流接触器失灵。 |
| 检测到润滑电机过载,或此交流接触器失灵。 |
| 检测到预送电机过载,或此交流接触器失灵。 |
| 检测到润滑供油管道压力过低。 |
| 检测到总气源压力过低。 |
| 12#传感器检测到卷筒底纸用完。 |
| 检测到左侧玻璃门未关闭。 |
| 检测到右侧玻璃门未关闭。 |
| 11#传感器检测到2转盘有杯（碗）未入风管。 |
| 警告：检测到编码器旋转角与机器原点偏差超出范围。 |
| 警告：未同时检测到主从传动齿轮信号。 |
| 检测到卷口电机过载,或此接触器失灵。 |
| 检测到滚花电机过载,或此接触器失灵。 |
| 杯边加热器故障。 |
| 杯边加热器的热电偶故障。 |
| 杯边加热器的温度底于设定范围。 |
| 杯边加热器的温度高于设定范围。 |
| 1# 底加热器的温度高于设定范围。 |
| 1# 底加热器的温度低于设定范围 |
| 1# 底加热器的热电偶故障。 |
| 1# 底加热器故障。 |
| 2# 底加热器故障。 |
| 2# 底加热器的热电偶故障。 |
| 2# 底加热器温度低于设定范围。 |
| 2# 底加热器的温度高于设定范围。 |
| 卷口加热器的温度高于设定范围。 |
| 卷口加热器的温度低于设定范围。 |
| 卷口加热器的热电偶故障。 |
| 卷口加热器故障。 |
| 0# 传感器检测到吸纸故障。 |
| 杯（碗）卷口裂开数量超过设定数。 |
| 杯（碗）内部污点数量超过设定数。 |
| 杯（碗）底部裂开的数量超过设定数。 |
| 杯（碗）底部污点超过设定的数。 |
| 检测转盘的伺服故障。 |
| 转换转盘定位故障。 |
| 23#传感器检测废品管道口有杯（碗）故障。 |
| 22# 光电检测入杯（碗）故障。 |
| 杯边加热器温度超过设置温度。可能是风泵问题。 |
| 杯边加热器温度超过加热器的安全范围。 |
| 底1#加热器温度超过设置温度。可能是风泵问题。 |
| 底2#加热器温度超过设置温度。可能是风泵问题。 |
| 底1#加热器温度超过加热器的安全范围。 |
| 底2#加热器温度超过加热器的安全范围。 |
| 加热器风泵管道压力检测。 |
| 联机线路正常。 |
| 联机线路错误。 |
| 机器低位高限报警。 |
| 机器未准备好。 |