浙江新德宝机械有限公司

www.papercupmachine-cn.ru

| 圆圈区域标记次数 | Circle area marks times | Количество маркировок ободка стаканчиков |
| --- | --- | --- |
| 卷口区域 | Cup curling area marks times | Количество маркировок кромок стаканчиков |
| 内壁区域 | Cup inside area marks times | Количество маркировок внутренних стенок стаканчиков |
| 底部圆环区域 | Bottom circle boarder marks times | Количество маркировок нижней окружности стаканчиков |
| 底面区域 | Bottom area marks times | Количество маркировок дна стаканчиков |
| 滚花区域 | Cup kurling marks times | Количество маркировок рифлений стаканчиков |
| 调换相机 | Camera change | Смена камеры |
| 精度等级 | Precision level | Класс точности |
| 设置精度 | Precision set | Настройки точности |
| 接边 | Cup side sealing | Герметизация бокового шва стаканчиков |
| 记录窗口 | Record | Счётчик |
| 共计生产天数：1 | Working days：1day | Общий срок изготовления: 1 день |
| 操作员起始时间 | Operator start time | Время начала производства |
| 当天班次实时时间 | Today working times | Текущее рабочее время |
| 当天班次合计当班次品率 | Today bad cup rate *(Current day defect rate) | Текущий уровень дефективности |
| 累计次品 | Total bad cup quantity | Общее количество бракованных изделий |
| 累计成品 | Total good cup quantity | Общее количество готовых изделий |
| 累计合计数量 | Total cup quantity | Общее количество произведенных изделий |
| 累计次品率 | Total rate of bad cup | Общий уровень производительности |
| 当班次品表（1#相机检测）（2#相机检测） | Today bad cup report （＃1 camera detection） （＃2 camera detection） | Текущее количество оповещений о неисправности (Камера №1) (Камера №2) |
| 标示缺陷区域 | Mark the defect area | Маркировка дефективных участков |
| 纠正圆半径 | Correct the redius of circle | Корректировка диаметра окружности стаканчика |
| 卷口区域上限 | Upper limit of curling | Верхняя граница сгибания |
| 卷口区域下限 | Lower limit of curling | Нижняя граница сгибания |
| 找接边精度 | Set the precision of side sealing | Настройка плотности герметизации |
| 黑点阀值 | Black Point set | Настройка параметров клеймления |
| 内壁渐变最大值 | Max of Cup inside gradual change | Максимальная деформация внутренних стенок стаканчиков |
| 滚花区域标志数量 | Bottom kurling area marks times | Количество маркировок области накатки дна стаканчиков |
| 底面区域阈值 | Bottom area | Дно стаканчика |
| 10#传感器检测到纸堆上的纸片快用完（请速加纸否则即将停机）。 |
| 10＃sensor detected paper is nearly finished（pls add paper soon） |
| Ошибка №10: осталось мало бумаги (загрузите новый рулон!) |
| 1#传感器检测到包页位置无纸桶。 |
| 1＃sensor detected there’s no paper. |
| Ошибка №1: нет бумаги! |
| 6#传感器检测到有杯（碗）。 |
| 6# sensor detected there’s paper cup. |
| Ошибка №6: обнаружен стаканчик (тарелка)! |
| 5#传感器检测到2转盘与1转盘交接位置无杯（碗）。 |
| 5# sensor detected there’s no paper cup at connect position of turnplate. |
| Ошибка 5: на распределителе нет стаканчика! |
| 3#传感器检测到转盘推杆位置无纸桶。 |
| 3# sensor detected there’s no paper cup on the rod. |
| Ошибка №3: на стержне нет стаканчика! |
| 请更换润滑油（离上次更换时间、机器已运行1500万次）。 |
| Pls change lubrication oil (machine have running 150 billion times) |
| Смените масляную смазку (оборудование выполнило 150 млн. операций)! |
| 1）变频器过载（关闭电源20秒后重启）。 |
| 1) inverter overload (pls restart machine after 20seconds) |
| 1) Перегрузка инвертора (перезапустите машину через 20 секунд)! |
| 15#传感器检测到底纸有接头。 |
| 15# sensor detected there’s two pecies of bottom paper. |
| Ошибка №15: произошло сцепление двух листов бумаги! |
| 伺服故障（关闭电源，20秒钟后从启动）。 |
| Faults on servo motor(restart machine after 20seconds) |
| Отказ серводвигателя (перезапустите машину через 20 секунд)! |
| 检测到门未关闭。 |
| Detected the door not close. |
| Крышка не закрыта! |
| 8#传感器检测到转盘模具底部无底纸。 |
| 8# sensor detect there’s no bottom paper in the mould |
| Ошибка №8: в пресс-форме отсутствует бумажная подложка! |
| 紧急停止按钮锁定。 |
| Emergency stop is lock |
| Аварийная остановка заблокирована! |
| 收杯架动作一次的时间超过范围。 |
| Cup collection time is over the set range. |
| Превышено время ожидания разгрузки стаканчиков! |
| 检测到管道堵塞。 |
| Detected the pipe is jam |
| Выявлен затор в трубах системы подачи! |
| 请联系供应商，设备将运行一段时间后停止使用。 |
| Pls contact the supplier. |
| Свяжитесь с поставщиком! |
| 使用期满，要继续使用，请联系供应商。谢谢！ |
| Machine is locked, pls contact us. |
| Машина заблокирована! Для продолжения работы свяжитесь с нами! |
| 14#传感器检测到吸下的纸片有多张重叠。 |
| 14# sensor detect it suck paper too much. |
| Ошибка №14: Превышение уровня подачи бумаги! |
| 检测到管道吹杯与吸杯风泵电机过载,或此交流接触器失灵。 |
| Air pump motor is overload ,or the contactor error. |
| Перегрузка двигателя воздушного насоса или отказ контактора! |
| 检测到加热器风泵电机过载,或此交流接触器失灵。 |
| Heater pump motor for is overload, or the contactor error. |
| Перегрузка двигателя насоса-нагревателя или отказ контактора! |
| 检测到卷底、滚花、卷口电机过载,或此交流接触器失灵。 |
| Bottom forming motor is overload,or contactor error. |
| Перегрузка привода формовочного автомата или отказ контактора! |
| 检测到润滑电机过载,或此交流接触器失灵。 |
| Lubrication motor is overload,or contactor error. |
| Перегрузка смазывающего устройства или отказ контактора! |
| 检测到预送电机过载,或此交流接触器失灵。 |
| Bottom paper motor is overload,or contact error. |
| Перегрузка механизма подачи бумаги или отказ контактора! |
| 检测到润滑供油管道压力过低。 |
| Oil pressure is too low. |
| Низкий уровень давления в подаче масла! |
| 检测到总气源压力过低。 |
| Air pressure is too low. |
| Низкий уровень давления в подаче воздуха! |
| 12#传感器检测到卷筒底纸用完。 |
| 12# sensor detected bottom paper is run out off. |
| Ошибка №12: Закончилась бумажная подложка, намоточный барабан остановлен! |
| 检测到左侧玻璃门未关闭。 |
| Left door is open. |
| Левая крышка не закрыта! |
| 检测到右侧玻璃门未关闭。 |
| Right door is open. |
| Правая крышка не закрыта! |
| 11#传感器检测到2转盘有杯（碗）未入风管。 |
| 11# sensor detected |
| Ошибка №11: на втором распределителе изделие не вошло в пневматическую трубу! |
| 警告：检测到编码器旋转角与机器原点偏差超出范围。 |
| Warning: the encoder rotation angle is beyond the scope of machine origin position. |
| Предупреждение: параметры датчика угла поворота выходят за рамки установленных значений! |
| 警告：未同时检测到主从传动齿轮信号。 |
| Warning: didn’t detect the signal from main and secondary driving gear |
| Предупреждение: не получен сигнал от главного и вспомогательного привода! |
| 检测到卷口电机过载,或此接触器失灵。 |
| Top curling motor is overload,or contactor error. |
| Перегрузка привода скручивающего механизма или отказ контактора! |
| 检测到滚花电机过载,或此接触器失灵。 |
| Bottom kurling motor is overload,or contactor error. |
| Перегрузка привода накатной машины или отказ контактора! |
| 杯边加热器故障。 |
| Heater error |
| Неисправность в работе термоформовщика ободков стаканчика! |
| 杯边加热器的热电偶故障。 |
| Error on the curling heater. |
| Отказ нагревательного элемента термоформовщика ободков стаканчика! |
| 杯边加热器的温度底于设定范围。 |
| Error on hermocouple in curling heater. |
| Отказ термопары термоформовщика ободков стаканчика! |
| 杯边加热器的温度高于设定范围。 |
| Cup edge heater temperature is lower than setting range. |
| Занижение установленного уровня температуры термоформовщиком кромок! |
| 1# 底加热器的温度高于设定范围。 |
| Cup edge heater temperature is higher than setting range. |
| Превышение установленного уровня температуры термоформовщиком кромок! |
| 1# 底加热器的温度低于设定范围 |
| The1# bottom temperature is lower than setting range. |
| Температура работы донного нагревателя №1 ниже установленных значений! |
| 1# 底加热器的热电偶故障。 |
| Error on hermocouple in bottom#1 heater. |
| Отказ термопары донного нагревателя №1! |
| 1# 底加热器故障。 |
| Error on bottom#1 heater. |
| Неисправность донного нагревателя №1! |
| 2# 底加热器故障。 |
| Error on bottom#2 heater. |
| Неисправность донного нагревателя №2! |
| 2# 底加热器的热电偶故障。 |
| Error on hermocouple in bottom#2 heater. |
| Отказ термопары донного нагревателя №2! |
| 2# 底加热器温度低于设定范围。 |
| The bottom#2 temperature is lower than setting range. |
| Температура работы донного нагревателя №2 ниже установленных значений! |
| 2# 底加热器的温度高于设定范围。 |
| The bottom#2 temperature is higher than setting range. |
| Температура работы донного нагревателя №2 выше установленных значений! |
| 卷口加热器的温度高于设定范围。 |
| The curling temperature is higher than setting range. |
| Температура работы термоформовщика ободков стаканчика выше установленных значений! |
| 卷口加热器的温度低于设定范围。 |
| The curling temperature is lower than setting range. |
| Температура работы термоформовщика ободков стаканчика ниже установленных значений! |
| 卷口加热器的热电偶故障。 |
| Error on hermocouple in curling heater. |
| Отказ термопары термоформовщика ободков стаканчика! |
| 卷口加热器故障。 |
| Error on cup curling heater. |
| Неисправность работы термоформовщика ободков стаканчика! |
| 0# 传感器检测到吸纸故障。 |
| 0# sensor detected error on sucktion. |
| Сбой пневматической подачи! |
| 杯（碗）卷口裂开数量超过设定数。 |
| The quantity of Curling broken is beyond the setting. |
| Количество сбоев в работе термоформовщика ободков превысило установленные значения! |
| 杯（碗）内部污点数量超过设定数。 |
| The quantity of dirty inside of cup is beyond the setting. |
| Уровень загрязнения внутренних стенок изделий превысил допустимую норму! |
| 杯（碗）底部裂开的数量超过设定数。 |
| The quantity of bottom broken is beyond the setting. |
| Количество донных повреждений превысило допустимый предел значений! |
| 杯（碗）底部污点超过设定的数。 |
| The quantity of dirty of bottom is beyond the setting. |
| Уровень загрязнения дна изделий превысил допустимую норму! |
| 检测转盘的伺服故障。 |
| Servo fault of turnplate detection. |
| Отказ сервопривода распределителя! |
| 转换转盘定位故障。 |
| Position set fault of two turnplate |
| Ошибка передачи заготовки двумя меду двумя распределителями! |
| 23#传感器检测废品管道口有杯（碗）故障。 |
| 23# sensor detect the problem on bad cup. |
| Ошибка №23: сбой в работе системы удаления бракованных изделий! |
| 22# 光电检测入杯（碗）故障。 |
| 22# sensor detect failure problem good cup pipe. |
| Ошибка №22: сбой в работе системы разгрузки готовых изделий! |
| 杯边加热器温度超过设置温度。可能是风泵问题。 |
| Cup edge temperature is higher than setting, it might be air pump problem. |
| Температура формования кромок превышает установленные значения, возможен сбой в работе воздушного насоса! |
| 杯边加热器温度超过加热器的安全范围。 |
| Cup edge heater temperature is higher than setting safety range |
| Температура формования кромок превышает безопасный уровень! |
| 底1#加热器温度超过设置温度。可能是风泵问题。 |
| Bottom#1 heater temperature is higher than setting, it might be air pump problem. |
| Температура донного нагревателя №1 превышает установленные значения, возможен отказ в работе воздушного насоса! |
| 底2#加热器温度超过设置温度。可能是风泵问题。 |
| Bottom#2 heater temperature is higher than setting, it might be air pump problem. |
| Температура донного нагревателя №2 превышает установленные значения, возможен отказ в работе воздушного насоса! |
| 底1#加热器温度超过加热器的安全范围。 |
| Bottom#1 heater temperature is higher than setting safety range |
| Температура донного нагревателя №1 превышает безопасный уровень! |
| 底2#加热器温度超过加热器的安全范围。 |
| Bottom#2 heater temperature is higher than setting safety range |
| Температура донного нагревателя №2 превышает безопасный уровень! |
| 加热器风泵管道压力检测。 |
| Detection of heater pump pressure. |
| Проверка давления в трубопроводе насоса-нагревателя... |
| 联机线路正常。 |
| Online link OK. |
| Интернет-соединение подключено! |
| 联机线路错误。 |
| Errors on online. |
| Интернет-соединение отсутствует! |
| 机器低位高限报警。 |
| Low position high limit alarm |
| Превышен уровень безопасности в нижнем уровне! |
| 机器未准备好。 |
| Machine is not ready. |
| Оборудование не готово! |