同意：                                            批准

钻井部门主管                                       总经理

---------------Ю.Н.Сергеев                              --------М.А габдрахманов

---------------2015年                                     -------2015年

用途

卧式沉沙离心机连续螺旋卸载污泥，专为卸掉污水污泥和固相分离高中悬浮液，不含杂质，T;F比例范围1：4-1：10，温度高大80度

参数名称                                  数据

1分离因子允许最大的旋转频率不得少于2500 转

2生产指数不少于 2800立方米

3驱动类型：电动的

4 电动发动机型号：BA1800M4y2或者是和客户商定

5电动发动机的功率不得少于30千瓦

6电动机的旋转频率不得少于1500转/分

7最大容载量100KG

8转子的最大旋转频率不得少于3000转/分

9转子内部最大直径500MM

13外壁厚度不得少于12MM

14电动离心机和减振质量不超过2500KG

15电动离心机尺寸不高于长2500 MM 宽2000 MM 高1100 MM

16防爆电气设备通过国家标准P51330.0-99

17防爆护套通过国家标准P51330.0-99

18外部保护程度通过国家标准14254-96 1P65

19使用寿命8年

20在整个使用期限内生产设备的结构和材料应该防止腐蚀和侵蚀磨损

21在整个使用期限设备的设计和操作应该保证操作人员的安全

22设备的设计和操作模式应当技术文件规范要求，国家标准等等

23有相对应的证书和使用权限

24有使用说明和文件

成套的设备名称

1带有螺旋泵的离心机1个

2 离心机全套的操作文件，合格证书和授权应用1份

3备件目录 一份

构造设备要求

1涂装设备的配色方案应当满足在可移动部分的色彩配置和工作危险区的细节和节点，

信号颜色和安全标示在安装中应该符合国家标准12.4.026-2001

2在整个使用期限设备的设计和操作应该保证操作人员的安全

3在整个使用期限内生产设备的结构和材料应该防止腐蚀和侵蚀磨损

4设备的设计和操作模式应当技术文件规范要求，国家标准等等

5 设备的保质期从使用期起12个月

供货要求

1当供应的产品到达目的地后 承包商应根据客户的邀请派出专家去进行安装

2当安装完成后，承包商应对设备进行安装调试

3在调试期间承包商应该承包商应进行演练人员的培训并提供先关的设备文件

4在调试设备后代表开始钻孔施工，承包方必须在72小时内值24小时班，消除发现的隐患。部门主管-总机械师      М.М.Гизетдинов

部门主管-总动力工程师    Р.Ф.Ахмадеев

总工程师 ТЭГБ                  Р.А.Юсупов

部门主管-总机械师 ТЭГБ  Р.Ф.Сабиров

部门主管-总动力工程师ТЭГБ  В.С.Мухаметсадыков