COTIZACIÓN

| Para: Cristian No. de cotización: 20151130 |
| --- |
| Tel: Fecha: 30 de Noviembre, 2015 |
| 1. Puerto de embarque: Puerto de Shanghai 2. Forma de transporte: via marítima por FCL. 3. Términos de pago: 30% de depósito por T/T, saldo de 70% por T/T antes del embarque. 4. Embarque parcial: No permitido 5.Tiempo de entrega: 30 dias después de recibir el depósito. |
| Máquina de enderezado, soldadura y ensamblado |
| Modelo: | PHJ-18 |
| Altura aplicable de alma | 200-1800mm |
| Espesor aplicable de alma | 5-20mm |
| Altura aplicable de brida | 200-800mm |
| Espesor aplicable de brida | 6-25mm |
| Longitud aplicable de viga H | 4000-15000mm |
| Velocidad de funcionamiento | 0.15-1.5m/min |
| Mesa de enfoque | 2600mm*4, brazo mecánico y sistema de barra de tracción |
| Mesa de salida | 2600mm*4 |
| Máquina de soldadura | 2 kits de soldadora DC MZ-1250 de zhenzhong, 2 kits de soldadora AC MZ-1600 de zhenzhong |
| Forma de soldadura | Tipo de soldadura de doble arco-doble hilo |
| Diámetro de alambre | 3.2mm,4mm,5mm |
| Potencia del motor de accionamiento | 21KW |
| Forma de enderezado | Enderezado hidráulico |
| Fuente de alimentación | De acuerdo con el requisito |
| Cotización: | USD/kit, FOB Shanghai |

Podemos producir de acuerdo con su requisito.

Imágenes para su referencia.

Rango de suministro

- Cuerpo principal de máquina de soldadura automática 3 en 1, incluyendo: Marco principal y marco de pórtico, sistema de sujeción, centrado y enderezado de brida y alma, motor de accionamiento y reductor, etc.

- La mesa de enfoque incluye: 4 kits de rodillo de mesa de accionamiento de 2600mm de cada, 3 grupos de brazos mecánicos, y sistema de barra de tracción, etc.

- La mesa de salida incluye: 4 kits de rodillo de mesa de accionamiento de 2600mm de cada.

- El sistema hidráulico incluye: estación de bomba de aceite, tubos de aceite de alta presión, cilindros hidráulicos, etc.

- El sistema de control eléctrico incluye: gabinete eléctrico, caja de control, inversor de frecuencia AC, etc.

- El sistema de soldadura automática incluye: 2 kits de soldadora DC MZ-1250 de zhenzhong, 2 kits de soldadora AC MZ-1600 de Zhenzhong, 4 kits de sistema de alimentación de alambre, 2 kits de caja de control MZ-1250, 2 kits de caja de control MZ-1600.

- El sistema de reciclaje de fludente de soldadura incluye: 2 kits de máquina de reciclaje de fludente de soldadura.