Spécification Technique et Devis de Distributeur Automatique de Glaçons

| Réf. | ICT-FG-20151211-01 | Date: le 11 décembre, 2015 |
| --- | --- | --- |
| À: |  | ICESTA Ice Systems |
| Attn: | Chand | De: Ms. Sharon |
| Email: |  | Email : sharon@icesta.com |
|  | Tél.:+86- 0755-29914211 Fax: +86-0755-29914210 |
| Sujet: | Devis pour Distributeur Automatique de Glaçons |

A. Liste de prix (Les prix suivants sont pour le modèle standard et n’incluent pas les fonctions optionnelles.)

Séries automatique (Emballage automatique)

| Modèle | Prix EXW USD | Quantité de conteneurs 20’’ | Modalité de paiement |
| --- | --- | --- | --- |
| I-1000-AUTO | 11518 | 8PCS | Billet de banque + Pièce (avec monnaie) |
| I-2000-AUTO | 17436 | 4PCS | Billet de banque + Pièce (avec monnaie) |

Remarque 2:

a. Le prix est base sur EXW, n’inclut pas les taxes. Si vous voulez la facture pro-forma de prix avec TVA (17%), le coût augmentera de 10%. Pour le transport par conteneur, ce prix est le prix FOB.

b. Modalité de paiement: T/T, l’acompte est de 30%, le solde 70% sera payé avant la sortie de notre usine.

c. Emballage: carton + palette en bois. Le coût d’emballage est à la charge de l’usine.

d. Validité: 30 jours

e. Pendant la durée de validité du devis, l’usine a le droit d’ajuster le prix si le coût augmente à raison de la mise à jour du produit

B．Function Features

- Fully automatic water purification,ice-making,ice vending and calculation of ice amount and price,really realize the fully automatic vending.

- Led display screen,online display sum and balance;

- Make use of leading PC electric controlling system for automatic water filling,water purification,automatic ice-making,automatic machine stopping for full of ice ,and pause vending,falsh light and reject putting in coins when lack of ice ;automatically lock of ice vending door and unlock when consume.

- Payment methods:Coin +Bill

- Turnover can be checked,independent counting for coin and card

- High security, security and against the destruction。 Body material;2.0mm  thickness cold-rolling sheet,surface high-temperature electrostatic spraying. Makes use of food-grade 304 stainless steel for all the ice –contact parts,and the world brand japanese compressor(CE certificate)

- The conveying device makes use of famous-brand assembly from taiwan to sure the reliable performance. The computation part is thd patent of our factory which is  under the protection of intellectual property rights.flexible and adjustable ice amount and unit price setting.

- Ice-break device is installed inside the ice tank so as to ensure ice vending smoothly; Patent ice-vending structure ensure high efficient and convenient ice vending.

- Ice tank foamed from 5cm thickness polyurethane have good heat preservation function so as to ensure ice cube will stay for a long time without melt.

- Adopt global advanced American COINCO currency payment system, that is stable and reliable.

- Adopt German SIEMENS/GSM module to realize the machine remote management: automatic message notification when failure; check turnover and running status by message

- Adopt Taiwan FOTEK photoelectricity switch induction technology to check ice position, automatically stop vending when lack of ice.

- In auto-packing structure, we adopt German SIEMENS PLC (programmable logic controller) which is imported with original package. And German imported vacuum suction nozzle, stable transmission, can move ice,bag ice, seal bag,dispense rapidly and automatically

- Adopt American EVERPURE filter to produce sanitary edible ice cube.

- Ice vending door adopt close and anti-dust door, safe and sanitary. Automatically lock when no consumption, and unlock after flinging coin.

- Patented design to dispense ice, gitator installed inside,to ensure dispense ice smooth, fast,efficiently.

- Ice  storage bin is made of  5 CM thick polyurethan foam,has good thermal insulation property,can stop the ice cube dissolving in a long time

- GSM global remote management system (optional function,price will be adjusted if needed)

C. Fiche Technique

D’autre séries

| N° | Article | I-1000-AUTO（450KG/24H） | I-2000-AUTO（900KG/24H） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alimentation | AC220-240v/50HZ | AC380v/50HZ |
| 2 | Consommation | 3KW | 5KW |
| 3 | Courant nominal | 15.76A | 12.9A |
| 4 | Température ambiante | 2-38℃ | 2-38℃ |
| 5 | Température de fonctionnement | 20℃ | 20℃ |
| 6 | Capacité de procution de glace À temperature 20℃ | 450KG/24H | 900KG/24H |
| 7 | Taille de glaçon | w22*d22*h22mm | w22*d22*h22mm |
| 8 | Capacité de moule de glace | 540 space | 1080 space |
| 9 | Spécification de compresseur | 3P | 5P |
| 10 | Réfrigérant | R404A | R404A |
| 11 | Méthode de refroidissement | Pulvérisation circulaire | Pulvérisation circulaire |
| 12 | Méthode de radiation | Par air (le refroidissement par eau est aussi disponible) | Par air (le refroidissement par eau est aussi disponible) |
| 13 | Taille de réservoir de glace en vrac | W80cmxd80cmxh150cm | W80cmxd80cmxh150cm |
| 14 | Capacité de réservoir de glace | 200kg | 200kg |
| 15 | Matériau de réservoir de glace | Acier inoxydable 304 | Acier inoxydable 304 |
| 16 | Source d’eau | Eau du robinet | Eau du robinet |
| 17 | Procédé de purification | Eau du robinet→filtre 20″5upp → filtre 20″1upp → filtre EVERPURE → machine à glace | Eau du robinet→ filter 20″5upp → filtre 20″1upp → filtre EVERPURE →machine à glace |
| 18 | Pression d’eau brute | ≥0.1mpa | ≥0.1mpa |
| 19 | Méthode de distribution | Carte d’induction IC/ pièce/ billet de banque/ rendre la monnaie/ surveillance à distance GSM (optionnel) | Carte d’induction IC/ pièce/ billet de banque/ rendre la monnaie/ surveillance à distance GSM (optionnel) |
| 20 | Capacité de la boîte billet de banque | 400PCS | 400PCS |
| 21 | Capacité de la boîte de pièce | 3000PCS | 3000PCS |
| 22 | Glace de distribution | Glace en sac/ en vrac | Glace en sac/ en vrac |
| 23 | Sac de glace | Largeur33*Hauteur55cm | Largeur33*Hauteur55cm |
| 24 | Épaisseur de sac | 0.05mm(monocouche) | 0.05mm(monocouche) |
| 25 | Dimension de sac | 5kg/33*60cm | 5kg/33*60cm |
| 26 | Vitesse de distribution de glace | 22S/sac | 22S/sac |
| 27 | Capacité du sac de stockage intérieur | 200 pcs | 200 pcs |
| 28 | Dimension de la machine | W100cmxD120cmxH245cm | W130cmxD220cmxH200cm |

4) Photos gallery

5). Working partners worldwide in variety industries

Seafood Industry

Construction and concrete cooling industry

Meat processing Industry

Poultry Slaughtering

Super market and Chain stores