MÁQUINA PARA FABRICAR CODOS DE DUCTO REDONDO

I Tipo: DCP-1000

II Aplicación: Esta máquina es usada para fabricar codos redondos para el sistema de aire acondicionado y ventilación.

III Datos técnicos principales

3.1 Máx. Espesor de material: 1.2mm

3.2 Material adecuado: acero galvanizado

3.3 Rango de diámetro de codo: 200-1000mm

3.4 Velocidad rotativa de driver: 7 r/min

3.5 Motor: 380V, 1.5kW x 2

3.6 Dimensión: 1400mm x 800mm x 900mm

3.7 Peso: 750kg

IV Precio:

Término de precio: FOB Shanghai

Pago: L/C irrevocable a la vista

Tiempo de entrega: en 30 dias después de recibir L/C

Precio unitario: USD 3,580

V Garantia: un año calculado de la fecha en el B/L