ZHG-4000 Основные параметры

（1）Общий объем：4000L

（2）Рабочий объём：2400L

（3）Скорость мешалки: 5об/мин

（4）Степень вакуума：-0.08～-0.096MPa

（5）Размер внутренней камер :Φ1400X2600

（6）Габаритный размер: 5500X1800X2850mm

（7）Мощность ：22kW

| Наименование | Спецификация | Материал | Единица | Кол | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главное устройство | Внутренний камер | Ф1400*2600 Толщина: 12mm | SUS304 | Module | 1 |  |
|  | Оболочка | Ф1530*10mm | A3 |  |  |  |
|  | Ось | Ф245X8 | SUS304/45# |  |  |  |
|  | Лобовая плита | Ф1530X40 | A3/ SUS304 |  |  |  |
| Main Attachments | Рамка | Углеродистая сталь 25*16 | A3 | As module | 1 |  |
|  | Уплотнение |  | PTFE | M | 2 |  |
|  | Редуктор скорости | JZQA650-1:40 |  | PC | 1 | China |
|  | Мощность | 22kw |  | PC | 1 | China |
|  | Соединение | Ф270 | 45#сталь | PC | 1 |  |
|  | Подшипник | 7326 3626 |  | PC | 2 1 |  |
|  | Вакуумная трубка | Ф273*5 | SUS304 | PC | 1 |  |
|  | Вакуумфильтр | Ф273*5 | SUS304 | PC | 1 |  |
|  | Выпускное отверстие | Ф250 | SUS304 | PC | 1 |  |
|  | термочувствительный элемент | 0~400℃ | нержавеющая сталь | PC | 1 |  |
|  | Вакуумметр | 0~-0.1Mpa | нержавеющая сталь | PC | 1 |  |
|  | Электрошкаф |  | углеродистая сталь | PC | 1 |  |
|  | Основные электронные компоненты |  | Schneider | set | 1 |  |

Срок поставки: В течение 50 дней после получения задаток.

Способ оплаты : 30% TT задаток, 70% TT Перед отправкой

Гарантийный срок: 1 год после продажи

FOB шанхай цена : 34000USD.

(Цена включает упаковку и перевозка внутри страны).

Примечание: две уплотнительная деталь, необходимо дополнительное 4000 USD