Máquina llenadora de bolsita de té triangular automática DCSWS-300

Características:

- Esta línea de envasado incluye el pesador multi-cabeza y la llenadora de bolsita de té triangular, puede terminar todo el proceso de bolsita interna con etiqueta y hilo y saco externo.

- Proceso de envasado: El pesador multi-cabeza pesa diferentes materias primas tales como té, fruta seca y entre otras, luego llena la materia prima en bolsita interna y la coloca en el saco externo.

- La máquina utiliza el ultrasonido para sellar la bolsita de té triangular y la bolsita de té con tres lados sellados.
4. Toda la línea de envasado usa el controlador PLC y la pantalla táctil para la operación, que es fácil y confiable.

Imágenes de la máquina

Lleadora de bolsita de té automática                Pesador multi-cabeza y muestra de bolsita de té

Especificación técnica

| Item | Descripción | Precio unitario en USD | Ctd. | Precio total en USD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Llenadora de bolsita de té triangular de nylon con pesador de 5 cabezas Modelo:DCSWS-300 Rango de medida: ≤3±0.5g Velocidad de envasado:30 - 40bolsitas/min （depende del producto） Requisito de materia prima: Té plano, largo ≤15mm Material de envasado: Nylon y etiqueta impresa con hilo Tipo de sellado: Sellado por ultrasonido Presión de aire requerida: ≥0.6Mpa Anchura de film interno: 140mm Anchura de film externo: 180mm, tamaño de bolsa externa: W90*L100mm Potencia total: 380V/1.6KW Peso de máquina: 950Kg Dimensiones del marco principal (L x W x H): (1500x1200x2400)mm | 30,000 | 01 | 30,000 |

Nota: El precio es FOB Puerto de Shanghai.

Garantía: Un año desde la fecha de embarque para los defectos de la fabricación

Entrega: En 40-45 días hábiles después de recibir el 30% de depósito

Forma de pago: T/T, 30% de depósito y el saldo a ser pagado antes del embarque

# Text boxes

Precio de envoltura:

US$0.04/bolsita con hilo y etiqueta

6000bolsita/rolo

6 rolo/caja

Pedido mínimo: 5 cajas   (etiqueta estándar como el siguiente)

Tiempo de entrega: 10 días hábiles

Etiqueta OEM: pedido mínimo: 17 cajas y el costo de procesamiento es US$350/color

Si su pedido alcanza 1000,000 bolsitas, no necesita pagar el costo de procesamiento.

Tiempo de entrega: 80 días hábiles.

Sobre el material de saco exterior tales como PET/AL/PE, es US$7/kg, pedido mínimo:500kg, costo de procesamiento: cada color: US$160