# Casablanca, 日期 31/01/16

目的 : A/O 阿比让的SONGON 地区的发电站（科特迪瓦）

建设电能输送网络

电能由372 MW的热力发电厂产生（位于SONGON地区）

批次2: 建设SONGON发电站的高压输电线

供应PHLOX94 地线

先生们,

我们附上了光纤复合架空地线的资料

- 电缆类型: PHLOX 94地线

- 总截面: 94.07mm²

- 铝镁合金截面: 51,95mm²

- 钢截面:  42.12mm²

- 地线 : 0.481 daN/m

- 20°C 时的抗CC能力: 0.642 Ohm/km

- 断裂强度: 8035 daN

- 弹性模量: 11600 daN/mm2

- 膨胀系数: 14.7 10-6/C°

推荐的设备必须:

- 符合招标细则

- 符合现行标准:

-国际电工委员会标准,

-CENELEC标准,

此次交易中，价格包括关税和其他相关税费。

我们在此附上:

- 技术规范和条款

- 预估数量

基本报价必须严格按照招标细则的条款，条款中的每个保留部分对应附商业标上的注释。

报价以及所有文件都要用法语编写。

- 报价货币： Euros 或者 USD

- 价格性质：固定，不能修改

- 您的报价应包括报价有效期至少180天，从07/02/2016起算

- 预计订购日期：2016年8月

- 付款方式：至少120天，交付日期

- 您的报价必须在 07/02/16之前发给我们

如需其他资料，我们听候您的吩咐。

先生们，请接受我们真挚的问候。

#### Omar TALBI

# Chef d’entreprise Ligne THT

目的 :

供应地线

A/O 阿比让的SONGON 地区的发电站（科特迪瓦）

建设电能输送网络

电能由372 MW的热力发电厂产生（位于SONGON地区）

批次2: 建设SONGON发电站的高压输电线

###### 具体技术规格和条款

- 符合附件中给出的数据 :

- 地线技术规格

- 交付期：单一批次的交付期为 2017年5月

- 产品的运输，供应品的价格，都基于Incoterms 2000 EXW 和 CIF Port Abdijan-Cote d’ivoire

- 线缆都卷在木制线盘上。这些线盘都要足够坚硬，能够承受长久的室外储存，并避免运输过程中的损坏和失窃。

- 包装盒打标签要遵守线缆的招标细则以及技术规范。

- 这些用品发运时要同时发来产品的SGS证书。

# 文件清单

我们同时发给您下列文件，这些必须要附在您的报价中。

- ISO 9000 制造商证书

- 地线合格测试和类型测试报告

- 制造商零件编号清单

- 电缆担保数值的技术数据表

A/O 阿比让的SONGON 地区的发电站（科特迪瓦）

建设电能输送网络

电能由372 MW的热力发电厂产生（位于SONGON地区）

批次2: 建设SONGON发电站的高压输电线

供应地线

###### 预估数量 :

| Pos. | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光纤复合架空地线 |  |
|  | 基础方案 |  |  |  |
|  | PHLOX94 地线 | Km | 31 | ? |

###### 交付期:

| 月份 | 11/16 | 12/16 | 01/17 | 02/17 | 03/17 | 04/17 | 05/17 | 06/17 | 07/17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收测试 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 交付数量 | - | - | - | - | - | - | 100% | - | - |