Máquina envasadora de polvo DCF-300

Esta serie adopta el sistema de dosificación de polvo de tornillo sinfín, puede envasar productos de polvo tales como leche en polvo, medicinas y químicos en polvo, etc.

Características

- Los procesos de fabricación de bolsa, medición, llenado, sellado, corte y contado pueden ser terminados automáticamente.

2. Control de longitud y rastreo de color foto-electrónico, la máquina puede ajustar la longitud de bolsa y cortarla en un paso.

3. La temperatura es controlada por el PID independiente, más adecuada para envasar diferentes materiales.

4. El sistema de accionamiento es simple y confiable, y el mantenimiento es fácil.

5. Los materiales aplicables tienen que ser films compuestos tales como: PET/PE, Papel/PE, PET/AL/PE, OPP/PE.

IMAGEN DE LA MÁQUINA

Especificaciones técnicas

| Item | Descripción del item | Precio unitario | Ctd. | Precio total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | En USD |  | En USD |
| 1 | Máquina | Envasadora de polvo automática | 13,350 | 1 | 13,350 |
|  | Modelo | DCF-300 |  |  |  |
|  | Tipo de sellado | Sellado trasero como la siguiente imagen |  |  |  |
|  | Medición | Tipo tornillo sinfin (2-10g) |  |  |  |
|  | Tipo de corte | Cortador recto neumático |  |  |  |
|  | Aire requerido | 0.28m³/min |  |  |  |
|  | Sellador | Sellador horizontal y vertical: diamante |  |  |  |
|  | Capacidad | 30 – 50bolsa/min （Depende del producto） |  |  |  |
|  | Tamaño de bolsa | W:23mm× L: 110mm Film width to be confirmed |  |  |  |
|  | Potencia total | 2150W |  |  |  |
|  | Voltaje | 220V o 380V |  |  |  |
|  | Peso | 250Kg |  |  |  |
|  | Tamaño de máquina | L×W×H： (930x730x1980)mm |  |  |  |
|  | Material | Acero inoxidable 304 |  |  |  |
|  | Incluido | Inversor, fotosensor, impresora de cinta, un vibrador, una formadora de bolsa y un kit de tornillo sinfin |  |  |  |
| 2 | Costo de flete y seguro al puerto de Valparaíso, Chile | 150 | 1 | 150 |
| Total CIF puerto Valparaíso, Chile en USD | 13500 |

Garantía: Un año desde la fecha de envio para los defectos de fabricación

Envio: En 30 días hábiles después de recibir el 30% de depósito

Pago: T/T, 30% de depósito y el saldo a ser pagado antes del envio

IMÁGENES DE DETALLES

1. Sistema de dosificación de polvo – tipo tornillo sinfin

Es el tipo volumético, no con el pesaje. La cantidad de llenado puede ser ajustada.

- Impresora de cinta para la codificación de fecha

Electrical Element List

| Nombre del equipo | Marca de la fábrica | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Inversor | China ENC | 1 set |
| Pantalla táctil PLC | Taiwan Touch Win | 1 set |
| Motor desaceralador | Taiwan Gongji | 1 set |
| Motor paso a paso | China Jintan Sihai | 1 pieza |
| Accionador del motor paso a paso | China Jintan Sihai | 1 pieza |
| Controlador de temperatura | China Shanghai Yatai | 2 piezas |
| Motor de tirado de película | China Linix | 1 pieza |
| Motor de agitación | China Linix | 1 pieza |
| Fotosensor | China Longyi | 1 set |
| Interruptor | Taiwan Roko | 4 piezas |
| Relé de estado sólido | France Schneider | 2 piezas |
| Termopar | China ordered | 2 piezas |
| Elemento neumático | China Taiwan AirTAc | 1 set |
| Rodamiento | Principalmente de Alemania y Japón |  |

Caja de herramientas (incluye piezas y herramientas gratuitas)

# Text boxes

Características

1. impresora térmica de códigos

2. tres líneas

3. cada línea puede colocar 13 códigos (cada código con anchura de 2mm y altura de 3mm)

4. cambio fácil de código (0-9, A-Z)

5. Use ribbon, each roll 100m