Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  З А Д А Н И Е

性能说明

на поставку  кислородоазотодобывающей станции ТКДС-100В

氧气生产站ТКДС-100В

产量100立方米/小时

- 一般信息

| № п\п | 名称 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购根据 | На замену изношенного, согласно плана технического перевооружения на 2016-2017 г. |
| 1.2 | 使用条件 | при температуре от +50 до -50 гр. |
| 1.3 | 设备用途 | Станция ТКДС-100В предназначена для получения жидкого и газообразного кислорода содержанием 99,5% и азота содержанием 99,9%. Размещена в двух контейнерах, в одном находится компрессорное оборудование в другом располагается технологическое оборудование (блок очистки и разделения воздуха). |
| 1.4 | 工作模式 | 5 дней в неделю, круглосуточно. |
| 1.5 | 关于以前供电设备的信息 | Станция АКДС-70 выработала свой технический ресурс. Полностью с амортизирована и изношена. По результатам проведенной экспертизы разрешена ее дальнейшая эксплуатация сроком на 1 год. |
| 1.6 | 关于建筑解决方案和工程支持信息 | Не требуется |
| 1.7 | 符合最先进的工程产品 | Станция ТКДС-100В вырабатывает и производит закачку газообразного кислорода и азота в транспортные баллоны, а также производит отбор и закачку в баллоны очищенного сжатого воздуха для нужд предприятий. Соответствует требованиям современного оборудования |
| 1.8 | 生产类型 | Серийное |
| 1.9 | Сведения о производителях (изготовителе) оборудования |  |
| 1.10 | 设备调试期 | 3 квартал 2016 год. |

2. 一般规格

| № п\п | 名称 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 设备品牌 | ТКДС-100В |
| 2.2 | 产量 | 100 м3/час. |
| 2.3 | 驱动器类型 | Электродвигатели |
| 2.4 | 电压 功率 | 380/220В. 50 Гц. 230 квт. |
| 2.5 | 外形尺寸 | Станция конструктивно смонтирована в двух двадцатифутовых теплоизолированных контейнерах (типа 1СС) размером не более 6100*2500*2600 каждый. |
| 2.6 | 重量 | Общая масса двух контейнеров с оборудованием не более 22000 кг. |
| 2.7 | 构造类型 | Оборудование смонтировано в двух теплоизолированных контейнерах (типа 1СС) предназначенных для работы при низких температурах до -50 град. Должна быть установлена вытяжная вентиляция и окна, установлено оборудование для обогрева помещений. В одном из контейнеров располагается компрессорное оборудование в другом блоки очистки и разделения воздуха. |
| 2.8 | 设备和主机的使用寿命 | Не менее 15 лет |
| 2.9 | 自动化软件 | Согласно базовой комплектации |
| 2.10 | 能效值 | Указать класс энергетической эффективности |
| 2.11 | 生产产品所消耗的能源费用 | Согласно нормам инструкции по эксплуатации завода изготовителя. |
| 2.12 | 预计生产产品的总能源消费 | Согласно нормам инструкции по эксплуатации завода изготовителя. |
| 2.13 | 消耗资源量 |  |
| 2.14 | 能源参数 | 380/220 V, ~ 50 Гц |
| 2.15 | 设备代码 | ОКВЭД 24.11 ОКДП 2943171 |

2 成套供应

| № п\п | 名称 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Вспомогательное оборудование | Согласно базовой комплектации |
| 3.2 | Оборудование системы управления (силовые щиты и щиты PLC) | Согласно базовой комплектации |
| 3.3 | КИПиА | Согласно базовой комплектации |
| 3.4 | Кабельно-проводниковую продукцию | Согласно базовой комплектации |
| 3.5 | Дополнительные опции | Согласно базовой комплектации |
| 3.6 | Запасные части (ЗИП) входящие в базовую комплектацию оборудования. Запасные части дополнительной комплектации. | Перечень расходных материалов (1 год эксплуатации): |
| 3.7 | Документация | Сертификат соответствия Госстандарта России; Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; разрешение Ростехнадзора на применение; инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию на бумажном и электронном носителе (DVD) в трех экземплярах. Паспорта на сосуды работающие под давлением (установленной формы), паспорта на манометры, предохранительные клапана и указатели уровня жидкости. Документация на установленное оборудование (компрессора, ДПВ, НСГ, контейнера, холодильники, вентиляторы, вентиля, и пр.) В паспорте станции должны быть данные по содержанию (при наличии) цветных и драгоценных металлов, драгоценных камней, содержание вредных веществ, а так же требования по утилизации оборудования, документ удостоверяющий энергоэффективность |
| 3.8 | Нормативный срок эксплуатации | Более 15лет |
| 3.9 | Шеф-монтажные работы Требования к участнику | Основание для установки станции имеется, коммуникации подведены. Требуется шеф-наладчик для контроля по запуску станции, вывода её на режим, получение продукта и проверка его качества. |
| 3.10 | Квалификационные требования для ведения пуско-наладочных работ. | Наличие лицензии на выполняемые работы. Квалифицированный специалист, совмещающий работу компрессорщика и аппаратчика. Данные подтверждающие квалификацию компетентности в выполнении работ. Наличие необходимого оборудования и инструментов. Данные о проверке охраны труда. |
| 3.11 | Обучение обслуживающего персонала. | Обучение специалистов работе со станцией необходимо провести представителем компании или специалистом официального дилера. |
| 3.12 | Проектно-изыскательские работы. | Не требуются |
| 3.13 | Гарантийные обязательства изготовителя | Не менее 12 месяцев, с даты ввода оборудования в эксплуатацию. |

- Дополнительные требования по электрооборудованию

关于电气设备的附加要求

| № п\п | Наименование | Данные |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | АКБ |  |
| 4.2 | Трансформатор |  |

- Дополнительные требования к автоматизации

关于自动化的附加要求

| № п\п | Наименование | Данные |
| --- | --- | --- |

- Дополнительные требования для оборудования фабрик

关于设备制造厂的附加要求

| № п\п | Наименование | Данные |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Цепь аппаратов |  |
| 6.2 | Качественные характеристики |  |
|  | Характеристики материала в питании |  |
| 6.3 | Наименование материала |  |
| 6.4 | Гранулометрический состав |  |
| 6.5 | Минеральный состав |  |
| 6.6 | Влажность |  |
| 6.7 | Плотность (удельный вес) |  |
| 6.8 | Абразивность материала |  |
| 6.9 | Прочие характеристики |  |

- Дополнительные требования для оборудования водо- и пневмоснабжения

供水设备的附加要求

| № п\п | Наименование | Данные |
| --- | --- | --- |

- Особые требования

具体要求

| № п\п | Наименование | Данные |
| --- | --- | --- |
| 8.1. | Упаковка, маркировка, транспортировка, хранение и консервация станции | Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 15846-2002 для продукции отправляемой в район крайнего севера. Транспортная маркировка грузовых мест должна выполняться в соответствии с ГОСТ 14192 и содержать основные, а при необходимости - дополнительные информационные надписи, манипуляционные знаки: "ВЕРХ","МЕСТО СТРОПОВКИ"и др. транспортная маркировка должна наносится несмываемой краской и соответствовать требованиям поставки. Условия транспортировки по ГОСТ 15150. Правила хранения по ГОСТ 7751. Консервация по ГОСТ 9.014 |