MÁQUINA FORMADORA EN ESPIRAL PARA TUBOS DE METAL POST-TENSIÓN

Esta máquina es especialmente diseñada para la producción de tubos corrugados redondos y planos utilizados en la autopista, el puente y los proyectos de concreto de post-tensión de gran vano. Es adecuada tanto para el trabajo interior y al sitio. Es de alta velocidad y los materiales que usamos son de primer calidad.
Modelo BPT-135/150

Datos técnicos principales

1.1 Modelo: BPT-135/150

1.2 Rango de diámetro: 35~135mm (150mm ampliado)

1.3 Material adecuado: cinta de acero galvanizado, 0.2~0.3mm, 36mm de anchura

1.4 Paso: 28mm

1.5 Tipo de costura: costura de doble bloqueo

1.6 Velocidad de alimentación de cinta: 0- 13 m/min, ajustable por inversor

1.7 Motor: 380V, Trifásico, 50Hz

Motor principal: 4.5kW

Motor de corte: 1.5kW

Motor de lubricación: 0.125kW

1.8 Peso total: 650kg

1.9 Dimensión: 1300 x 1800 x 1300mm

Precio:

Término de precio: FOB Shanghai
Pago: 30% de depósito por T/T, el saldo por T/T contra la copia de B/L

Tiempo de entrega: en 30 dias despues de recibir el depósito

Precio unitario: USD7, 990

Periodo de garantía: Un año desde la fecha de B/L.