HZS25砼搅拌站构成

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 骨料 配料 系统 | 储料仓 | 3m3/斗 |
|  |  | 机架 | 型钢焊接 |
|  |  | 计量斗 | 800l |
|  |  | 传感器 | 500kg |
|  |  | 振动器 | ZF-1.2 |
|  |  | 汽缸 | TGC63X310 |
|  |  | 二联体 | GFC4000 |
|  |  | 电动滚筒 | Y4-1.6-6532 |
|  |  | 皮带 | 4X（3+1.5）650 |
|  |  | 槽型托辊 | Ø89X240 |
|  |  | 平托辊 | Ø89X750 |
|  |  | 立辊组 | Ø40X140 |
|  |  | 皮带机架 | 型钢焊接 |
|  |  | 改向滚筒 | Ø320X750 |
|  |  | 清扫器 |  |
| 2 | 主机 系统 | 搅拌机 | JS500 |
|  |  | 减速机 | JS500.6 18.5KW |
|  |  | 汽缸 | TGC100X175 |
|  |  | 电磁阀 | 4V410 |
|  |  | 磁性开关 |  |
|  |  | 润滑泵 | SNB10 |
| 3 | 提升 机构 | 上轨道 | 型钢焊接 |
|  |  | 下轨道 | 型钢焊接 |
|  |  | 料斗总成 |  |
|  |  | 减速机 | JS500.3 |
|  |  | 行程开关 |  |
| 4 | 主机架 | 底盘 | 型钢焊接 |
|  |  | 走台 | 板材成型焊接 |
|  |  | 扶梯 | 板材成型焊接 |
|  |  | 支腿 | 型钢焊接 |
|  |  | 拢料斗 | 板成型 |
| 5 | 供水系统 | 水泵 | IS65-50-125 |
|  |  | 蝶阀 | Φ50 |
|  |  | 电磁阀 | 4V210 |
|  |  | 管路 |  |
|  |  | 附件 |  |
| 6 | 外加剂系统 | 储料罐 |  |
|  |  | 外加剂泵 | 40DWB |
|  |  | 管路 |  |
|  |  | 附件 |  |
| 7 | 气路系统 | 空压机 | W0.8/10 |
|  |  | 二联体 | GFC4000 |
|  |  | 主管路 | PVR |
|  |  | 气管 | PU |
|  |  | 附件 |  |
| 8 | 计量系统 | 支架 | 型钢焊接 |
|  |  | 电磁阀 | 4V210 |
|  |  | 水泥斗 | 容量300kg |
|  |  | 传感器 | 200kg |
|  |  | 蝶阀 | Φ300 |
|  |  | 振动器 | CZ-0.5 |
|  |  | 水斗 | 容量150kg |
|  |  | 传感器 | 100kg |
|  |  | 卸水泵 | 65DWB |
|  |  | 外加剂斗 | 容量30kg |
|  |  | 传感器 | 100kg |
|  |  | 蝶阀 | Φ50 |
| 9 | 电控 系统 | 控制室 | 6平方 75mm保温板 |
|  |  | 操作台 | KR-H |
|  |  | 强电柜 | KR-HL |
|  |  | 控制微机 | HZSTD-F |
|  |  | 打印机 | EPSON LQ300K |
|  |  | 电器元件 | 断路器、接触器、热保护、按钮等 |
|  |  | 冷暖空调 | KFRd-23GW/Z1 |
|  |  | 转椅 |  |
| 10 | 水泥仓 |
| 11 | 螺旋输送机 |