Composición de la planta mezcladora de hormigón HZS25

| No. | Item | Modelo y Especificación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sistema de dosificación de agregados | Silo de almacenamiento | 3m3/tolva |
|  |  | Rack | Soldadura de acero |
|  |  | Tolva de medición | 800l |
|  |  | Sensor | 500kg |
|  |  | Vibrador | ZF-1.2 |
|  |  | Cilindro | TGC63X310 |
|  |  | Regulador de filtro/Lubricador | GFC4000 |
|  |  | Cilindro eléctrico | Y4-1.6-6532 |
|  |  | Correa | 4X（3+1.5）650 |
|  |  | Rodillo acanalado | Ø89X240 |
|  |  | Rodillo plano | Ø89X750 |
|  |  | Rodillo vertical | Ø40X140 |
|  |  | Rack de correa | Soldadura de acero |
|  |  | Rodillos tensores | Ø320X750 |
|  |  | Limpiador |  |
| 2 | Sistema de máquina principal | Mezcladora | JS500 |
|  |  | Reductor de velocidad | JS500.6 18.5KW |
|  |  | Cilindro | TGC100X175 |
|  |  | Válvula solenoide | 4V410 |
|  |  | Interruptor magnético |  |
|  |  | Bomba de lubricación | SNB10 |
| 3 | Mecanismo de elevación | Carril superior | Soldadura de acero |
|  |  | Carril inferior | Soldadura de acero |
|  |  | Conjunto de tolva |  |
|  |  | Reductor de velocidad | JS500.3 |
|  |  | Interruptor de carrera |  |
| 4 | Marco principal | Chasis | Soldadura de acero |
|  |  | Pasarela | Soldadura para formación de placas |
|  |  | Escalera | Soldadura para formación de placas |
|  |  | Pie de soporte | Soldadura de acero |
|  |  | Tolva de recolección de material | Formación de placas |
| 5 | Sistema de suministro de agua | Bomba de agua | IS65-50-125 |
|  |  | Válvula mariposa | Φ50 |
|  |  | Válvula solenoide | 4V210 |
|  |  | Tubos |  |
|  |  | Accesorios |  |
| 6 | Sistema de aditivos | Tanque de almacenamiento |  |
|  |  | Bomba de aditivos | 40DWB |
|  |  | Tubos |  |
|  |  | Accesorios |  |
| 7 | Sistema de circuito de aire | Compresor de aire | W0.8/10 |
|  |  | Regulador de filtro/Lubricador | GFC4000 |
|  |  | Tubo principal | PVR |
|  |  | Tubo de aire | PU |
|  |  | Accesorios |  |
| 8 | Sistema de conteo | Soporte | Soldadura de acero |
|  |  | Válvula solenoide | 4V210 |
|  |  | Tolva de cemento | Volumen de 300kg |
|  |  | Sensor | 200kg |
|  |  | Válvula mariposa | Φ300 |
|  |  | Vibrador | CZ-0.5 |
|  |  | Tolva de agua | Volumen de 150kg |
|  |  | Sensor | 100kg |
|  |  | Bomba de descarga de agua | 65DWB |
|  |  | Tolva de aditivos | Volumen de 30kg |
|  |  | Sensor | 100kg |
|  |  | Válvula mariposa | Φ50 |
| 9 | Sistema de control eléctrico | Sala de control | 6m2 Panel de aislamiento térmico 75mm |
|  |  | Estación de operación | KR-H |
|  |  | Armario eléctrico | KR-HL |
|  |  | Micro-controlador | HZSTD-F |
|  |  | Impresora | EPSON LQ300K |
|  |  | Componentes eléctricos | Interruptor, contactor, protector de sobrecalentamiento, botones, etc. |
|  |  | Aire acondicionado (frío y caliente) | KFRd-23GW/Z1 |
|  |  | Silla giratoria |  |
| 10 | Silo de cemento |
| 11 | Transportador de tornillo |