# Ⅰ.Цены

К:  Дмитрий                                           Цены№.:FH20160330

Дата:  30.03 2016

| S.N | Название & Модель | Количе. | FOB SH USD/PCS | FOB SH USD/TTL | замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Винтовый воздушный компрессор FHOGD- 55F | 2 |  |  |  |

Remark:

- 1. Срок поставки:     обычно в15-30дней после получения платы у нас.

- 2. условие платежа:  T/T заранее

- 3. гаратия:      1 год

- 4. упаковка:       коробка фанеры

- 5. срок действия:         60 дней

# Ⅱ. Техничксая Часть

## 2.1.  Таблица эксплуатационных параметров

## 2: Таблица основных эксплуатационных параметров винтового воздушного компрессора FHOGD-55F

| S.No. | Название | Единица | Описание эксплуатационных параметров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модель | / | FHOGD-55F |
| 2 | Подачи воздуха и давление нагнетания | (M³/min)(Mpa) | 10.5/0.7 10.0/0.8 9.6/0.85 9.0/1.0 |
| 3 | Давление на выходе | bar | Атмосферное давление |
| 4 | Температура приточного воздуха | ℃ | ≤Температура окружающей среды+ 10 |
| 5 | напряжение | V | 380V/ 50Hz / 3фазы |
| 6 | Скорость компресса | / | 2970 |
| 7 | Скорость двигателя | r/min | 2970 |
| 8 | Источник двигателя | kw | 55kw |
| 9 | Режим запуска | / | Y-△ запускать |
| 10 | Защита двигателя | / | IP54 |
| 11 | Типа подключения между воздушным компрессором и двигателем | / | непосредственное |
| 12 | Разряд масла | ppm | ≤2 |
| 13 | Калибр Джа́нкшен | / | 2’’ |
| 14 | Чистый размер (LWH) | mm | 2100×1300×1620 |
| 15 | Вес сборки | kg | 1450kg |
| 16 | шум | Db(A) | 70-72 |
| 17 | Способ Охлаждение | / | Воздушное охлаждение |