MÁQUINA PERFILADEIRA DE DUTO FLEXÍVEL DE ALUMINIO

Esta máquina é especializada para a produção de dutos de alumínio flexíveis, a partir de chapa de alumínio pura, sem reforço de fio de aço, para uso geral. Nossa vantagem reside no nosso molde de excelente qualidade que economiza o custo de investimento.

I Datos técnicos principais

1.1 Faixa de diâmetro: 60mm~300mm

1.2 Comprimento do tubo de aluminio: 100-8000mm

1.3 Material adequado: 42-55mm de largura

Folha de aluminio puro: 0.05-0.15 (código 8011, dureza H22)

1.4 Velocidade de funcionamento: 1-5m/min

1.5 Peso: aprox. 250kg

1.6 Potência do motor principal: 0.75kW

1.8 Dimensão: 1200mm x 550mm x 1200mm (máquina principal, excluindo rack de descarga)

1.9 Dispositivo de concentração de duto: 3000mm x 480mm x 1500mm

II Distribuição da linha:

2.1 Desbobinador simples

2.2 Ajustador de velocidade de alimentação

2.3 Material of rolete: aço GCr15, revenido HRC58-62.

2.4 Tipo de corte manual (corte automático opcional)

Detalhes de corte automático:

a) Forma de corte: Corte com serra online sem parada

b) Velocidade de serra de corte: 2800rpm, ID32mm, OD200mm

c) Potência do motor de corte: 0.18KW

d) Comprimento de corte ajustável

2.5 O sistema de compressão automática é opcional

Detalhes de compressão automática:

Velocidade de compressão: 6-8m/min

Comprimento de duto máx.: 4500-5500mm

Potência do motor: 0.75KW

Pressão de ar: 4MPa

Dispositivo de carga e descarga automática

Ajuste automático para diferentes diâmetros

III Acessórios:

3.1 Molde onipotente, faixa de diâmetro de 60 – 250mm, ajuste livre

3.2 Tira de aço especial como molde, 20 metros

3.3 Ferramenta especial, um kit

3.4 Óleo lubrificante, uma garrafa

3.5 El dispositivo de contração de duto é opcional

IV Preço

Termo de preço: FOB Shanghai

Pagamento: 30% de pago adiantado por T/T, o saldo a ser pago antes do envio

Tempo de entrega: em 30 días depois de receber o pagamento adiantado

Preço unitário: PAD-300-1   USD 7,780

PAD-300-2   USD9,950

PAD-300-3   USD23,680

Nota: para a formação de dutos de dupla camada, tem que pagar o custo adicional de USD3000 para a máquina.

V Garantia: Um ano desde a data em B/L.