добрый день!отпраляю подробную информацию,
модель оборудование YD-PL600C

Перемотки системы

| Пункт | 2900( Другие размеры быть указано ) |
| --- | --- |
| Jumbo Ширина рулона | 2850 мм ( Другие размеры быть указано ) |
| Jumbo Ролл Диаметр | ≤ Φ 2500-3000 Мм ( Другие размеры быть указано ) |
| Jumbo ролл ядро размер | Φ 76 мм , Shaftless Тип (на заказ) |
| Готовой диаметр рулона | Φ 90 ~ Φ 135 мм |
| Готового Roll диаметр сердечника | Φ 38 ~ Φ 50 мм |
| Перфорация шаг | 90~ 160 мм ( Другие размеры быть указано ) |
| Перфорация | 5 шт. Sprial верхний перфорация ножи, повышения долговечности |
| Перемотка назад Тип | Нон-стоп |
| Coreless назад | Servo намотка |
| Перемотка назад Чередование | перемотка |
| Система управления | Программируемый |
| Контроль натяжения | Servo контроль(Servo Control) |
| Передачи | Пневматический прижим |
| Скорость машины | 150-200 М/мин |
| Backstand | 1 ~ 3PLY (подтвердить клиента), независимый приво |
| Мощность | AC380V 50 Гц Двигателя и Серводвигатель |
| Пневматические системы | 0.5~ МПа ( Обеспечивают клиента ) |
| Склеивания системы | Пневматический клей |
| Вариант : |
| Тиснение блок | 2 резины из стали |
| Перемотка обрезинивании | 1 комплекс |

Аккумулятор

| Пункт | 2900 |
| --- | --- |
| Журнал диаметр | 2850 мм |
| Журнал диаметр | Φ90 ~ Φ 135 мм |
| Эффективное журнал кол-во | 150 Журналы |
| Скорость | 15урналы/мин |
| Мощность | 3KW |

LS160-4L бревна видел

| Журнал длина | 1500 мм-2900 мм |
| --- | --- |
| Скорость | 120 Порезы/мин , 2 рулонов/вырезать |
| Кормления канал | 4 Каналов |
| Шлифовальные системы | Пневматические шлифовальные, параметр может быть установлен на панели управления |
| Круглое лезвие диаметр | Φ 610 мм |
| Допуск резки | ± 1 мм |
| Размер журнала | Φ90 ~ 135 мм |
| Всасывания пыли системы | Удалить ткани и шлифовальной пыли |
| Система управления | PLC |